Приложение№1

к муниципальному контракту

от   ___________    № ____________________

| ЗАКАЗЧИК: Глава сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской области __________________/Л.А. Савельева М.П. | ИСПОЛНИТЕЛЬ: Первый проректор – проректор по научной работе ФГБОУ ВО «СамГТУ» _______________________/М.В. Ненашев М.П. |
| --- | --- |

| ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ подготовки проектно-сметной документации на выполнение работ по мероприятию: «Площадка сезонного накопления твердых коммунальных отходов в с. Рождествено Волжского района Самарской области» |
| --- |
| N п/п | Перечень сведений и данных | Описание |
| 1. | Основание для проектирования | Региональная составляющая федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» национального проекта «Экология», утв. протоколом Совета по национальным и приоритетным проектам Самарской области от 12.04.2019 № ДА-11. Государственная программа Самарской области "Совершенствование системы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории самарской области" на 2018 - 2022 годы», утв. постановление Правительства Самарской области от 31.08.18 N 522. |
| 2. | Наименование и адрес (местоположение) объекта строительства (далее - объект) | Площадка сезонного накопления твердых коммунальных отходов в с. Рождествено Волжского района Самарской области |
| 3. | Вид строительства (новое строительство, реконструкция, консервация, снос (демонтаж) | Новое строительство |
| 4. | Стадийность проектирования | Инженерные изыскания Проектная документация, Рабочая документация |
| 5. | Идентификационные сведения об объекте (назначение, принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности, которых влияют на их безопасность; принадлежность к опасным производственным объектам; пожарная и взрывопожарная опасность, уровень ответственности зданий и сооружений. | Мощность площадки накопления отходов: - ТКО и промышленные отходы, подобные ТКО - 3000 т/период. Предельный период накопления составляет 6 месяцев. 5.1 Назначение: Площадка накопления отходов - складирование отходов на срок не более чем шесть месяцев в целях их дальнейших обработки, утилизации, обезвреживания, размещения. Объекты капитального строительства – отсутствуют. 5.2 Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности, которых влияют на их безопасность: Не принадлежит. 5.3 Возможность возникновения опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будет осуществляться строительство объекта: Нет. 5.4 Принадлежность к опасным производственным объектам: Не является производственным объектом. 5.5 Пожарная и взрывопожарная опасность: Категорию определить в соответствии с СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности». 5.6. Наличие помещений с постоянным пребыванием людей: Административно- служебные помещения на базе мобильных вагон-домов. |
| 6. | Исходные данные | Заказчик предоставляет Исполнителю исходные данные в составе: Сведения о координатах границ земельного участка потенциально пригодного для размещения объекта проектирования указан в п.8 технического задания. Направление Письма (обращения) от собственника (распорядителя) земельного участка в части проработки альтернативных вариантов размещения проектируемой площадки накопления отходов в Министерство Транспорта Самарской области по наличию и/или отсутствию автомобильных дорог в направлении с.п. Рождествено – г. Жигулевск – г. Тольятти (категория сущ. автомобильных дорог, собственник, балансодержатель). Направление Письма (обращения) от собственника (распорядителя) земельного участка в части проработки альтернативных вариантов размещения проектируемой площадки накопления отходов в Министерство Транспорта Самарской области по наличию и/или отсутствию возможности организации и обустройству зимников (снежно-ледовых полос) ледовой переправы, для транспортирования отходов ТКО в зимний период в направлении с.п. Рождествено – г. Самара. Направление Письма (обращения) от собственника (распорядителя) земельного участка в части проработки альтернативных вариантов размещения проектируемой площадки накопления отходов в ООО «ЭкоСтройРесурс» о наличии и/или отсутствии возможности организации грузопассажирских перевозок на паромной переправе по маршруту с.п. Рождествено – г. Самара, в объеме образования ТКО в навигационный период, в объеме накопления отходов за 11 месяцев (накопления зимний и летний периоды). Правоустанавливающие документы (заверенные заказчиком копии) на земельный участок или иные документы, подтверждающие право заказчика выполнять работы на территории данного объекта недвижимости, сведения о землепользовании и землевладельцах; Выписка ЕГРН на земельный участок с кадастровым номером 63:17:0212008:1 с последующим уточнением в соответствии с границами проектирования. Градостроительный план земельного участка с указанием территориальной зоны в соответствии с Приказом Министерство природных ресурсов и экологии РФ от 25.02.2015 г., №69 «Об утверждении положения о национальном парке «Самарская Лука». Технические условия на подключение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения (оформление заявки на технологическое присоединение и подготовка пакета документов в соответствии с правилами технологического присоединения в ПАО «МРСК - Волги» - «Самарские РС» для оформления договора на технологическое присоединение). Технические условия на примыкание к автомобильной дороге местного значения с. Рождествено – п. Северный для строительство съезда с (кол-во съездов: шт. 2). Технические условия на прием хозяйственно-бытовых сточных вод от ресурсоснабжающей организации. Технические условия на подключения к сетям водоснабжения от ресурсоснабжающей организации. Направление Письма (обращения) от собственника (распорядителя) земельного участка в Национальный парк «Самарская Лука» о территориальном зонировании земельного участка и необходимости внесения изменений в «Положение о национальном парке «Самарская Лука», утвержденное Приказом Министерство природных ресурсов и экологии РФ от 25.02.2015 г., №69 «Об утверждении положения о национальном парке «Самарская Лука» с целью приведения его в соответствие с терминологией ФЗ-89 "Об отходах производства и потребления". Направление Письма (обращения) от собственника (распорядителя) земельного участка в Администрацию с.п. Рождествено Волжского района о внесении изменений в генеральный план и ПЗЗ в соответствии с территориальным зонированием Национального парка «Самарская Лука» по результатам внесения изменений в «Положение о национальном парке «Самарская Лука», утвержденное Приказом Министерство природных ресурсов и экологии РФ от 25.02.2015 г., №69 «Об утверждении положения о национальном парке «Самарская Лука». Направление Письма (обращения) от собственника (распорядителя) земельного участка в Министерство природы РФ о разработке регламента по согласованию вида экономической деятельности на территории Национального парка «Самарская Лука». Направление Письма (обращения) от собственника (распорядителя) земельного участка в Федеральное агентство по воздушному транспорту о наличии и/или отсутствии аэродромов и вертодромов на территории Национального парка «Самарская Лука» (для исключения требований по госуслуге «Согласование строительства (реконструкции, размещения) объектов в пределах границ приаэродромных территорий, полос воздушных подходов и санитарно-защитных зон аэродромов гражданской авиации Российской Федерации», ПП РФ от 11 марта 2010 г., №138 (ред. 13.06.2018г) «Об утверждении федеральных правил использования воздушного пространства РФ»). Направление Письма (обращения) от собственника (распорядителя) земельного участка в Министерство Лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области на получение разрешения на право пользования участками недр местного значения строительство водозаборной скважины для добычи подземных вод, используемой для хозяйственно-бытового и технологического (технического) водоснабжения для объекта свыше 1 м3/сут до 100 м3/сут. (Ст. 11, ФЗ от 21.02.1992 № 2395-1 (ред. от 13.07.2015 г.) «О недрах»: - Запрещает пользование водяными недрами без оформления лицензии на скважину) Направление Письма (обращения) от собственника (распорядителя) земельного участка в Министерство Лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области о предоставлении информации по предприятиям Самарской области, находящегося в непосредственной близости от объекта (земельного участка) по вопросу наличия и/или отсутствия участков недр, представленные в установленном порядке для геологического изучения, разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых (щебень, песок, ПГС, минеральный грунт и т.д.). Направление Письма (обращения) от собственника (распорядителя) земельного участка в ООО «ЭкоРесурСтрой» о предоставлении количества образуемых отходов ТКО, в с.п. Рождествено Волжского района Самарской области. Представление Письма от операторов связи (МТС, Мегафон, Билайн, ПАО «Ростелеком») по наличию и(или) отсутствию зон уверенного покрытия территории операторами сотовой связи. Предоставление письма (справки) от Администрации муниципального района в чьем ведении находится Пожарный надзор на территории муниципального района. Численность и состав ближайшего пожарного подразделения. Время прибытия на объект. Заявления от собственника (распорядителя) земельного участка в Главное управление МЧС России по Самарской области о предоставлении «Исходные данные, о состоянии потенциальной опасности намечаемого района строительства». Заявления от собственника (распорядителя) земельного участка в Департамент по недропользованию по Приволжскому федеральному округу (Приволжскнедра) и получение «Заключение об отсутствии полезных ископаемых». Письмо (обращение) от собственника (распорядителя) земельного участка в Ресурсоснабжающую организацию по предоставлению услуг населению по централизованному водоснабжению ближайшего населенного пункта по качеству питьевой воды в соответствии с требованиями Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011 № 416-ФЗ и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода» и получить: - Протоколы по качеству питьевой воды в местах водозабора и в местах подачи в централизованные системы питьевого водоснабжения; - Места возможного забора (налива) воды с помощью автоцистерн, а также протоколы по качеству питьевой воды в месте забора (налива) воды; - Согласование территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия населения (Управления Роспотребнадзора) на временную подачу питьевой воды с отклонениями от гигиенических нормативов качества по показателям химического состава, влияющим на органолептические свойства подаваемой воды населению, с указание превышения ПДК по показателям (жесткость и д.р). Срок действия согласования (При наличии данного согласования у ресурсоснабжающей организации по централизованному водоснабжению). Письмо (обращение) от собственника (распорядителя) земельного участка о наличии и(или) отсутствии в радиусе 2000 м поверхностных водозаборов, водозаборных скважин хозяйственно- питьевого назначения, границ зон санитарной охраны (ЗСО). Направление Письма (обращения) от собственника (распорядителя) земельного участка на Лицензиата о получение согласия о размещении площадки накопления отходов и ведения хозяйственной деятельности на земельном участке у владельца лицензии Рождественского месторождения подземных вод. (ФЗ «О недрах»: в соответствии ст.7, Закона РФ «О недрах», что любая деятельность, связанная с пользованием недрами в границах горного отвода месторождения полезных ископаемых может осуществляться только с согласия владельца лицензии). Направление Письма (обращение) от собственника (распорядителя) земельного участка в Управление Роспотребнадзора по Самарской области (г. Самара, ул. Г. Митирева, д.1) по получению заключения (согласования) расположения проектируемой площадки накопления отходов в III поясе ЗСО Рождественского месторождения питьевых подземных вод в с.п. Рождествено. Направление Письма (обращение) от собственника (распорядителя) земельного участка в Департамент по недропользованию по Приволжскому федеральному округу (Приволжскнедра) по получению согласования расположения проектируемой площадки накопления отходов в пределах III пояса ЗСО Рождественского месторождения питьевых подземных вод в с.п. Рождествено. Направление Письма (обращения) на Лицензиата Рождественского месторождения подземных вод) о предоставление сведений о водозаборных сооружениях с границами их зон санитарной охраны (ЗСО: I пояс, II пояс, III пояс) c приложением материалов: - Выкопировка из Проекта зоны санитарной охраны водозабора и водозаборных сооружений для хозяйственно-питьевого и технического водоснабжения лицензиата; - Санитарно-эпидемиологического заключения в управлении Роспотребнадзора, - Лицензии на добычу подземных вод, - Приказ Министерства природных ресурсов об утверждении проекта ЗСО. Дополнительные исходные данные предоставляются Заказчиком по Запросу Исполнителя |
| 7. | Сведения об этапе работ, сроках проектирования, строительства и эксплуатации объекта | Инженерные изыскания выполнить в следующем составе: инженерно-геодезические изыскания; инженерно-геологические изыскания; Инженерно-экологические изыскания; Инженерно-гидрометеорологические изыскания. Проектная документация должна быть выполнена в объеме, необходимом для получения положительных заключений государственных экспертиз федерального уровня (государственной экологической экспертизы, государственной экспертизы определения достоверности сметной стоимости, государственной строительной экспертизы). Состав и содержание разделов проектно-сметной документации сформировать согласно требованиям Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87 «Положению о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» и Постановления Правительства РФ от 10 июля 2018 г. № 800 «О проведении рекультивации и консервации земель». Проектная организация разрабатывает раздел "Оценка воздействия на окружающую среду" и обеспечивает сопровождение общественных обсуждений объекта государственной экологической экспертизы с гражданами и общественными организациями (объединениями), организованных органами местного самоуправления. Сметная документация выполняется базисно - индексным методом в двух уровнях цен (в 2001 г. и текущий уровень цен). по сметным нормативам, сведения о которых включены в федеральный реестр сметных нормативов, федеральной и территориальной базы Самарской области с применением соответствующих индексов, публикуемых Минстроем России, сложившихся ко времени ее составления. Проектно-сметную документацию разработать и оформить в соответствии с законодательством РФ, действующими нормативно-правовыми актами РФ в объеме, достаточном для получения положительных заключений государственных экспертиз федерального уровня. Корректировка проектной документации в случае необходимости. Срок выполнения работ - согласно календарного плана, являющийся неотъемлемой частью договора. |
| 8. | Данные о местоположении и границах площадки (площадок) и (или) трассы (трасс) строительства | РФ, Самарская область, с.п. Рождествено, м.р. Волжский Самарской области. Площадь земельного участка: 42 031 м2 (см. приложение 1 к ТЗ); Границы проектирования: определены координатами «пятна» проектирования в границах земельного участка с кадастровым номером: 63:17:0212008:1, представленными в приложении №1 к техническому заданию. Координаты участка проектирования должны быть уточнены перед представлением разработанной проектно-сметной документации на экспертизу, с последующей корректировкой всей разработанной документации при необходимости. Земельный участок расположен в границах Национального парка «Самарская Лука» (Особо охраняемая природная территория федерального значения). Информация об ограничении использования земельного участка: Национальный парк «Самарская Лука» в соответствии с Приказом Министерство природных ресурсов и экологии РФ от 25.02.2015 г., №69 «Об утверждении положения о национальном парке «Самарская Лука». Территориальная зона: Зона хозяйственного назначения, предназначенная для осуществления деятельности, направленной на обеспечение функционирования Учреждения и жизнедеятельности граждан, проживающих на территории национального парка. В зоне хозяйственного назначения допускается: - Временное складирование бытовых отходов (на срок не более чем 6 месяцев) в местах (на площадках) специально определенных Учреждением и обустроенных в соответствии с требованиями законодательства РФ в области охраны окружающей среды, в целях их дальнейшего использования, обезвреживания, размещения, транспортирование. |
| 9. | Сведения и данные о проектируемых объектах, габариты зданий и сооружений | Сведения и данные о проектируемых объектах, габариты зданий и сооружений уточняются в процессе проектирования. Экспликация зданий и сооружений (проектируемые): Площадка сезонного накопления твердых коммунальных отходов; Площадка перспективного развития; Комплектная трансформаторная подстанция (КТПН), Мобильное (инвентарное) здание с несъемной ходовой частью для персонала типа «вагон-дом» №1, Мобильное (инвентарное) здание с несъемной ходовой частью для персонала типа «вагон-дом» №2, Мобильное (инвентарное) здание с несъемной ходовой частью для персонала типа «вагон-дом» №3 (Контрольно-пропускной пункт), Площадка резервуаров для накопления поверхностного стока; Контейнер для хранения пожинвентаря (заводское изделие); Биотуалет; Шлагбаум (шт.2); Весовая (шт.1); Дезинфицирующая ванна (шт. 1); Площадка стоянки техники; Локальные очистные сооружения; Ограждение; Наблюдательные скважины. |
| 10. | Необходимость выполнения отдельных видов инженерных изысканий | 1.Инженерно-геодезические изыскания; 2.Инженерно-геологические изыскания; 3. Инженерно-экологические изыскания; 4. Инженерно-гидрометеорологические изыскания. |
| 11. | Перечень нормативных документов, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнить проектно-сметную документацию | - Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004г. № 190-ФЗ; - Правила благоустройства на территории сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской области; - Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 25.02.2015 г., №69 «Об утверждении положения о национальном парке «Самарская Лука»; - СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления»; - Земельный Кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ; - Водный Кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74 –ФЗ; - Федеральный закон от 10.01.2002 г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; - Федеральный закон от 04.05.99 г. N 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»; - Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; - Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «Об отходах производства и потребления»; - СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения». Актуализированная редакция СНиП 11-02-96, - СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства», - СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть I. Общие правила производства работ», - СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций от коррозии», - ГОСТ 25100-2011 «Грунты. Классификация» |
| 12. | Требования к точности, надежности, достоверности и обеспеченности данных и характеристик, получаемых при инженерных изысканиях | Выполнить в соответствии с нормативной документацией |
| 13. | Экспертизы разработанной проектно-сметной документации | Проектная документация считается выполненной в полном объеме в случае получения положительных заключений государственных экспертиз федерального уровня (государственной экологической экспертизы, экспертизы проверки достоверности определения сметной стоимости, а также государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий). |
| 14. | Требования к материалам и результатам инженерных изысканий (состав, сроки, порядок представления, форматы материалов (для представления в электронном виде) | Технический отчёт составляется в соответствии с требованиями СП.47.13330.2012, СП 11-102-97 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения», СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства». В проектной документации предусмотреть описание характеристик материалов и оборудования, которые будут использоваться при выполнении работ по строительству проектируемого объекта. В случае, если при описании материалов и оборудования будут использоваться товарные знаки, то предусмотреть несколько возможных товарных знаков или указать товарный знак с сопровождением фразой «или эквивалент», указав параметры эквивалентности. |
| 15. | Требования к составу, форме и формату предоставления результатов проектной документации, порядку их передачи заказчику | Заказчику предоставляются: Проектно-сметная документация, материалы инженерных изысканий, материалы оценки воздействия на окружающую среду, на бумажных носителях в 4 (четырех) экземплярах и 1(один) на электронном носителе (CD) в формате Word, Adobe PDF. AutoCAD , Excel, в случаях подготовки в указанном формате. В электронной версии необходимо предусмотреть следующее: Одна книга документации размещается в одной папке в которой находятся несколько файлов (текстовые и графические приложения) ; Текстовая часть форматы Word, Excel, - графическая часть технической документации предоставляется в редактируемом формате и в формате PDF; Наименование файлов должно соответствовать наименованию на титульном листе и составу проекта, допускаются сокращения имен папок и файлов; Формат предоставления текстовой части должен обеспечивать возможности копирования текста; Графическая часть должна соответствовать бумажному оригиналу, как по масштабу, так и по цветному отображению; Чертежи, титульные листы томов должны быть продублированы в виде отсканированных образцов документов , с подписями разработчиков и предоставлены в формате PDF. Срок предоставления проектной документации согласно условиям договора. Положительное заключение государственной экологической экспертизы, положительное заключение государственной экспертизы, экспертизы проверки достоверности определения сметной стоимости федерального уровня в комплекте, определенном постановлением Правительства Российской Федерации от 11 июня 1996 г. № 698 «Об утверждении положения о порядке проведения государственной экологической экспертизы» и постановлением Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 г. № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий». |
| 16. | Приложения, являющиеся неотъемлемой частью Технического задания | Приложения: Схема размещения участка проектирования Ситуационный план расположения участка проектирования |

Приложение №1 к техническому заданию

Приложение №2 к техническому заданию

Ситуационный план расположения участка проектирования

# Text boxes

Площадка накопления отходов вблизи с.п. Рождествено м.р. Волжский Самарской области.

Автомобильная дорога местного значения Рождествено – п. Северный

с.п. Рождествено м.р. Волжский Самарской области