|  | МИНОБРНАУКИ РОССИИ федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Самарский государственный технический университет» (ФГБОУ ВО «СамГТУ») Научно-аналитический центр промышленной экологии ул. Молодогвардейская, 244, гл. корпус, г. Самара, 443100 Тел.: (846) 337 15 97, факс: (846337 15 97, е-mail: ncpesamgtu@gmail.com ОКПО 02068396, ОГРН 1026301167683, ИНН 6315800040, КПП 631601001 |
| --- | --- |

Заказчик – Министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области

Материалы оценки воздействия на окружающую среду

по проектной документации

- «Рекультивация территорий в районе сельского поселения Рождествено Самарской области, техногенно деградированных несанкционированным размещением спиртовой барды (в том числе проектирование)»

- Резюме нетехнического характера к разделу

- 0142200001319008883_247182-ОВОС-01

Главный инженер проекта							А.Ю.Петров

- Самара 2021

Содержание

Введение	3

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ	4

2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ УСЛОВИЙ ТЕРРИТОРИИ В РАЙОНЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА ЛИКВИДАЦИИ	7

2.1 Физико – географическая характеристика	7

2.2 Климатическая характеристика района работ	7

2.3 Геоморфология и рельеф	9

2.4 Гидрография	10

2.5 Гидрогеологические условия	12

2.6 Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы	14

2.7 Физико-геологические процессы и явления	15

2.8 Инженерно-геологические условия участка	16

2.9 Защищенность подземных вод сверху	17

2.10 Характеристика почвенно-растительного покрова	17

2.11 Характеристика животного мира	20

2.12 Особо охраняемые природные территории и другие территории с особыми условиями использования	22

2.13 Объекты культурного наследия	22

3 АНАЛИЗ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ВАРИАНТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	23

3.1 Отказ от намечаемой деятельности - "нулевой" вариант	25

3.2 Альтернативные варианты реализации намечаемой деятельности и выбор оптимального	25

4 ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ	25

4.1 Воздействие на атмосферный воздух и шумовое воздействие	26

4.2 Предварительная оценка воздействия на поверхностные и подземные воды. Водопотребление и водоотведение при ликвидации накопителя	27

4.3 Предварительная оценка воздействия на растительный и животный мир. Растительность	27

4.4 Предварительная оценка воздействия на окружающую среду при обращении с отходами	27

4.5 Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению отходов	28

5 МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И / ИЛИ СНИЖЕНИЮ ВОЗМОЖНОГО НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	28

5.1 Мероприятия по охране атмосферного воздуха	28

5.2 Мероприятия по регулированию выбросов при неблагоприятных метеоусловиях	29

5.3 Мероприятия по охране земельных ресурсов, недр, почвенного слоя	29

5.4 Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод	29

5.5 Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению отходов	30

5.6 Мероприятия по охране объектов растительного и животного мира и среды их обитания	30

6 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (МОНИТОРИНГА)	31

7 АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ	31

8 УЧАСТИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ В ПРОЦЕССЕ ОВОС	31

# Введение

В настоящее время «Оценка воздействия на окружающую среду» (ОВОС) является неотъемлемым элементом в системе принятия решений о развитии хозяйственной и/или иной деятельности, в т.ч. при разработке проектов строительства предприятий, зданий и сооружений на территории Российской Федерации. Статус ОВОС определен в Постановлении Правительства РФ от 16.02.2008 г. №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». Разработка и оформление материалов ОВОС выполнены в соответствии с Положением «Об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», приказ Госкомэкологии России № 372 от 16.05.2000 г.

Целью разработки материалов ОВОС является определение целесообразности и приемлемости намечаемой хозяйственной деятельности и предупреждения, путём разработки соответствующих мероприятий, возможного негативного воздействия проектируемого объекта на окружающую среду.

При этом соблюдение экологических требований при выработке решений по любым аспектам проекта осуществляется на всех этапах – от возникновения замысла до его реализации и восстановления окружающей среды после завершения деятельности задуманного проекта.

Экологическая оценка выполнена для предупреждения возможной деградации окружающей среды под влиянием намечаемой хозяйственной деятельности, обеспечения экологической стабильности территории, на которой происходит рекультивация объекта.

Цели проведения ОВОС:

- определение возможных воздействий на окружающую среду, обусловленных намечаемой деятельностью;

- оценка экологических последствий реализации намечаемой деятельности;

- предоставление общественности информации по намечаемой деятельности для своевременного выявления значимых для общества экологических аспектов и учета общественного мнения при принятии управленческих решений;

- разработка рекомендаций по природоохранным мероприятиям в составе основных технических решений, обеспечивающих уменьшение и предотвращение негативных воздействий намечаемой хозяйственной деятельности.

Результатами оценки воздействия на окружающую среду являются:

- информация о характере и масштабах воздействия на окружающую среду намечаемой деятельности, альтернативах ее реализации, оценке экологических и связанных с ними социально - экономических и иных последствий этого воздействия и их значимости, возможности минимизации воздействий;

- выявление и учет общественных предпочтений при принятии заказчиком решений, касающихся намечаемой деятельности;

- решения заказчика по определению альтернативных вариантов реализации намечаемой деятельности (в том числе о месте размещения объекта, о выборе технологий) или отказа от нее с учетом результатов проведенной оценки воздействия на окружающую среду.

Результаты оценки воздействия на окружающую среду документируются в материалах оценки воздействия на окружающую среду и представляются совместно с проектной документацией по намечаемой деятельности на экологическую экспертизу, а также используются в процессе принятия иных управленческих решений, относящихся к данной деятельности.

Настоящая работа – оценка ожидаемого воздействия на окружающую среду намечаемой деятельности по объекту «Рекультивация территорий в районе сельского поселения Рождествено Самарской области, техногенно деградированных несанкционированным размещением спиртовой барды (в том числе проектирование)» является обязательным требованием подготовки проектной документации для представления его на рассмотрение в государственную экологическую экспертизу федерального уровня.

Процедура ОВОС реализует права граждан на получение информации, связанной с намечаемой деятельностью, с соблюдением экологических прав их и возможностью задать по полученной информации вопросы.

# ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ

Наименование объекта: «Рекультивация территорий в районе сельского поселения Рождествено Самарской области, техногенно деградированных несанкционированным размещением спиртовой барды (в том числе проектирование)».

Заказчик:

Основание к производству работ:

Государственный контракт № 0142200001319008883_247182 от 23.07.2019 г. «Рекультивация территорий в районе сельского поселения Рождествено Самарской области, техногенно деградированных несанкционированным размещением спиртовой барды (в том числе проектирование)»;

Техническое задание на выполнение работ по мероприятию: «Рекультивация территорий в районе сельского поселения Рождествено Самарской области, техногенно деградированных несанкционированным размещением спиртовой барды (в том числе проектирование)»;

Закон Самарской области от 01.03.2019 № 17-ГД «О внесении изменений в Закон Самарской области «Об областном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»;

Государственная программа Самарской области "Охрана окружающей среды Самарской области на 2014 - 2025 годы и на период до 2030 года"

Сроки выполнения работ по оценке воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду: март-июнь 2021 г.

Место расположения объекта: Объект несанкционированного размещения отходов спиртовой барды общей площадью 42,44 га расположен в административном отношении в границах сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской области. Указанная территория включает земельные участки с кадастровыми номерами 63:17:0206005:1201 площадью 18,4821 га; 63:17:0206020:1306 площадью 22,40 га; 63:17:0206005:1 площадью 1,56 га.

Территория несанкционированного размещения спиртовой барды расположена на северо-западной окраине с. Рождествено, на расстоянии 110 м от ближайшей жилой застройки, в 50 м от склона оврага и в 400 м от ближайшего поверхностного водного объекта, сообщающегося с Саратовским водохранилищем. Непосредственно от места расположения спиртовой барды ближайшая жилая застройка расположена на расстоянии 250 м (жилой дом на земельном участке с кадастровым номером 63:17:206001:100).

|  | - граница участков размещения спиртовой барды |
| --- | --- |

Рис. 1. Ситуационный план

Территория рекультивации в настоящий момент представлена антропогенными образованиями спиртовой барды. На территории изысканий, в основном, произрастает рудеральная растительность. Район производства работ используется в настоящее время для выпаса скота. В юго-восточной части участка располагается бардохранилище спиртзавода ООО «Рождественское», представляющее собой земляной амбар неправильной трапециевидной формы, размерами 180х150 метров, разделенный дамбами на 4 секции, протяженные с запада на восток. По периметру бардохранилище обустроено дамбой обвалования. Обвалование имеет переменную высоту от 0,8 до 2 метров над естественным для участка уровнем земли. На обваловании бардохранилища и прилегающей территории произрастает рудеральная и сорная растительность.

На севере обследуемой территории располагается малый участок розлива спиртовой барды клиновидной формы («малый накопитель»). В северной части накопителя проходит грунтовая дорога. Территория между бардохранилищем и малым накопителем представлена растительностью «переходного типа»: с запад на восток изменяется от типичной рудеральной до нарушенного суходольного типа.

В средней части обследуемой территории находится третий участок, нарушенный размещением спиртовой барды – большой накопитель, протяженностью с запада на восток – 510 метров, с севера на юг – 210 метров. Представляет собой овал неправильной формы с неровными, изогнутыми границами. Накопитель имеет прерывистое обвалование.

По внутреннему периметру большого накопителя имеется наиболее развитая рудеральная растительность при полном отсутствии кустарников и деревьев. По внешней границе обвалования южной части накопителя находится деградированный суходольный луг и деградированный опушечный биотоп. Изменение растительности в сторону рудеральной происходит в направлении с юга на север. Западная часть исследуемой территории представлена суходольным лугом, деградированным в восточном направлении.

Предприятия пищевой и фармацевтической промышленности в районе с. Рождествено отсутствуют.

Расстояния от объекта рекультивации до жилой зоны, садово-дачных участков, зон рекреации, домов отдыха, питьевых скважин отражено в таблице 1.1.

Таблица 1.1.

| Жилая зона | 110 м |
| --- | --- |
| Садово-дачные участки | СНТ «Бугорок» 4900 м |
| Скважина питьевого назначения | п. Усинский (спортивная база «Гребная») 4500 м |
| Скважина питьевого назначения (скважина местного населения) | с. Рождествено, ул. Фабричная, д. 15 1750 м |
| База отдыха (База отдыха «Ромашка») | с. Рождествено 2500 м |

Вид разрешенного использования рекультивируемого земельного участка - для размещения производственных, коммунальных и складских объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду, размещения необходимых объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, установления СЗЗ объектов в соответствии с требованиями технических регламентов - зона П1, согласно Правилам землепользования и застройки сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской области, утвержденным Решением собрания представителей сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской области № 42 от 27.13.2013.

Несанкционированное размещение спиртовой барды образовано в результате прошлой производственной деятельности (на протяжении нескольких десятилетий) нескольких юридических лиц, начиная с Рождественского спиртзавода ОАО «Родник».

После ликвидации Рождественского спиртзавода собственником оборудования, зданий, земельного участка, на котором расположены производственные корпуса, являлось ООО «Самарская инженерно-технологическая компания «САМИТЕК» (ООО «СИТК «САМИТЕК»). До 2011 года договор аренды на пользование оборудованием по производству спиртсодержащей продукции был заключен с ООО «Сканди», которое в 2011 году в связи с прекращением срока действия лицензии прекратило свою деятельность. В период 2011-2013 годы деятельность на территории спиртзавода осуществляло ООО «Рождественское», деятельность которого была прекращена по иску Самарской межрайонной природоохранной прокуратуры.

В 2015 году в соответствии с протоколом совещания по вопросу реализации мероприятия «Рекультивация территорий в районе сельского поселения Рождествено Самарской области, техногенно деградированных несанкционированным размещением спиртовой барды (в том числе проектирование)» государственной программы Самарской области «Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу» под председательством первого вице-губернатора - председателя Правительства Самарской области А.П.Нефедова от 02.06.2015 № 6-АН-28, министерством было направлено в ГУ МВД по Самарской области заявление о выявлении лиц, незаконно разместивших отходы спиртовой барды в районе сельского поселения Рождествено, с целью возмещения вреда, причиненного окружающей среде.

Получено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по факту незаконного размещения спиртовой барды, лица, осуществляющие незаконное размещение спиртовой барды, не установлены.

Исходя из вышеизложенного, установить собственника отходов и обязать его произвести работы по рекультивации территории не представилось возможным.

В соответствии с пунктом 4 (в) постановления Правительства РФ от 10.07.2018 № 800 «О проведении рекультивации и консервации земель» разработку проектной сметной документации и проведение рекультивационных работ осуществляет исполнительный орган государственной власти.

В соответствии с поручением первого вице-губернатора председателя Правительства Самарской области А.П.Нефёдова от 14.10.2016 № 6-11/1776 реализация мероприятия «Рекультивация территорий в районе сельского поселения Росждествено Самарской области, техногенно деградированных несанкционированным размещением спиртовой барды (в том числе проектирование)» предусмотрена в рамках государственной программы Самарской области «Охрана окружающей среды Самарской области на 2014 - 2025 годы и на период до 2030 года». Ответственный исполнитель государственной программы - министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области.

# ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ УСЛОВИЙ ТЕРРИТОРИИ В РАЙОНЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА ЛИКВИДАЦИИ

## Физико – географическая характеристика

Территория Самарской области расположена на правобережье и левобережье реки Волга. Правобережье занято Приволжской возвышенностью и Жигулевскими горами. Приволжская возвышенность - высокое плато, пересеченное оврагами, балками и речными долинами. Сложена она более или менее горизонтальными (исключая горы Жигули) слоями юрских, меловых и третичных пород, залегающих на допалеозойской кристаллической основе. Правобережье р. Волга занимают горы Жигули, расположенные в северной части Самарской Луки. Высшая точка Жигулей – 370 м.

Территория Самарской области находится в стадии континентального развития под воздействием комплекса рельеф формирующих процессов – аллювиальной эрозии и аккумуляции, овражно-балочной эрозии, склоновой денудации, аллювиально-озерной аккумуляции.

Самарская Лука оконтурена руслами Волги и ее притока Усы. Их долины в месте впадения Усы заполнены водами Куйбышевского и Саратовского водохранилищ. Самарская Лука – плато, сильно нарезанное глубокими оврагами и балками, которые имеют вид горных ущелий, густо поросших лесом.

## Климатическая характеристика района работ

Климат в районе работ – умеренно-континентальный, основными особенностями которого являются умеренно-холодные зимы с оттепелями, возвраты холодов в весенний период, жаркое засушливое лето. По климатическому районированию для строительства территория изысканий относится к подрайону IIВ, что соответствует умеренно-континентальному типу климата, с достаточно холодной и продолжительной зимой (до 6 месяцев) и относительно теплым, временами жарким летом. Абсолютная минимальная температура воздуха – 43°С. Абсолютная максимальная температура воздуха - +40°С.

Согласно справки ФГБУ «Приволжское УГМС» (Приложение 4) средняя годовая температура воздуха на территории составляет плюс 5,0 ºС (таблица 2.3.1). Средняя температура января составляет – 11,9°С, июля – +20,9°С.

СП 131.13330.2018 "СНиП 23-01-99* Строительная климатология"

Климатические характеристики участка работ согласно СП 131.13330.2018 "СНиП 23-01-99* Строительная климатология" и справки ФГБУ «Приволжское УГМС» представлены в таблице 2.1.

Таблица 2.1 – Данные о среднемесячных и годовых температурах воздуха и атмосферных осадках

| Характеристика | Месяц | Год |
| --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| Среднемесячная и годовая температуры воздуха, 0С | -11,9 | -11,2 | -4,7 | 6,4 | 14,8 | 19,2 | 20,9 | 19,3 | 13,2 | 5,1 | -2,8 | -8,8 | 5,0 |

Таблица 2.2– Климатические параметры холодного периода года

| Температура воздуха, 0С обеспеченностью 0,94 | -16 |
| --- | --- |
| Абсолютная минимальная температура воздуха, 0С | -43 |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздух наиболее холодного месяца, 0С | 6,4 |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца, % | 83 |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца, % | 81 |
| Количество осадков за ноябрь – март, мм | 219 |
| Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль | Восточное |
| Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/с | 3 |
| Средняя скорость ветра, м/с, за период со средней суточной температурой воздуха, ≤80С | 3,1 |

Таблица 2.3 – Климатические параметры теплого периода года

| Барометрическое давление, гПа | 1001 |
| --- | --- |
| Температура воздуха, 0С, обеспеченностью 0,95 | 25 |
| Температура воздуха, 0С, обеспеченностью 0,98 | 29 |
| Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого пери- ода, 0С | 26,4 |
| Абсолютная максимальная температура воздуха, 0С | 40 |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца, 0С | 10,4 |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца, % | 63 |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее теплого месяца, % | 50 |
| Количество осадков за апрель – октябрь, мм | 300 |
| Суточный максимум осадков, мм | 68 |
| Преобладающее направление ветра за июль – август | Западное |
| Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с | 2,3 |

Средняя месячная и годовая температура воздуха, абсолютный максимум и абсолютный минимум температуры воздуха приведены на рис.2.1.

Условные обозначения:

……. – максимальная;_____ - средняя;------- - минимальная

Рис. 2.1 –Температура воздуха

## Геоморфология и рельеф

Основные формы рельефа Самарской Луки создавались в плиоцене, 15-20 млн. лет назад, в условиях резких тектонических движений, а максимальная интенсивность поднятия пришлась на средний плиоцен – 5-7 млн. лет назад. В результате на юго-восточном склоне Русской платформы сформировался Жигулевский вал, имеющий вид антиклинали с крутым и коротким северным крылом и очень пологим обширным южным.

Сельское поселение Рождествено занимает юго-восток Самарской Луки, представляющей собой волнистое плато, заканчивающееся на северо-востоке Жигулевскими горами, с понижением на юго-востоке, а затем обрывается к Волге крупными уступами, расчленёнными оврагами.

Участок исследований расположен северо-западнее с. Рождествено в юго-восточной части НП «Самарская Лука». Современный рельеф сформировался в результате эрозионно-аккумулятивной и денудационной деятельности в плиоцен-четвертичное время. Основным фактором рельефообразования явились региональные движения земной коры, послужившие причиной трансгрессий и регрессий Каспия и приведшие к изменению положения основного и местного базисов эрозии и формированию речных террас. Современные физико-геологические процессы несколько видоизменили отдельные участки рельефа.

Характерной особенностью территории района являются широкое развитие аллювиальных террас р. Волга. Участок работ расположен на первой надпойменной террасе, так называемой Рождественской низине. Эта терраса является аккумулятивной, прислоненной. Терраса имеет слабый наклон в сторону русла р. Волга. Ширина ее ус. Рождествено составляет 6,5-8,0 км. Она представляет собой всхолмленную равнину с абсолютными отметками 36-43 м. Высота уступа 10-12 м. Поверхность террасы местами занята лесопосадками. На поверхности террасы наблюдаются отдельные холмы, обилие озер и луговой растительности.

Абсолютные отметки естественного рельефа участка изысканий изменяются в диапазоне от 35,82м. В северной части участка до 43,74 м на верхней отметке дамбы обвалования.

## Гидрография

В современных зарегулированных условиях водный режим р.Волги у г.Самары определяется сбросными расходами Куйбышевского гидроузла (Жигулевской ГЭС).

В водном режиме выделяются периоды весеннего половодья (апрель-июнь), летне-осенней (июль-ноябрь) и зимней (декабрь-март) межени.

Регулирование стока р.Волги водохранилищами Волжско-Камского каскада (ВКК) привело к изменению внутригодового распределения стока в нижнем бьефе Куйбышевского гидроузла. В условиях регулирования прослеживается снижение объемов половодий и увеличение объема стока в период межени.

Заметные изменения произошли и в сроках наступления и окончания различных фаз половодья. В современных зарегулированных условиях значительно сократилась продолжительность половодий, отмечаются более ранние сроки прохождения пиков и окончания половодных режимов (таблица 2.4).

Таблица 2.4 - Характеристика половодья р. Волги

| Характеристика условий | Средняя дата половодного режима р. Волги в районе г. Самары |
| --- | --- |
|  | Начало | Пик | Окончание |
| Зарегулированные (с 1957г.) | 25.04 | 07.05 | 02.06 |
| Естественные (1881-1941 гг.) | 05.04 | 21.05 | 06.07 |

Наиболее характерной фазой водного режима реки Волга является весеннее половодье, в период которого проходит до 60-80% годового стока. Весенний подъем уровней Саратовского водохранилища начинается в третьей декаде апреля и продолжается 15-20 дней. Высшие уровни наблюдаются как правило, в конце первой декады мая, в отдельные годы в конце апреля или в конце мая. Средняя продолжительность весеннего половодья около 40 дней. Сведения о средних сроках прохождения весеннего половодья на Саратовском водохранилище у г. Самары приведены в таблице 2.5.

Таблица 2.5– Сроки прохождения весеннего половодья на Саратовском водохранилище

| Река-пункт | Дата начала | Дата пика | Дата окончания |
| --- | --- | --- | --- |
| Саратовское вдхр. (р.Волга) – г.Самара | 25.04. | 07.05. | 02.06. |

Режим работы Саратовского водохранилища регламентируется «Основными правилами использования водных ресурсов Саратовского водохранилище на р. Волге», далее «Правила».

В соответствии с «Правилами» весеннее половодье пропускается через Саратовский гидроузел транзитом при стоянии уровня воды в водохранилище у плотины на отметке НПУ 28.0 м, в очень высокие половодья вероятностью превышения 1% и менее – при ФПУ (форсированный подпорный уровень).

Характерные уровни кривой свободной поверхности Саратовского водохранилища у г. Самара по данным «Основных положений правил использования водных ресурсов Саратовского водохранилища на р.Волге» приведены в табл.2.6.

Таблица 2.6 – Характерные уровни кривой свободной поверхности Саратовского водохранилища

| Наименование створа | Отметка уровней воды, м БС |
| --- | --- |
|  | Максимальные в половодье, вероятностью превышения | Меженные |
|  |  | При работе ГЭС с максимальной нагрузкой | При нормальном навигационном уровне | Минимальные с учетом суточного и недельного регулирования |
|  | 1% | 5% |  |  |  |
|  |  |  |  |  | летом | зимой |
| Саратовское вдхр.-г. Самара | 36,5 | 35,8 | 30,2 | 28,2 | 27,5 | 27,1 |

Фактический режим уровней воды Саратовского водохранилища характеризуется данными многолетних (1957-2007 г.г.) наблюдений на водомерном посту расположенном в 3 км выше устья р.Самары.

Характерные среднегодовые уровни воды Саратовского водохранилища у г.Самары по данным наблюдений представлены в табл.2.7.

Таблица 2.7 – Характерные среднегодовые уровни воды Саратовского водохранилища

| Характеристика уровня воды | Отметка уровня воды м БС |
| --- | --- |
| Средний за год | 28.95 |
| Высший из среднегодовых | 29.59 (1979 г.) |
| Низший из среднегодовых | 28.39 (1973 г.) |

Годовая амплитуда колебания уровней воды Саратовского водохранилища у г. Самары в среднем составляет 4.60 м наибольшая – 6.29 м (1979 г.), 
наименьшая – 3.27 м (1976 г.)

Наибольшие уровни воды в водохранилище приходятся на период весеннего половодья.

Чаще всего половодье на Саратовском водохранилище проходит на отметках близких к 32,50 м БС.

Характерные срочные максимальные уровни воды весеннего половодья Саратовского водохранилища у г.Самары за период наблюдений приведены в 
табл.2.8.

Таблица 2.8 – Характерные срочные максимальные уровни воды весеннего половодья Саратовского водохранилища

| Характеристика уровня воды | Отметка максимального уровня воды, м БС |
| --- | --- |
| Средний из максимальных | 32.25 |
| Высший | 34.40 (13.05.1979 г.) |
| Низший | 31.00 (25.05.1976 г.) |

Самым высоким за период эксплуатации водохранилища было половодье 1979 года. Высший уровень воды весеннего половодья р. Волги у г. Самары за весь период наблюдений (1916-2012г.г.) составил 36.86 м БС (1926 г.).

После окончания половодья, в среднем это конец первой декады июня наступает продолжительная и устойчивая межень. В период летне-осенней и зимней межени особенности водного режима Саратовского водохранилища у г.Самары обусловлены переменными энергетическими попусками Жигулевской ГЭС при суточном и недельном регулировании ее мощности.

Суточное и недельное регулирование мощности Жигулевской ГЭС определяет неравномерный режим попусков в нижний бьеф гидроузла.

Характерные уровни воды Саратовского водохранилища в период летне-осенней и зимней межени по данным наблюдений на водомерном посту у г.Самары приводятся в табл. 2.9.

Таблица 2.9 – Характерные уровни воды Саратовского водохранилища в период летне-осенней и зимней межени

| Характеристика уровня воды | Уровень воды, м БС |
| --- | --- |
|  | летне-осенняя межень | зимняя межень |
| Средний | 28,5 | 28,9 |
| Наибольший | 30,66 (15.07.1994 г.) | 30,67 (29.12.1984 г.) |
| Наименьший | 27,33 (28.08.1970 г.) | 27,26 (06.01.1969 г.) |

В период летне-осенней и зимней межени уровни воды в водохранилище у плотины Саратовского гидроузла поддерживаются вблизи отметки 28.0 м. Минимальный уровень воды в водохранилище у плотины и у г. Самары в период навигации не должен быть ниже отметки 27.5 м. В зимний период минимальная отметка у г. Самары – 27.1 м.

В районе г. Самары максимальная суточная амплитуда колебаний уровня воды в водохранилище не превышает 0,9 м в период открытого русла и 1,2 м – зимой (при ледоставе).

Ширина заливной зоны (поймы) в годы высокого половодья составляет 5-10 км. Пойма имеет два уровня, из которых верхний затапливается не каждый год. Поверхность поймы сплошь покрыта озерами и старицами. В паводковый период крупные и мелкие озера объединяются протоками в целые системы, и идет пополнение их водных запасов. Абсолютные отметки уровней воды в озерах в летний 
период 28-29 м. Абсолютная отметка поверхности поймы 28-35 м. На ней развита лесная и луговая растительность.

Протока Недошивино находится в 400 м западнее рассматриваемой площадки. Длина протоки около 8 км. Русло слабоизвилистое шириной 50-70 метров. Берега умеренно крутые, местами обрывистые. Отметки бровок берегов колеблются в пределах 31 м БС-34 м БС.

## Гидрогеологические условия

Согласно общей схеме гидрогеологического районирования территории России (средневолжская серия ГГК-200, 1993 г.) район работ относится к Приволжско-Хоперскому артезианскому бассейну.

Самарская Лука – территория с выраженной тектонической нарушенностью, где древние коренные породы выходят на поверхность или залегают близко к ней и сильно трещиноваты, что является причиной интенсивного водообмена. Условия формирования подземных вод (питание, циркуляция, разгрузка) здесь благоприятны. Гидрогеологические условия территории отличаются сложностью, обусловленной естественноисторическими факторами:

– тектоническая приуроченность территории к центральной части Жигулевско-Пугачевского свода;

– наличие глубоко врезанной в массив палеозойских отложений доплиоценовой долины (абсолютные отметки по тальвегу достигают минус 250 м);

– наличие водной артерии региона р. Волги, играющей важную роль в формировании гидрогеологического режима большей части водоносных горизонтов и комплексов;

– гидравлическая взаимосвязь разновозрастных горизонтов и комплексов между собой и с поверхностными водами р.Волга, ее притоков, пойменных стариц и озер;

– литолого-фациальные и текстурные особенности водовмещающих пород, в т.ч. высокая трещиноватость и закарстованность верхней зоны пород пермо-карбона и их частичная загипсованность.

В общем геолого-гидрогеологическом разрезе района в зоне активного водообмена выделяется целый ряд водоносных горизонтов и комплексов:

– водоносный верхнечетвертично-современный аллювиальный комплекс;

– водоносный верхнечетвертичный аллювиальный горизонт;

– водоносный среднечетвертичный аллювиальный горизонт;

– водоносный акчагыльский комплекс;

– водоносный казанский горизонт;

– водоносный верхнекаменноугольно-пермский комплекс.

В пределах исследованной площадки подземные воды первого от поверхности водоносного горизонта приурочены к верхнечетвертичным аллювиальным преимущественно песчаным отложениям. Водоупор до глубины 15 м не вскрыт. Область питания горизонта вся исследованная площадка, основными источниками питания служат атмосферные осадки (талые и дождевые воды) и приток грунтовых вод из горизонтов лежащих выше площадки по рельефу. Не исключается подпитка горизонта техногенного характера – инфильтрация несанкционированно складируемых жидких отходов производства.

Глубина залегания установившегося уровня подземных вод на момент выполнения буровых работ (сентябрь 2019 года) варьирует в пределах 9,0(32,63 м)-12,5 м (29,25м) от поверхности рельефа.

По химическому составу воды неоднородны и относятся к сульфатно-гидрокарбонатным кальциевым, гидрокарбонатным натриево-кальциевым, кидрокарбонатным кальциевым, гидрокарбонатным магниево-кальциевым.

По степени минерализации (классификация А.М. Овчинникова) воды относительно минеральные (минерализация составляет 0,681 г/л).

По водородному показателю (ОСТ 41-05-263-86) воды нейтральные (по максимальному значению рН = 8,0).

По показателю общей жесткости (классификация О.А. Алекина) – очень жесткие (9,2 мг-экв/л).

В соответствии с таблицей В.3 СП 28.13330.2017, подземные воды неагрессивные по всем показателям по отношению к бетонам марки по водонепроницаемости W4, W6, W8, W10- W12.

В соответствии с таблицей В.4 СП 28.13330.2017, подземные воды по содержанию сульфатов в пересчете на ионы SO42- неагрессивные по отношению к бетону марки по водонепроницаемости W4-W8 I-й, II-ой и III-ей групп цементов по сульфатостойкости.

В соответствии с таблицей В.5 СП 28.13330.2017, подземные воды по содержанию сульфатов в пересчете на ионы SO42- неагрессивные по отношению к бетону марок по водонепроницаемости W10-W14 и W16-W20 I-й, II-й и III-й групп цементов.

В соответствии с таблицей Г.1 СП 28.13330.2017, подземные воды по содержанию хлоридов в условиях воздействия жидких хлоридных сред на стальную арматуру ж/б конструкций в грунте, при различной толщине защитного слоя бетона (при коэффициенте фильтрации менее или более 0,1 м/сут): неагрессивные к маркам бетонов W6-W8, W10-W14, W16-W20 при толщине защитного слоя 20мм, 30мм, 50мм.

В соответствии с таблицей Х.3 СП 28.13330.2017, подземные воды по водородному показателю и суммарной концентрации сульфатов и хлоридов среднеагрессивные по отношению к металлическим конструкциям при свободном доступе кислорода в интервале температур от 0 до 50 0С и скорости движения до 1 м/сек.

В соответствии с таблицей Х.5 СП 28.13330.2017, по водородному показателю и суммарной концентрации сульфатов и хлоридов в зависимости от среднегодовой температуры воздуха и зоны влажности, грунты ниже уровня грунтовых вод слабоагрессивные по отношению к металлическим конструкциям.

Питание горизонтов подземных вод преимущественно атмосферное, разгрузка – в ручьи и реки (овраги), а также в нижележащие коренные отложения.

Направление грунтового потока в целом по площадке – западное и юго-западное, в сторону оврагов и протоки Недошивино.

Зафиксированный уровень подземных вод, учитывая время выполнения изысканий, следует считать близким к наиболее низкому положению в годовом цикле сезонных колебаний. В паводковые периоды следует ожидать подъема уровня грунтовых вод до отметок уреза воды в ближайших водоемах, соединяющихся во время весеннего половодья с Саратовским водохранилищем. Согласно отчету об инженерно-гидрометеорологических изысканиях максимальные расчетные уровни воды в Саратовском водохранилище 1% и 5% обеспеченности составляют, соответственно, 36,5 и 35,8 м БС.

## Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы приводятся в соответствии с «Водным кодексом Российской Федерации» № 74-ФЗ от 3 июня 2006 г.

Согласно статье 65 «Водного Кодекса Российской Федерации» водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов растительного и животного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и другой деятельности. Ширина водоохраной зоны устанавливается от береговой линии водного объекта.

В границах водоохранных зон запрещается:

- использование сточных вод для удобрения почв;

-размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных и отравляющих веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специализированных), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускается проектирование, размещение, строительство и реконструкция, ввод в эксплуатацию и эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными для водоохранных зон ограничениями запрещается:

- распашка земель;

- размещение отвалов грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Ширина водоохраной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 км2, устанавливается в размере 50 м. Ширина водоохраной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохраной зоны этого водотока.

В таблице 2.10 приведены данные о величине водоохранных зон и прибрежных защитных полос для ближайших водных объектов.

Таблица 2.10 – Водоохранные зоны и прибрежные полосы

| Наименование | Длина, км | Ширина водоохраной зоны, м | Ширина прибрежной защитной полосы, м |
| --- | --- | --- | --- |
| Саратовское вдхр. (р. Волга) | 357 (3530) | 500 | 200 |
| Протока Недошивино | 8 | 50 | 50 |

Территория рекультивация расположена вне водоохранных зон поверхностных водных объектов.

## Физико-геологические процессы и явления

В районе расположения участка обследования наблюдаются следующие физико-геологические процессы и явления: глубинная и боковая эрозия и плоскостной смыв.

Глубинная эрозия. С глубинной эрозией связано образование оврагов и промоин на склонах речных долин и вторичных врезов в днищах оврагов. Многолетние наблюдения за развитием и скоростью процессов оврагообразования не проводились. Росту оврагов и промоин в настоящее время способствует техногенное воздействие.

Боковая эрозия. Под действием боковой эрозии подмываются уступы пойменных и надпойменных террас. Наиболее сильно эрозия активизируется в период паводков на Саратовском водохранилище и реках. Размываются песчаные и глинистые породы четвертичного возраста.

Плоскостной смыв существенного влияния на характер рельефа не оказывает. Проявляется в период дождей и снеготаяния с образованием неглубоких ложбин стока, направленных по падению склонов. Ложбины стока часто ветвящиеся.

Проявлений опасных геологических процессов непосредственно на участке рекультивации в ходе выполняемых работ не отмечено.

## Инженерно-геологические условия участка

Весь комплекс геологических образований Самарской Луки состоит из 3 крупных этажей: кристаллического фундамента, образовавшегося в архейскую эру и в раннем протерозое (гнейсы, кристаллические сланцы, габронориты, граниты); толщи верхнепротерозойских, карбонатно-терригенных пород; верхнего этажа из отложений девона, карбона, перми и мезо-кайнозоя — преимущественно из известняков, доломитов, гипсов и глин. Каменноугольные и пермские известняки и доломиты образовались около 240 млн лет назад и выходят на поверхность в виде скальных обнажений. В остальных местах они покрыты суглинками с прослойками глин и супесей, а в долине Волги еще и аллювиальными песками.

Южнее гор располагается возвышенная равнина (плато) с увалистым и волнистым рельефом. Плато полого опускается к волжской долине приблизительно с 300 до 120–150 м над ур. моря. Поверхность плато прорезана густой сетью более пологих, чем в горах, долин, отличающихся большой длиной и огромным числом отвершков. Например, Аскульский овраг имеет длину, 25 км, а сумма всех его отвершков составляет 415 км. Плато занимает большую часть Самарской Луки и на юге круто обрывается уступом (угором) высотой до 100 м. Из-за некоторой расчлененности этого уступа и многочисленных скальных обнажений его называют в целом Южными Жигулями, в которых разные участки зовутся в народе Винновскими, Шелехметскими, Новинскими, Сидоровыми горами.

Третья орографическая структура Самарской Луки – низменная равнина, большая часть которой расположена на юго-востоке полуострова. Равнина представляет собой волжскую долину, половина которой приходится на надпойменные террасы, половина – на сложно рассеченную озерами и протоками пойму. В 1987 г. детальное изучение ландшафтов провела В. Е. Мельченко. Она выделила 5 ландшафтов (Жигулевских гор, платообразной возвышенности, увалистых равнин, террасовидных равнин, волжских пойм), состоящих из 70 урочищ.

Участок проектируемых работ расположен в пределах правобережной позднечетвертичной надпойменной террасы долины р. Волга.

В геологическом строении участка проектируемых работ принимают участие верхнечетвертичные незканомерно переслаивающиеся пески, глины и суглинки.

В геологическом строении района проектируемых работ на интересующую данной работой глубину принимают участие отложения осадочного чехла (карбона, перми, неогена и четвертичной системы)

Тектоника

Площадь участка проектируемых работ расположена в пределах трех крупных изометрических структур первого порядка: Жигулевско-Пугачевского свода, входящего в состав Волго-Уральской антеклизы, элемента Русской платформы.

Жигулевско-Пугачевский свод заходит на территорию района своей северо-восточной оконечностью и занимает большую его часть. Начало его формирования относится к додевонскому этапу истории. По северной границе свода проходит Жигулевский глубинный разлом, вдоль которого длительное геологическое время происходили вертикальные перемещения земной коры, сопровождавшиеся перестройкой структурного плана. Восточный склон свода развивался в связи с нисходящими движениями в области Бузулукской впадины. В геологическом строении свода принимают участие отложения от верхнекаменноугольного до современного возраста.

## Защищенность подземных вод сверху

Подземные воды района работ имеют различную степень защищенности подземных вод от поверхностного загрязнения.

Естественная защищенность подземных вод от возможного загрязнения сверху рассматривается в первую очередь для водоносных горизонтов зоны свободного водообмена, содержащих, в основном, пресную воду. К таким горизонтам в данном районе относятся подземные воды неоген-четвертичных отложений.

На участке изысканий зона аэрации составляет 8-12 м, сложенная суглинистыми и песчаными породами  неоген-четвертичного возраста. Гидрогеологические условия участка работ характеризуются повсеместным развитием постоянного безнапорного аллювиального верхнечетвертичного водоносного горизонта. Уровень грунтовых вод зафиксирован на глубине 9,0-12,5 м.

Таким образом, водоносный горизонт аллювиальных четвертичных отложений в пределах описываемой территории  по мощности зоны аэрации и литологическому составу перекрывающих пород (слабопроницаемые отложения) относится к незащищенным.

## Характеристика почвенно-растительного покрова

По природно-сельскохозяйственному районированию описываемая территория относится к Заволжской провинции степной зоны (переходная степная полоса), характеризующейся преобладанием обширных пространств со степной ксерофитной растительностью, недостаточным увлажнением и небольшими массивами лесов.

Почвенный покров Самарской Луки весьма разнообразен. Преобладание лесной растительности над травянистой в течение длительного времени обусловило широкое развитие на поверхности серых оподзоленных почв. Лес оказывает влияние и на степные почвы: способствует лучшему поглощению ими атмосферных осадков и интенсификации процесса вымывания. Вследствие этого черноземы на степных землях значительно выщелочены и даже оподзолены.

На открытых местах Аскульской лесостепи и Рождественской надпойменной террасы формируются выщелоченные, оподзоленные и типичные черноземы. В пойме на участках с мощным травяным ярусом формируется выщелоченный луговой чернозем.

В ходе почвообразовательного процесса под влиянием климата, степной растительности, почвообразующих пород и ландшафтных особенностей на территории участка работ сформировался чернозем выщелоченный остаточно-луговатый. Почвообразующими породами для этой почвы послужили древнеаллювиальные легкие суглинки и супеси.

Тип – Черноземы

Черноземами называются богатые гумусом темноокрашенные почвы, не имеющие признаков современного переувлажнения, сформировавшиеся под многолетней травянистой растительностью степи и лесостепи. Для черноземов характерна значительная мощность гумусового горизонта, накопление гумуса и аккумуляция в нем элементов зольного питания и азота, поглощенных оснований, а также наличие хорошо выраженной зернистой или зернисто-комковатой структурой.

Подтип – Черноземы выщелоченные

Выщелоченные черноземы характеризуются наличием в профиле хорошо прогумусированного перегнойно-аккумулятивного горизонта, значительной промытостью верхних горизонтов от карбонатов, наличием довольно уплотненного из-за присутствия коллоидов и полуторных окислов иллювиального горизонта, под которым, как правило, сосредоточен горизонт скопления карбонатов. Разрыв между гумусовым и карбонатным горизонтами обычно колеблется в пределах 30-50 см.

В пределах данного подтипа выделен остаточно-луговатый род чернозема, который распространен на древних речных террасах и обнаруживает признаки луговости, оставшиеся от бывшего гидроморфного режима. Данные почвы характеризуются большей растянутостью почвенного профиля, слабой дифференциацией генетических горизонтов, более рыхлым сложением, чем обычные черноземы.

При производстве земляных работ предусматривается снятие (срезка) плодородного слоя почвы согласно ГОСТ 17.4.3.02-85.

По ботанико-географическому районированию территория Самарской Луки входит в Восточно-Европейскую лесостепную провинцию Евразиатской степной области. Здесь выделяются следующие растительные формации: восточно-европейские лесостепные и степные сосновые леса, восточно-европейские широколиственные леса, степи и сельхозугодья на их месте, растительность пойм.

Видовой состав растений и животных безлесных южных и юго-западных склонов гор типичен для степной зоны. На Самарской Луке сохранились реликтовые сосняки, дубравы, участки кустарниковой степи, березовые и сосновые редколесья, а также обширные интразональные пойменные сообщества. Благодаря краевому эффекту, проявляющемуся у границ природных сообществ, здесь имеются эндемичные формы и виды растений, а также обилие животных и растений, находящихся на границах своих ареалов.

Флора Самарской Луки насчитывает 1044 вида сосудистых растений. Наиболее древнее ядро сложено плиоценовыми реликтами – шаровница точечная (Globularia punctata), можжевельник казацкий (Juniperus sabina), короставник татарский (Knautia tatarica), шиверекия подольская (Schivereckia podolica), герань Роберта (Geranium robertianum) и др. Здесь встречаются бореальные и неморальные растения, сохранившиеся с ледникового периода: толокнянка обыкновенная (Arctostaphylos uva-ursi), динлазий сибирский (Diplazi-um sibiricuiu), ветреница алтайская (Anemone altaica), дуб черешчатый (Quercus robur), лещина (Corylus avellana) и др.

Из видов-вселенцев заметное место занимает группа сорных.

Естественный растительный покров с. Рождествено характеризуется значительным видовым разнообразием и высокой степенью антропогенной преобразованности. Естественная растительность почти не сохранилась, большая часть территории распахана или используется под выпас скота. На месте луговых степей в результате выпаса скота образовались остепенённые разнотравно-мятликодегипчановые и полынно-типчаковые сообщества. Кустарниковые степи сохранились в местах, неудобных для сельскохозяйственного использования – по склонам речных долин и балок. В поймах рек распространены разнотравно-мятлико-костровые и среднесбитые полынно-типчаковые сообщества типы растительности. Они образовались в результате выпаса скота на бывших ранее луговых степях. Травы представлены злаками: мятликом узколистным, типчаком, костером безостым, ковылём перистым и др.

Поверхность участков размещения спиртовой барды подверглась самозарастанию (амброзия (Ambrоsia), лебеда (Аtriplex).

В ходе геоботанического обследования территории, проведенного Институтом экологии Волжского бассейна РАН редких и исчезающих видов растений, занесенных в Красные книги РФ и Самарской области, на территории изысканий не отмечено.

По результатам анализа растительного и животного мира 102 выделенных площадок (таблица 3), установлен следующий таксономический состав, так из обнаруженных 41 вид, 33 относятся к травянистой – из них 5 являются рудеральными, 2 чужеродными и 26 прочими. К кустарникам и древесной растительности, отнесены 6 видов – из них к чужеродным 2 вида (таблица 2.11).

Таблица 2.11 Состав растительности в районе работ

| Таксон | Плотность (минимальная - максимальная), экз./м2 | Группа по численности | Число видов |
| --- | --- | --- | --- |
| Травянистая |
| Рудеральные растения |
| Белокудренник черный Ballota nigra | 0-1 | Единичные | 4 |
| Липучка Lappula squarrosa | 0-6 | Обычный |  |
| Лопух паутинистый Arctium tomentosum | 0-3 | Обычный |  |
| Чертополох курчавый Carduus crispus | 0-3 | Обычный |  |
| Сорные чужеродные |
| Ежовник обыкновенный Echinóchloa crus-gálli | 0-2 | Обычный | 2 |
| Конопля Canabis ruderalis | 0-1 | Обычный |  |
| Прочие |
| Алтей лекарственный Altea officinalis | 0-1 | Обычный | 26 |
| Астрагал нутовый Astragálus cícer | 0-1 | Обычный |  |
| Бодяк Circus sp. | 0-1 | Обычный |  |
| Василек Centaurea sp. | 0-1 | Обычный |  |
| Вейник Calamagrostis sp. | 0-1 | Обычный |  |
| Вейник наземный Calamagróstis epigéjos | 0-3 | Обычный |  |
| Гусиный лук Gagea sp. | 0-4 | Обычный |  |
| Зверобой продырявленный Hypericum perforatum | 0-3 | Обычный |  |
| Златогоричник альзасский Xanthoselinum alsaticum | 0-3 | Обычный |  |
| Карагана Caragana frutex | 0-2 | Обычный |  |
| Коровяк Verbascum sp. | 0-3 | Обычный |  |
| Маревые Chenopodium sp. | 0-1 | Обычный |  |
| Маревые Atriplex sp. | 0-4 | Обычный |  |
| Овсяница Festuca sp. | 0-1 | Обычный |  |
| Огневик (зопник) клубненосный Phlomis tuberose | 0-2 | Обычный |  |
| Одуванчик лекарственный Taraxacum officinalis | 0-3 | Обычный |  |
| Чистотел большой Chelidonium majus | 0-4 | Обычный |  |
| Подорожник Plantago sp. | 0-1 | Обычный |  |
| Полынь Arthemisia sp. | 0-1 | Обычный |  |
| Полынь горькая Artemisia absentium | 0-3 | Обычный |  |
| Репешок обыкновенный Agrimonia eupatoria | 0-6 | Обычный |  |
| Серпуха Гмелина Serratula gmelinii (=Serratula isophylla) | 0-1 | Обычный |  |
| Синяк Echium vulgare | 0-1 | Обычный |  |
| Тысячелистник обыкновенный Achilea millefolium | 0-6 | Обычный |  |
| Хатьма тюрингенская Lavátera thuringíaca | 0-1 | Обычный |  |
| Щавель Rumex sp. | 0-1 | Обычный |  |
| Кустарники и древесная растительность |
| Чужеродные |
| Бузина черная Sambucus nigra | 0-1 | Редко | 2 |
| Клен американский Acer negundo | 0-1 | Редко |  |
| Прочие |
| Береза повислая Betula pendula | 0-1 | Редко | 6 |
| Вяз Ulmus sp. | 0-1 | Редко |  |
| Осина Populus tremula | 0-1 | Редко |  |
| Ранетка Malus domestica | 0-1 | Редко |  |
| Тёрн Prunus spinosa | 0-1 | Редко |  |
| Шиповник майский Rosa majalis | 0-1 | Редко |  |

## Характеристика животного мира

Количество видов млекопитающих на территории НП «Самарская Лука» - 71, из них фоновые: кабан, лось, заяц-беляк, заяц-русак, куница, лиса и другие; редкие - русская выхухоль, гигантская вечерница занесены в Красную книгу РФ.

Основные виды охотничьей фауны: заяц-русак, серая куропатка, косуля, лисица, куница, кабан, единично встречаются лось, белка, норка, ондатра, бобр и водоплавающая дичь.

Около трети видов фауны наземных позвоночных Национального парка «Самарская Лука» обитают у границ своих ареалов. Наряду с широко распространенными видами преобладают виды европейских широколиственных и хвойно-широколиственных лесов - соня-полчок, лесная соня, желтогорлая мышь, рыжая полевка, серая неясыть, клинтух, зеленый дятел, мухоловка-белошейка и др. Много таежных видов, у которых здесь проходят южные границы ареалов - лось, заяц-беляк, полевка-экономка, летяга, длиннохвостая неясыть, мохноногий сыч, глухарь, зеленая пеночка и др. В непосредственном соседстве с ними обитают такие степные полупустынные и пустынные виды, как обыкновенный слепыш, обыкновенная слепушонка, малый суслик, степная мышовка, огарь, черноголовый хохотун, домовой сыч, полевой конек, болотная черепаха, разноцветная ящурка, узорчатый полоз, водяной уж. Некоторые виды находятся у западных рубежей их распространения: большой суслик, желтоспинная трясогузка  и др.

В настоящее время в районе НП встречаются 10 видов позвоночных и 28 видов беспозвоночных животных, занесенных в Красную книгу русской Федерации: скопа, орлан-белохвост, восковик-отшельник, альпийский усач, дыбка степная и др.

Общее количество птиц - 224, из них редкие виды: чернозобая гагара, скопа, степной лунь, курганник, змееяд, беркут, орлан, кулик-сорока, степная тиркушка, балобан, кречетка, черноголовый хохотун, малая крачка, филин, белая лазоревка занесены в Красную книгу РФ.

Основными лесными видами орнитофауны являются: зяблик, большая и длиннохвостая синицы, буроголовая гаичка и обыкновенная лазоревка, пеночка-теньковка, обыкновенный поползень, зарянка, малая мухоловка, мухоловки белошейка и пеструшка, певчий дрозд, все виды дятлов, серая и длиннохвостая неясыти, рябчик, вальдшнеп. Характерными для редколесья и опушек видами являются полевой воробей, обыкновенная зеленушка, обыкновенная и садовая овсянки, лесной конек, лесной жаворонок, серая и садовая славки, серая ворона, обыкновенный канюк. Для открытых пространств Самарской Луки характерны луговой чекан, коростель, серая куропатка, полевой лунь. В пойменных участках - болотная и садовая камышевки, варакушка, тростниковая овсянка. На сельскохозяйственных полях - полевой жаворонок, перепел, желтая трясогузка. Типичными околоводными обитателями района исследований являются: все виды чаек, крачек и куликов, кряква, обыкновенный гоголь, чирки - трескунок и свистунок, лебедь-шипун, береговая ласточка, черный коршун, обыкновенный зимородок, серая цапля, орлан-белохвост.

Антропогенное преобразование ландшафтов привело к изменению защитных и пригодных свойств местообитаний птиц. В населенных пунктах Самарской Луки преобладают виды, гнездящиеся рядом с жильем человека (72 %). Виды, использующие для устройства гнезд постройки человека, составляют 15 %. В основном это синантропные виды. Искусственные гнездовья заселяет 13% видов птиц гнездящихся в населенных пунктах.

Орнитофауна с. Рождествено сформирована в основном синантропными видами, из них: явные синантропы – сизый голубь, деревенская ласточка, домовый воробей;- лесные виды – черный стриж, серая ворона, большая синица, поползень, полевой воробей.

В непосредственной близости от территории производства работ возможно обитание мелких видов животных: мышь домовая, серая крыса, красная и рыжая полевки, землеройки, крот. Из птиц – чайки, голуби, вороны, сороки, воробьи и др.

В соответствии с исследованиями, проведенными Институтом экологии Волжского бассейна РАН, занесенные в Красную книгу Самарской области, объекты животного мира на отведенной территории отсутствуют.

В период проведения работ установлено обитание 38 видов животных, 4 вида паукообразных, 7-х видов насекомых, 2-видов рептилий, 17-ти видов птиц и 8 млекопитающих.

Таким образом, па период исследования, состав растительного и животного мира представлен порядка 41 видом растений и 38 видами  животных. Видов растений включенных в Красную книгу Самарской области произрастающих в районе работ не обнаружено. Видов животных постоянно обитающих, гнездящихся, использующих территорию в качестве кормовой стации также не выявлено.

Отмечен единичный пролет орлана-белохвоста Haliaeetus albicilla через район планируемых работ. Обследование на сопредельных к району работ территориях не выявило наличии гнездовий видов птиц включенных в Красную книгу Самарской области.

В этой связи, планируемые работы не окажут воздействия на таксоны растительного и животного мира, включенные в Красную книгу Самарской области.

## Особо охраняемые природные территории и другие территории с особыми условиями использования

В соответствии с письмом Министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области № 270401/23966 от 10.10.2019 г. исследуемая территория находится вне береговой полосы, вне водоохранной зоны водных объектов. В границах территории изысканий отсутствуют участки недр местного значения, содержащие подземные воды, право пользования которыми предоставлено министерством, а также водозаборы поверхностных и подземных вод, используемые для централизованного водоснабжения хозяйственно-питьевого назначения, зоны санитарной охраны которых установлены в соответствии с Законодательством Российской Федерации и Самарской области. ООПТ регионального значения, а также виды растений и животных, занесенные в Красную книгу Самарской области, отсутствуют.

В соответствии с письмом Нижне-Волжского бассейнового управления (Нижне-Волжское БВУ) отдела водных ресурсов по Самарской области № СА-12/5165 от 11.10.2019 г на территории изысканий отсутствуют данные в государственном водном реестре сведений о гидрологической изученности запрашиваемых водных объектов, расположенных вблизи земельных участков с кадастровыми номера 63:17:0206005:1201, 63:17:0206020:1306, 63:17:0206005:1.

В соответствии с письмом Федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный парк «Самарская лука» № 2016 от 09.10.2019 г. земельные участки территории изысканий входят в границы ФГБУ «Национальный парк «Самарская Лука». Данные земельные участки, по функциональному зонированию, согласно Положению о национальном парке «Самарская Лука», относятся к зоне хозяйственного назначения.

В соответствии с п.11.4 Положения о национальном парке, зона хозяйственного назначения, предназначена для осуществления деятельности, направленной на обеспечение функционирования национального парка и жизнедеятельности граждан, проживающих на территории национального парка.

В соответствии с письмом Департамента ветеринарии Самарской области № ДВ-18-02/4559 от 01.10.2019 г. на территории изысканий и прилегающей зоне по 1000 м в каждую сторону от проектируемых участков скотомогильники, санитарно-защитные зоны, сибиреязвенные захоронения отсутствуют.

В соответствии с письмом Департамента по недропользованию по Приволжскому федеральному округу (Приволжскнедра) от 02.10.2019 г. №СМ-ПФО-13-00-36/2655 получение заключения об отсутствии полезных ископаемых в недрах не требуется.

В соответствии с письмом Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 11.10.2019 № 05-35-1866 ЭЛ.П данные об особо охраняемых природных территориях местного значения отсутствуют .

## Объекты культурного наследия

В соответствии с письмом Управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области № 43/4956 от 29.10.2020 г. на территории изысканий объекты культурного наследия, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации, и выявленные объекты культурного наследия (памятники архитектуры, истории и культуры) отсутствуют. Испрашиваемый земельный участок расположен также вне зон охраны и защитных зон объектов культурного наследия. Также Управление считает возможным рекультивацию территории без проведения археологических полевых работ и государственной историко-культурной экспертизы.

# АНАЛИЗ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ВАРИАНТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Цель рекультивации земель - улучшение условий окружающей среды, восстановление нарушенных земель, а также содействие естественному восстановлению природных экосистем, возврат земель в первоначальное природопользование и ликвидация накопленного экологического вреда окружающей среде, оказанного в результате прошлой хозяйственной деятельности.

Под понятием накопленный вред окружающей среде, понимается вред, возникший по результатам осуществления прошлой экономической деятельности.

Процесс ликвидации накопленного вреда окружающей среде в рамках рекультивации деградированной территории включает следующие этапы:

- проведение необходимых обследований, в том числе инженерных изысканий, в целях выявления объектов накопленного вреда окружающей среде;

- разработка проекта работ по рекультивации деградированной территории, его согласование и утверждение с соответствующими государственными органами;

- проведение работ по рекультивации;

- контроль и приемка выполненных работ.

В связи с тем, что деградированная территория представлена антропогенными образованиями (смесью грунтов и спиртовой барды) проектными решениями предлагается произвести её рекультивацию в следующей последовательности:

- экскавация антропогенного образования с его последующим обработкой с применением методов компостирования;

- подъем гипсометрических отметок выемок объекта с использованием материала, полученного при обработке экскавированного антропогенного грунта;

- планировка всей территории объекта;

- восстановление ландшафта проведенем биологической рекультивации.

В данном разделе также описаны альтернативные варианты реализации намечаемой деятельности, включая «нулевой вариант» (отказ от деятельности) и обоснование выбора варианта намечаемой деятельности.

Оптимальный вариант выбран на основе проведенной оценки намечаемой деятельности на окружающую среду по экологическим критериям с учетом возможных ограничений, определенных законодательством и имеющимися техническими возможностями.

В качестве вариантов рассмотрены следующие сценарии:

- "нулевой вариант" - отказ от намечаемой деятельности;

- Вариант 1 – экскавация техногенного образования, с целью его последующей обработки в границах нарушенной территории. Обработка антропогенного образования проводится с применением методов компостирования.

- Вариант 2 – экскавация техногенного образования с его последующим сжиганием на установках термической обработки в границах нарушенной территории.

- Вариант 3 – экскавация техногенного образования с его последующей транспортировкой водным и наземным транспортом до специализированных объектов для последующей обработки или захоронения.

Таблица 3.1 Сравнительная оценка предлагаемых вариантов по экологическим и экономическим критериям

|  | Критерий оценки | "Нулевой" вариант / значение оценки | Вариант № 1 / значение оценки | Вариант № 2/ значение оценки | Вариант №3/ значение оценки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изменение качества атмосферного воздуха | «-» Продолжение оказания негативного воздействия | «+» Применение методов компостирования антропогенного образования позволит минимизировать эмиссию загрязняющих веществ | «-» Термические методы обработки антропогенного образования сопровождаются образованием побочных продуктов, в том числе отходящих газов и паров | «-» Увеличение территории воздействия, за счет транспортировки антропогенного образования. Создание дополнительной неблагоприятной среды на пути транспортирования и месте обработки или захоронения. |
| 2 | Изменение качества почв | «-» Продолжение оказания негативного воздействия | «+» Реализация мероприятий позволит предотвратить дальнейшую деградацию почвенного покрова | «+» Реализация мероприятий позволит предотвратить дальнейшую деградацию почвенного покрова | «+» Реализация мероприятий позволит предотвратить дальнейшую деградацию почвенного покрова |
| 3 | Воздействие на водные объекты | «-» Продолжение оказания негативного воздействия | «+» Воздействие оказываться не будет | «-» Оказание косвенного воздействия за счет рассеивания отходящих дымовых газов и паров | «-» Оказание прямого воздействия в результате возможных аварийных ситуаций при транспортировке по реке Волга и продолжительной транспортировке до объекта конечного обращения |
| 4 | Воздействие на здоровье населения | «-» Оказания косвенного воздействия на здоровья населения за счет ухудшения качества компонентов окружающей среды | «+» Воздействие объекта на здоровье человека минимизируется или полностью исключится | «+» Кратковременное воздействие объекта на здоровье человека за счет рассеивания отходящих дымовых газов и паров | «-» Воздействие объекта на здоровье людей за счет рассеивания и создания неблагоприятной органолептики при транспортировке техногенного образования до объекта конечного обращения |
| 5 | Экономические издержки | «-» Затраты на ликвидацию вероятных чрезвычайных ситуаций | «+» Кратковременные экономические затраты на проведение рекультивационных работ без использования прилегающей территории и дополнительных земельных отводов | «-» Дополнительные экономические затраты на доставку и устройство технологического оборудования по обработке техногенного образования. Дальнейшее содержание данных сооружение в процессе их эксплуатации. Требуется подвод сетей электро- и газоснабжения | «-» Экономические затраты на транспортировку техногенного образования автомобильным и водным транспортом, а также его последующую передачу на специализированные объекты |

## Отказ от намечаемой деятельности - "нулевой" вариант

Отказ от рекультивации деградированной территории является экологически нецелесообразным вариантом и влечет за собой вероятность возникновения чрезвычайной ситуации - экологической катастрофы. Данная ситуация может возникнуть в результате дальнейшего поступления загрязняющих веществ в прилегающий водный объект, используемый для хозяйственно-бытовых, рекреационных целей, на полив приусадебных участков с. Рождествено.

Отказ от намечаемый деятельности, помимо негативного воздействия на водные объекты, также негативно скажется на качестве почвенного покрова и атмосферного воздуха. Кроме того, отказ от деятельности не позволит добиться цели проекта: рекультивировать территории, ликвидировать накопленный экологический ущерб, вернуть землю в хозяйственное использование.

Таким образом, «нулевой вариант» (отказ от деятельности) не имеет аргументов в пользу его реализации.

## Альтернативные варианты реализации намечаемой деятельности и выбор оптимального

В качестве альтернативных вариантов реализации намечаемой деятельности рассмотрены:

Экскавация техногенного образования, с целью его последующей обработки в границах нарушенной территории. Обработка антропогенного образования проводится с применением методов компостирования (вариант 1). Применение современных технологий биологического обезвреживания органических отходов направлено на комплексное предотвращение и (или) минимизацию негативного воздействия на окружающую среду.

Экскавация антропогенного образования с его последующим сжиганием на установках термической обработки в границах нарушенной территории (вариант 2). Реализация второго варианта рекультивационных работ приведет к образованию источника негативного воздействия - установки термической обработки. Также термическая обработка потребует подвода на территорию газопровода и электроэнергии с дополнительным земельным отводом и воздействием на окружающую среду. Срок технической рекультивации при использовании установок термического обезвреживания составит не менее 10 лет учитывая производительность современных установок термической обработки в среднем 2 т/час.

Экскавация антропогенного образования с его последующей транспортировкой водным и наземным транспортом до специализированных объектов для последующей обработки или захоронения (вариант 3). Длительный период реализации мероприятий по варианту 3 также определяется как значительным объемом самого антропогенного образования, так и периодом навигации.

Применительно к рекультивации территории, деградированной в результате размещения спиртовой барды  рекомендуется реализация Варианта 1.

# ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Осуществление рассматриваемой в настоящей работе намечаемой деятельности неизбежно сопряжено с воздействием на окружающую среду.

Принятие экологически ориентированных управленческих решений на начальной стадии реализации намечаемой деятельности требует анализа этого воздействия в аспекте соответствия нормам природоохранного законодательства.

## Воздействие на атмосферный воздух и шумовое воздействие

Состояние атмосферного воздуха оценивается по устойчивости ландшафта к техногенным воздействиям через воздушный бассейн, по градациям состояния воздушного бассейна, градациям фоновых концентраций загрязняющих веществ атмосферы сравнительно с ПДК (предельно допустимой концентрацией).

Значения концентраций загрязняющих веществ не превышают максимально разовые ПДК, установленные ГН 2.1.6.3492-17 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений».

Поступление загрязняющих веществ в атмосферный воздух ожидается на всех этапах выполнения работ по рекультивации техногенного деградированной территории.

На территории объекта появятся временные источники выбросов, связанные с производством работ по обустройству временной площадки компостирования: разгрузка (пересыпка) пылящих материалов, работа спецтехники.

Все механизмы и машины, задействованные в работе, принадлежат подрядчикам, выполняющим данные виды работ. Обслуживание данного автотранспорта на период производства работ будет осуществляться подрядчиком в специализированных и предназначенных для этого местах, за территорией объекта. Мойка техники на территории площадки и в пределах участка производства работ запрещена.

Уровень загрязнения атмосферного воздуха, создаваемого Рекультивацией территорий в районе сельского поселения Рождествено Самарской области, техногенно деградированных несанкционированным размещением спиртовой барды, не выходит за пределы ПДК. Таким образом, негативное воздействие на загрязнение атмосферного воздуха является допустимым и может быть принято за норматив ПДВ.

В соответствии с п.7.1.12. «Сооружения санитарно-технические, транспортной инфраструктуры, объекты коммунального назначения, спорта, торговли и оказания услуг»  Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (Новая редакция с изменениями от 25 апреля 2014 года), площадка биодеструкции относится  к предприятиям IΙΙ класса опасности и имеет санитарно-защитную зону 300 м (п.п. 4. Компостирование отходов без навоза и фекалий).

Нормируемые территории (земли населенных пунктов, земли сельскохозяйственного назначения) расположены вокруг участков на расстоянии:

27 м и 112 м в юго-восточном направлении - земли населенных пунктов;

170 м и 200 м в южном направлении - земли населенных пунктов;

25 м в западном направлении - земли сельскохозяйственного назначения;

120 м и 200 м в северном направлении - земли сельскохозяйственного назначения.

Приземные концентрации по всем веществам не превышают 1,0 ПДК на нормируемых территориях.

Шумовые воздействия предприятия могут рассматриваться как энергетическое загрязнение окружающей среды, в частности, атмосферы. Величина воздействия шума на человека зависит от уровня звукового давления, частотных характеристик шума, их продолжительности и периодичности.

Проведенный акустический расчет показал, что суммарные уровни звукового давления, создаваемые источниками объекта, не превышают допустимые для рабочих мест и территорий, прилегающих к жилым домам.

## Предварительная оценка воздействия на поверхностные и подземные воды. Водопотребление и водоотведение при ликвидации накопителя

Питьевое водоснабжение на период производства работ организуется с использованием привозной воды в количестве 5 л в смену на человека.

Отведение хозяйственно-бытовых стоков предусматривается в выгребную яму, с последующим вывозом по договору на очистные сооружения. В целях охраны водной среды при производстве работ предусматриваются следующие мероприятия:

- установка на стоянках машин и механизмов специальных контейнеров для бытовых и производственных стоков;

- складирование материалов, осуществление заправки техники топливом и маслом в специально отведенных и оборудованных местах;

- запрещение базирования, ремонта, мойки автотранспорта и техники на берегах рек и ручьев.

## Предварительная оценка воздействия на растительный и животный мир. Растительность

Воздействие на растительный покров территории выражается в механической нагрузке (сведение древесной и напочвенной растительности, ухудшение почвенно-растительных условий) и возможным химическим воздействием в результате миграции загрязняющих веществ из накопителя.

Предотвращение распространения загрязнений за пределы накопителя осуществляется за счёт специальных конструктивных решений и природоохранных мероприятий:

- по периметру накопителя предусмотрена общая обваловка из минерального грунта (песка) высотой не менее 1,0 м над уровнем поверхности объекта консервации;

- гидроизоляция поверхности объекта консервации.

## Предварительная оценка воздействия на окружающую среду при обращении с отходами

На период работ по изоляции объекта и рекультивации территории в результате строительной деятельности и жизнедеятельности обслуживающего персонала на территории объекта будут образовываться отходы 3-5 класса опасности.

Предполагается образование отходов, образующихся в результате жизнедеятельности и производственной деятельности персонала.

Виды деятельности на технологической площадке, предусмотренные проектом, сопровождаются образованием следующих видов отходов:

- мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) (жизнедеятельность работников площадки);

- отходы (осадки) из выгребных ям (жизнедеятельность работников площадки);

- спецодежда из натуральных, синтетических, искусственных и шерстяных волокон, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15 %);

- обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства;

- обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15 %) (эксплуатация спецтехники и оборудования);

- остатки и огарки стальных сварочных электродов.

## Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению отходов

Для минимизации негативного воздействия процессов обращения с отходами при производстве работ выполняются мероприятия:

- соблюдение границ отведенной территории;

- организация мест для сбора и временного хранения отходов;

- заправка техники только на специально отведенных и оборудованных для этого территориях;

- назначение лиц, ответственных за сбор отходов и организацию мест их временного хранения;

- регулярный контроль условий временного хранения отходов;

- проведение инструктажа персонала о правилах обращения с отходами.

Временное хранение и утилизация отходов проводится в соответствии с требованиями Федерального Закона РФ от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», действующих экологических, санитарных правил и норм по обращению с отходами.

Для временного накопления отходов, предусмотрены:

- металлические емкости – контейнеры объемом 0,75 куб.м. для накопления мусора от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритного).

Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%) накапливается в металлических емкостях объемом 0,2 м3 по месту технического обслуживания автотранспорта в пределах накопителя.

Обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства, спецодежда из натуральных синтетических, искусственных и шерстяных волокон, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) по мере износа списываются и до момента передачи в специализированную организацию, накапливаются в специально выделенном складском помещении в «биг-бэгах».

Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритного) вывозится с территории объекта ежедневно автотранспортом специализированного предприятия.

# МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И / ИЛИ СНИЖЕНИЮ ВОЗМОЖНОГО НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

## Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Основные мероприятия, направленные на сокращение объемов и токсичности выбросов, а, следовательно, и снижения приземных концентраций при рекультивации объекта предусмотрены по следующим направлениям:

- проведение регулярного технического обслуживания двигателей и использование качественного топлива;

- контроль по содержанию оксида углерода, оксидов азота в выхлопных газах;

- контроль и обеспечение должной эксплуатации и обслуживания автотранспорта, специальной и строительной техники;

- доведение до минимума количества одновременно работающих двигателей.

- контроль над соблюдением технологического режима;

- недопущение работы техники в форсированном режиме;

- соблюдение правил противопожарной безопасности

В целях снижения пылевыделения при разгрузке и перемещении грунта автотранспортом и автотракторной техникой необходимо производить погрузку материалов экскаваторами с наименьшей высоты выгрузки.

## Мероприятия по регулированию выбросов при неблагоприятных метеоусловиях

В отдельные периоды, когда метеорологические условия неблагоприятны (периоды с НМУ) и способствуют накоплению вредных веществ в приземном слое атмосферы, концентрации примесей в воздухе могут резко возрасти. Чтобы в эти периоды не допускать возникновения высокого уровня загрязнения, необходимо кратковременное сокращение выбросов загрязняющих веществ.

В качестве организационных мероприятий для снижение выбросов при НМУ рекомендуется предусмотреть график работ, позволяющий снизить количество одновременно работающих технологических машин.

## Мероприятия по охране земельных ресурсов, недр, почвенного слоя

Для исключения негативного воздействия на грунтовый покров в процессе проведения работ предусмотрены следующие мероприятия:

- осуществление работ строго с границах нарушенной территории без отвода дополнительных земельных участков;

- движение спецтехники с использованием существующей дорожной сети и с учетом местных условий;

- слив и заправка спецтехники на специально отведенных и оборудованных для этого местах, передвижными автозаправками;

- складирование образующихся отходов на специально отведенных площадках.

## Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод

С целью защиты объектов гидросферы (поверхностных и подземных водотоков) и почвенного покрова в процессе производства работ рекомендуются следующие мероприятия:

- обязательное соблюдение границ участка производства работ;

- запрещение проезда транспорта вне предусмотренных дорог;

- запрещение мойки машин и механизмов;

- установка в местах производства работ мусоросборников бытовых отходов с дальнейшей их утилизацией, для исключения их попадания в грунтовые воды пойм и водоемы.

При полном соблюдении мер и ограничений загрязнение поверхностных и подземных вод исключается.

## Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению отходов

Для минимизации негативного воздействия процессов обращения с отходами при производстве работ выполняются мероприятия:

- обязательное соблюдение границ участка производства работ;

- установка в местах производства работ мусоросборников бытовых отходов с дальнейшей их утилизацией, для исключения их попадания в грунтовые воды пойм и водоемы;

Спецтехника и оборудование должны находится на объекте только на протяжении периода производства работ. Временное хранение и утилизация отходов проводится в соответствии с требованиями Федерального Закона РФ от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», действующих экологических, санитарных правил и норм по обращению с отходами.

При проведении работ назначаются лица, ответственные за производственный контроль в области обращения с отходами, разрабатываются соответствующие должностные инструкции.

Регулярно проводится инструктаж с лицами, ответственными за производственный контроль в области обращения с отходами, по соблюдению требований законодательства Российской Федерации в области обращения с отходами производства и потребления, технике безопасности при обращении с опасными отходами.

Все образовавшиеся отходы производства собираются и размещаются в специальных контейнерах для временного хранения с последующим вывозом в установленные места.

## Мероприятия по охране объектов растительного и животного мира и среды их обитания

Комплекс природоохранных мероприятий по защите почвенно-растительного покрова при проведении работ включает:

- обязательное соблюдение границ участка производства работ;

- использование существующей дорожной сети;

- обустройство мест локального сбора и хранения отходов;

- заправка и мойка техники должна проводиться в специально отведенных местах.

Поскольку работы направлены на восстановление территории воздействие на растительный и животный мир не увеличивается.

В период осуществления деятельности согласно «Требований по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.08.96 для снижения отрицательного воздействия на фауну предусмотрены следующие мероприятия:

– запрещается выжигание растительности, хранение и применение ядохимикатов, удобрений, химических реагентов, горюче-смазочных материалов, сырья и отходов производства без осуществления мер, гарантирующих предотвращение заболеваний и гибели объектов животного мира, ухудшения среды их обитания;

– запрещается установление сплошных, не имеющих специальных проходов заграждений и сооружений на путях массовой миграции животных;

– запрещается сброс любых сточных вод и отходов в местах нереста, зимовки и массовых скоплений водных и околоводных животных;

– запрещение нелицензированной охоты на территории производства работ;

– очистка территории производства работ от отходов производства;

Возможное воздействие на животный мир связано, прежде всего, с фактором беспокойства, вызванного шумом работающей техники и присутствием людей. Данный вид воздействия является кратковременным и минимизирован путем производства работ только на техногенно освоенных территориях без выделения дополнительного земельного отвода.

# ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (МОНИТОРИНГА)

Экологический мониторинг предполагает организацию сети наблюдений и проведение контроля за процессами формирования компонентов природного комплекса (экосистемы) в техногенно-измененных условиях.

Мониторинг позволяет оперативно и четко оценивать ситуацию и принимать меры по недопущению или устранению негативных воздействий при эксплуатации объекта.

# АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ

Объект намечаемой деятельности – ракультивация, не сопряжен с риском возникновения аварийных ситуаций, которые могут повлечь за собой человеческие жертвы, ущерб народному хозяйству и окружающей природной среде, т.е. вызвать чрезвычайную ситуацию (ЧС).

Возможна аварийная ситуация при разгерметизации технологического оборудования (пролив дизельного топлива при заправке дорожно-строительной техники).

Рассматриваемая ситуация характеризуется кратковременностью воздействия выбросов на атмосферный воздух, поскольку повышенный уровень приземных концентраций формируется в течение непродолжительного периода времени, соизмеримого со временем между моментом самой аварии и оперативности действий по локализации и ликвидации возникшего аварийного инцидента.

# УЧАСТИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ В ПРОЦЕССЕ ОВОС

При подготовке материалов ОВОС в соответствии с требованиями российской нормативно-правовой базы будут организованы общественные обсуждения проекта.