Приложение к постановлению

администрации  сельского поселения

Рождествено

№ 75 от 10.06.2021г.

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РОЖДЕСТВЕНО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

на 2021 год и период до 2033 года

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ	2

1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ	5

2 ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	8

2.1 Положение с.п. Рождествено в структуре пространственной организации Самарской области	8

2.2 Социально-экономическая характеристика с.п. Рождествено	14

2.3 Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта	17

2.4 Характеристика сети дорог с.п. Рождествено	22

2.5 Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации с.п. Рождествено	32

2.6 Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока	33

2.7 Характеристика условий немоторизированного (пешеходного и велосипедного) передвижения	34

2.8 Характеристика движения грузовых транспортных средств, оценка работы транспортных средств коммунальных и дорожных служб, состояние инфраструктуры для данных транспортных средств	35

2.9 Анализ уровня безопасности дорожного движения	37

2.10 Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения	42

2.11 Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры сельского поселения	46

2.12 Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры	49

с.п. Рождествено	49

2.13 Оценка финансирования транспортной инфраструктуры	51

3. ПРОГНОЗ ТРАНСПОРТНОГО СПРОСА, ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМОВ И ХАРАКТЕРА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ НА ТЕРРИТОРИИ с.п. РОЖДЕСТВЕНО	53

3.1 Прогноз социально-экономического и градостроительного развития с.п. Рождествено	53

3.2 Прогноз транспортного спроса с.п. Рождествено	58

3.3 Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта	59

3.4 Прогноз развития дорожной сети поселения	59

3.5 Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения	66

3.6 Прогноз показателей безопасности дорожного движения	67

3.7 Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье человека	68

4 ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ С.П. РОЖДЕСТВЕНО С ПОСЛЕДУЮЩИМ ВЫБОРОМ ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА	70

5 МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ	71

5.1 Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта	72

5.2 Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов	72

5.3 Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства	72

5.4 Мероприятия по развитию пешеходного и велосипедного передвижения	73

5.5 Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб	73

5.6 Мероприятия по развитию сети дорог поселения	73

5.7 Мероприятия по организации дорожного движения, в том числе мероприятия по повышению безопасности дорожного движения	80

5.8 Мероприятия по снижению негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровье населения	81

5.9	Мероприятия по мониторингу и контролю за работой транспортной инфраструктуры и качеством транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности	82

6 ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ДОРОГ	83

7 ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТУ  И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	88

8 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	103

9 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМ ПРЕОБРАЗОВАНИЯМ, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ПРАВОВОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РОЖДЕСТВЕНО	106

# ВВЕДЕНИЕ

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры (далее – Программа) сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской области (далее с.п. Рождествено) разработана в соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 г.  № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Постановлением Правительства РФ от 25.12.2015 г. № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов» и «Градостроительным кодексом Российской Федерации».

Разработка настоящей Программы обусловлена необходимостью определить приоритетные по социальной значимости стратегические линии устойчивого развития с.п. Рождествено  - доступные для потенциала территории, адекватные географическому, демографическому, экономическому, транспортному потенциалу, перспективные и актуальные для социума поселения.

Комплексная программа транспортного  развития с.п. Рождествено на               2021 год и на период до 2033 года  (далее - Программа)  описывает действия органов местного самоуправления, направленные на развитие поселения, улучшение качества жизни и безопасности населения.

Программа представляет собой систему целевых ориентиров транспортного развития с.п. Рождествено, а также увязанный по целям, задачам, ресурсам и срокам реализации комплекс мероприятий, обеспечивающих эффективное решение ключевых проблем и достижение стратегических целей.

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого функционирования транспортной инфраструктуры с.п. Рождествено, развитие современной транспортной инфраструктуры,   обеспечивающей повышение доступности и безопасности  услуг транспортного комплекса для населения поселения, снижение износа объектов транспортной инфраструктуры, повышение экологической безопасности здоровья и качественного уровня жизни.

Основными целями программы являются:

- обеспечение безопасности, качества и эффективности транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность (далее субъекты экономической деятельности) на территории муниципального образования;

- обеспечение доступности объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования поселения;

- развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности - в перевозке пассажиров и грузов на территории муниципального образования;

- развитие  транспортной  инфраструктуры,  сбалансированное  с градостроительной деятельностью в муниципальном образовании;

-   обеспечение условий для управления транспортным спросом;

- создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности;

- создание приоритетных условий движения транспортных средств общего пользования по отношению к иным транспортным средствам;

-  условия для пешеходного и велосипедного передвижения населения;

- эффективность   функционирования   действующей   транспортной инфраструктуры.

Для достижения целей необходимо решить следующие задачи:

- выполнение комплекса работ по поддержанию, оценке надлежащего технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и искусственных сооружений на них (содержание дорог и сооружений на них);

- выполнение комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности (ремонт дорог);

- выполнение комплекса работ по замене или восстановлению конструктивных элементов автомобильных дорог, дорожных сооружений и их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильных дорог и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности (капитальный ремонт дорог и сооружений на них);

- подготовка проектной документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них;

- увеличение протяженности, изменение параметров автомобильных дорог общего пользования, ведущее к изменению класса и категории автомобильной дороги (строительство или реконструкция дорог и искусственных сооружений на них);

- строительство объектов обслуживания автотранспорта;

- реконструкция и строительство искусственных дорожных сооружений;

- строительство объектов для постоянного и временного хранения автотранспорта;

- подключение территории новой жилой застройки к существующему общественному транспорту.

Бюджетные средства, направляемые на реализацию программы, должны быть предназначены для реализации проектов модернизации объектов транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства, связанных с ремонтом, реконструкцией существующих объектов, а также со строительством новых объектов.

Поскольку мероприятия Программы, связанные с содержанием, ремонтом и капитальным ремонтом, носят постоянный, непрерывный характер, и финансирование мероприятий Программы зависят от возможности областного бюджета и  бюджета сельского поселения Рождествено, то в пределах срока действия Программы этапы реализации мероприятий Программы  могут ежегодно корректироваться и дополняться, в зависимости от складывающейся ситуации, изменения внутренних и внешних условий.

# 1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы: | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской области на 2021 год и период до 2033 года |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы: | Градостроительный Кодекс Российской Федерации; Генеральный план с.п. Рождествено; Федеральный Закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; |
|  | Постановление Правительства РФ от 25 декабря 2015 г. N 1440 "Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов"; «Градостроительный кодекс Российской Федерации» |
| Заказчик Программы: | Администрация сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской области |
| Местонахождение Заказчика Программы: | 443541, Самарская область, Волжский район, с. Рождествено, улица Фокина, 58 |
| Разработчик Программы: | Общество с ограниченной ответственностью «Самарская энергосервисная компания» (ООО «СамараЭСКО») |
| Местонахождение Разработчика Программы: | 443013, г. Самара, ул. Дачная, д. 24 |
| Цели и задачи Программы | Создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы сельского поселения Рождествено, повышение уровня безопасности движения. |
| Задачи Программы: | Создание правовых, организационных и институциональных условий для перехода к устойчивому развитию поселения, эффективной реализации полномочий органов местного самоуправления; |
|  | Безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения на территории с.п. Рождествено; |
|  | Доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения с.п. Рождествено; |
|  | Развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения в соответствии с потребностями населения в передвижении (транспортный спрос); |
|  | Создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности; |
| Задачи Программы: | Создание приоритетных условий движения транспортных средств общего пользования по отношению к иным транспортным средствам |
|  | Сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях; Эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры |
| Целевые показатели Программы | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям; Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения; Протяженность пешеходных дорожек; Протяженность велосипедных дорожек; Обеспеченность постоянной круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием; Количество дорожно-транспортных происшествий из-за сопутствующих дорожных условий на сети дорог федерального, регионального и межмуниципального значения; Обеспеченность транспортного обслуживания населения. |
| Мероприятия Программы | Приложение 1 к Программе |
| Срок и этапы реализации Программы: | Программа реализуется в период с 2021 по 2033 годы. |
| Объемы и источники финансирования мероприятий Программы* | Внебюджетные источники; Бюджетные средства всех уровней. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Транспортная система, обеспечивающая стабильное развитие сельского поселения Рождествено; Своевременная система обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети населенных пунктов сельского поселения Рождествено |

* Объемы средств областного бюджета и бюджета поселения для финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке в соответствии с областным законом об областном бюджете и  с решением Собрания представителей сельского поселения Рождествено о бюджете сельского поселения на соответствующий финансовый год.

# 2 ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

## 2.1 Положение с.п. Рождествено в структуре пространственной организации Самарской области

Муниципальный район Волжский  расположен в северо-западной части Самарской области; на севере граничит с Ульяновской областью, на востоке - с Красноярским и Волжским, на юге - с Безенчукским районами, западный сосед его - Куйбышевское водохранилище.

По территории района проходит кольцевая железная дорога вокруг Самарской Луки («Сызрань - Жигулевск - Самара - Новокуйбышевск - Чапаевск - Октябрьск – Сызрань») с железнодорожной станцией «Жигулевское море». Через г.Тольятти по территории района проходит автомобильная дорога общероссийского значения «Москва – Самара».

Основные водные артерии - Саратовское и Куйбышевское водохранилища.

Район состоит из 15 сельских поселений, одним из которых является сельское поселение Рождествено. Административный центр — село Рождествено. В состав сельского поселения Рождествено входит:

- село Рождествено;

- село Новинки;

- село Шелехметь;

- село Выползово;

- село Подгоры;

- посёлок Гаврилова Поляна;

- село Торновое;

- поселок Усинский;

Законом Самарской области от 25.02.2005 № 41-ГД «Об образовании городских и сельских поселений в пределах муниципального района Волжский Самарской области, наделении их соответствующим статусом и установлении их границ» установлены границы  3 городских и 12 сельских поселений в пределах муниципального района Волжский Самарской области. Одним из которых является сельское поселение Рождествено.

Границы сельского поселения Рождествено представлены на рисунке 1.

Рис.1 Карта границ населенных пунктов, входящих в состав с.п. Рождествено

Сельское поселение Рождествено расположено в северо-западной части муниципального района Волжский на правом берегу Волги, на востоке Самарской Луки, на территории одноимённого Национального парка, в 18 км от центра Самары.  Площадь территории поселения – 42200 га.

Территория сельского поселения  Рождествено  граничит:

- на юге – с г.о. Самара.

- на северо-западе – с сельскими поселениями муниципального района Ставропольский;

- на севере – с сельскими поселениями муниципального района Красноярский;

на востоке – с г.о. Самара.

Через сельское поселение Рождествено проходит автомобильная дорога местного значения с усовершенствованным покрытием из асфальта на прочном основании. Она обеспечивает связь между населёнными пунктами сельского поселения.

Численность населения сельского поселения Рождествено по данным на 01.01.2021 г.  года составляет 6953 чел.

Планировочная структура сельского поселения Рождествено определяется особенностями рельефа территории и автомобильными дорогами.

Климат на территории сельского поселения континентальный, засушливый, со свойственными резкими колебаниями температур, быстрыми переходами от жаркого лета к холодной зиме, наличием и частым повторением поздних весенних и ранних осенних заморозков, небольшим количеством атмосферных осадков, относительной сухостью воздуха и интенсивным поверхностным испарением.

Годовая амплитуда температуры воздуха наиболее теплого (июль) и наиболее холодного (январь) достигает 35 градусов, причем абсолютные разности температуры составляют 87 градусов (абсолютный минимум температуры –47 градусов, абсолютный максимум температуры +40 градусов.

Глубина промерзания почвы: средняя  – 78 см, максимальная – 170 см.

Территория  сельского поселения Рождествено имеет  уникальные  географические  и природные характеристики,  которые  обуславливают  экологическую  ситуацию.

Река Волга (Саратовское водохранилище) делит Волжский район на две неравные по площади территории:

правобережную - около 20% от общей площади), расположенную на Волжской   излучине – Самарской Луке;

левобережную,  расположенную в междуречьях рек Волга, Самара, Сок и Чапаевка.

Территория сельского поселения Рождествено попадает в пределы Приволжской возвышенности (Жигулевские горы). Основными элементами рельефа здесь  являются: юго-восточный склон Жигулевских гор с его восточным продолжением по водоразделу рек Волги и Самары и обширное плато Самаро-Чапаевского водораздела.

Южная часть Луки —от Шелехметь до Подгор — мир лесов, лугов и озер. В весенние паводки луговая пойма затапливается, а мелкие озера объединяются протоками в целые водные системы.

Наиболее крупное из озер Самарской Луки — Шелехметское — раскинулось от села Шелехметь до села Новинки на несколько километров. Оно сравнительно узкое, не более сотни метров от берега до берега. Это озеро, богатое рыбой, объявлено памятником природы. Озеро Суходол, тоже узкое и сравнительно длинное, начинается рядом с пристанью Шелехметь и, поворачивая на север, заканчивается в чаще леса.

У подножья Шелехметских гор раскинулся Змеиный Затон — узкий залив Волги, бывший когда-то озером. Ближе к селу Рождествено озера Большое Островное и Круглое.

В геологическом строении территория сельского поселения Рождествено, расположенная в  Самарской Луке представляет собой Жигулевскую флекстуру, не имеющую аналогов среди платформенных зон планеты с обнажениями шести геологических систем, в т.ч. со стратиграфическими эталонами международного значения.

Это своеобразный музей истории природы за 300 миллионов лет наступления морей, ледников, хранилище следов и новообразований эволюционного процесса, обнажений горных разрезов. На территории сельского поселения Рождествено карст представлен воронками и пещерами у населенного пункта-Гаврилова Поляна,

Являясь генетически единым монолитом, Самарская Лука обладает оригинальностью  карстовых и долинных оврагов, а также почв.

Здесь находится единственный на поверхности Земли стратиграфический эталон контакта Гжельского и Ассельского ярусов палеозойского времени.  Земля геофизических аномалий со спецификой электромагнитных, тектонических, гравитационных и других  явлений.

На территории сельского поселения Рождествено имеется месторождение  пресных подземных вод.

Рождественское месторождение - на территории Самарской Луки – (наиболее благоприятные условия использования подземных вод,  наибольшие  и  лучшие  по  качеству  запасы  пресных  подземных  вод, эксплуатационные  запасы - 702 тыс. м³/сут.),   есть  перспективы  расширения  использования  запасов. Населенные  пункты  сельского  поселения  Рождествено  обеспечиваются  водой из  одиночных  скважин.  Участки  Рождественский,  Подгорский,  Новинский  не  эксплуатируются.  По  автономным  водозаборам  нет  сведений.

Рождественское месторождение подземных вод, является альтернативным защищенным источником водоснабжения областного центра г. Самары.

Почвы проектируемой территории представлены черноземами обыкновенными, черноземами типичными, серыми лесными почвами, пойменными и лугово-черноземными почвами, солонцами.

Северная часть района находится в лесостепной зоне, для которой характерно чередование лесов и луговых степей. Леса по территории района распределяются неравномерно. Наибольшей облесенностью отличается правобережье, где расположена часть территории Национального Парка «Самарская Лука». Благодаря особенностям географического положения и геологической истории на территории парка сохранилось уникальное своеобразие растительного и животного мира, сформировавшегося  в доисторические   времена.

Сельское поселение Рождествено расположено на территории национального Парка «Самарская Лука».

Вершины Жигулей и их северный склон, а также те места, где не могло образоваться значительных отложений чернозема, покрыты сосновым лесом. Там же, где на горном известняке отложились глины и черноземы, растут старые лиственные леса из дуба, липы, клена, вяза, орешника. Центральная и южная часть Самарской Луки имеют степной характер.

Учитывая уникальность территории Самарской Луки, в том числе и в рассматриваемой части (в районе с.п. Рождествено), в природоохранном отношении следует считать приоритетным  заповедывание всех коренных биоценозов и принятие восстановительных мер, рекомендованных «ТЭО организации ГПНП Самарская Лука».

Территория в границах сельского поселения Рождествено имеет живописный ландшафт и благоприятные климатические условия. По данным Отдела по охране окружающей среды муниципального района Волжский Самарской области, уровень загрязнения атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод исследуемой территории является минимальным, таким образом, в границах исследуемой территории возможно развитие разнообразных видов рекреации, оздоровления населения и туризма.

Акватории и поймы реки: Волга, а также прибрежные территории используются жителями для отдыха и рыболовства.

Других  месторождений и проявлений полезных ископаемых на территории поселения нет.

## 2.2 Социально-экономическая характеристика с.п. Рождествено

В результате анализа динамики естественного движения населения муниципального района Волжский было установлено, что для его поселений, как и для сельских поселений Самарской области в целом, характерны процессы депопуляции. Демографическая ситуация в сельском поселении Рождествено складывается более благоприятно, в отличие от общих тенденций, обнаруженных в ходе анализа демографической ситуации по Самарской области. По совокупности естественного и механического прироста населения в населенных пунктах с. п. Рождествено численность жителей за последние пять лет остается стабильной. По данным предоставленным администрацией сельского поселения, на 1 января 2021 года численность составляет 6953 чел. Численный состав сельского поселения представлен в таблице 2.2.1.

Таблица 2.2.1 - Численный состав сельского поселения

| Населенные пункты | Данные на 2018 г. | Данные на 2019 г. | Данные на 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| с.Рождествено | 5442 | 5413 | 5219 |
| пос. Усинский | 151 | 143 | 147 |
| с. Выползово | 308 | 316 | 322 |
| с. Подгоры | 241 | 244 | 248 |
| пос. Гаврилова Поляна | 255 | 235 | 254 |
| с. Новинки | 230 | 225 | 235 |
| с. Торновое | 302 | 291 | 304 |
| с. Шелехметь | 220 | 282 | 224 |
| итого с.п. Рождествено: | 7149 | 7149 | 6953 |

Численность населения трудоспособного возраста составляет 49,85 % от общей численности, населения старше трудоспособного возраста 39,45% от общей численности, населения моложе трудоспособного возраста 10,23 % от общей численности населения. Данные о возрастной структуре с. п. Рождествено представлены в таблице 2.2.2

Таблица 2.2.2 - Данные о возрастной структуре с. п. Рождествено

| № п/п | Показатели | Количество, чел. на 2019 | % от общей численности населения | Количество, чел. на 2020 | % от общей численности населения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Дети: | 686 | 9,59 | 711 | 10,23 |
|  | до 6 лет | 332 | 4,64 | 324 | 4,66 |
|  | от 7 до 15 | 329 | 4,60 | 361 | 5,20 |
|  | от 16 до 17 лет | 25 | 0,35 | 26 | 0,37 |
| II. | Из общей численности населения: |  |  |  |  |
| 1. | Население моложе трудоспособного возраста | 686 | 9,59 | 711 | 10,23 |
| 2. | Население трудоспособного возраста: | 3667 | 51,29 | 3466 | 49,85 |
|  | женщины от 16 до 55 лет | 1803 | 25,22 | 1775 | 25,53 |
|  | мужчины от 16 до 60 лет | 1864 | 26,07 | 1691 | 24,32 |
| 3. | Население старше трудоспособного возраста: | 2707 | 37,86 | 2743 | 39,45 |
|  | женщины старше 55 лет | 1754 | 24,53 | 1750 | 25,17 |
|  | мужчины старше 60 лет | 953 | 13,33 | 993 | 14,28 |

Основными факторами, влияющими на демографические процессы, являются: недостаток в районе высокооплачиваемых постоянных рабочих мест, низкий уровень заработной платы работающих, недостаточно развитая сфера досуга для детей и молодёжи.

Численность экономически активного населения в с. п. Рождествено составляет 3466 человек (на 2020 г.). Доля численности экономически активного населения в трудоспособном возрасте от общей численности составляет 49,85%.

Сведения по занятости населения с. п. Рождествено приведены в таблице 2.2.3.

Таблица 2.2.3 – Занятость населения в с. п. Рождествено

| Показатель | 2019 г. |
| --- | --- |
| Кол-во жителей всего | 7149 |
| Кол-во работающих всего | 2662 |
| % работающих от общего кол-ва жителей | 37,23 |
| Количество безработных, в т.ч.: |  |
| стоящих в службе занятости |  |
| Количество дворов | 4229 |
| Кол-во дворов, занимающихся ЛПХ | 50 |
| Кол-во дворов, с неработающим населением занимающихся ЛПХ | 29 |
| Кол-во пенсионеров | 2707 |

Структура занятого населения по видам деятельности в с. п. Рождествено представлена в таблице 2.2.4.

Таблица 2.2.4- Структура занятого населения по видам деятельности в с. п. Рождествено

| Показатели в % | 2019 г. |
| --- | --- |
| Образование | 1,3 |
| Промышленность | 0 |
| Здравоохранение, социальное обеспечение | 1,2 |
| Сельское хозяйство | 0 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 0 |
| Транспортное обслуживание | 0 |
| Культура и искусство | 0,13 |
| Прочие |  |

## 2.3 Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта

Развитие транспортной системы Самарской области становится в настоящее время необходимым условием реализации инновационной модели экономического роста Самарской области и улучшения качества жизни населения.

Генеральным планом предусмотрено существующие улицы и дороги привести к необходимым нормируемым показателям соответствующим технической категории улиц и дорог.

Несмотря на благоприятные тенденции в работе отдельных видов транспорта, транспортная система не в полной мере отвечает существующим потребностям и перспективам развития Самарской области.

Развитие транспортной системы сельского поселения Рождествено является необходимым условием улучшения качества жизни жителей в поселении. Транспортная инфраструктура с.п. Рождествено является составляющей инфраструктуры Волжского района Самарской области, что обеспечивает конституционные гарантии граждан на свободу передвижения и делает возможным свободное перемещение товаров и услуг.

Наличием и состоянием сети автомобильных дорог определяется территориальная целостность и единство экономического пространства. Недооценка проблемы несоответствия состояния дорог и инфраструктуры местного значения социально-экономическим потребностям общества является одной из причин экономических трудностей и негативных социальных процессов.

Транспортная инфраструктура с.п. Рождествено представлена автомобильными дорогами общего пользования межмуниципального  значения, к которым относятся: муниципальные дороги, улично-дорожная сеть и объекты дорожной инфраструктуры, расположенные в границах сельского поселения, находящиеся в муниципальной собственности сельского поселения.

Характеристика автодорог представлена в таблице 2.3.1.

Таблица 2.3.1 Характеристика автомобильных дорог

| № п/п | Идентификационный номер | Наименование автомобильной дороги общего пользования | Общая протяженность на территории района, км | Асфальто-бетонные, км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 36 ОП МЗ 36Н-161 | Рождествено - Новинки - Шелехметь | 16,500 | 16,500 |
| 2 | 36 ОП МЗ 36Н-162 | "Рождествено - Новинки" - Торновое | 4,100 | 4,100 |
| 3 | 36 ОП МЗ 36Н-163 | Рождествено - Выползово - Подгоры | 14,100 | 14,100 |
| 4 | 36 ОП МЗ 36Н-731 | Подгоры - Гаврилова Поляна | 5,220 | 5,220 |

* согласно Постановления Правительства Самарской области от 9 августа 2006 г. N 106 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ИЛИ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ» (с изменениями на 02 апреля 2021 года).

Внешние связи сельского поселения Рождествено поддерживаются круглогодично автомобильным транспортом. Расстояние от сельского поселения Рождествено по автодороге до областного центра г. Самара – 165 км, по прямой – 8 км.

Внешние транспортные связи с областным центром – городом Самара жители сельского поселения осуществляют автомобильным транспортом и паромной переправой грузовым судном типа «ОМ» («Окский 35») и судами на воздушной подушке «Марс», «Хивиус» ежедневно.

По территории  поселения осуществляются перевозки рейсовыми автобусами  по постоянным  маршрутам,  связывая населенные пункты поселения между собой и с районным центром  Рождествено.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования межмуниципального значения  составляет 39,920 км

Автодороги общего пользования с твёрдым покрытием межмуниципального значения соединяют населённые пункты сельского поселения между собой.

Неразвитость и плохое состояние автомобильных дорог общего пользования усугубляет проблемы в социальной сфере из-за несвоевременного оказания срочной и профилактической медицинской помощи, дополнительных потерь времени и ограничения в перемещениях населения. автомобильные дороги общего пользования местного значения требуют проведения строительства, реконструкции и модернизации покрытий.

Наличием и состоянием сети автомобильных дорог определяется территориальная целостность и единство экономического пространства. Недооценка проблемы несоответствия состояния дорог и инфраструктуры местного значения социально-экономическим потребностям общества является одной из причин экономических трудностей и негативных социальных процессов.

Внешние транспортно-экономические связи сельского поселения Рождествено осуществляются автомобильным транспортом и паромной переправой.  По территории  поселения осуществляются перевозки рейсовыми автобусами по постоянным  маршрутам.

Подвоз продуктов питания, хозяйственных и прочих товаров осуществляется грузовым и личным транспортом, паромной переправой.

Автомобильные дороги и улично-дорожная сеть с.п. Рождествено представлена на рис.2 и рис.3

Рис. 2 Автомобильные дороги и улично-дорожная сеть с.п. Рождествено 
(с. Новинки, с. Подгоры, с. Выползово, с. Торновое, с. Шелехметь)

Рис. 3 Автомобильные дороги и улично-дорожная сеть с.п. Рождествено (с. Рождествено, п. Усинский, п. Гаврилова поляна).

Железнодорожный транспорт  на территории сельского поселения Рождествено отсутствует. Железнодорожных станций и остановочных пунктов на территории поселения не имеется.

Водный транспорт – От городских пристаней к с. Рождествено ходит множество водного транспорта. Мероприятий по обеспечению водным транспортом не планируется.

Воздушные перевозки. Пассажирские перевозки авиатранспортом жители с.п. Рождествено осуществляют из международного аэропорта «Курумоч».

Международный аэропорт «Курумоч» является крупнейшим аэропортом Поволжья и обеспечивает грузовые и, в большей степени, пассажирские перевозки, в том числе, обеспечивая внешние связи Самарской области, принимает все типы гражданских самолётов. Авиационные связи из аэропорта «Курумоч» осуществляются по 63 маршрутам внутрироссийских линий, и более 20  маршрутам в страны ближнего и дальнего зарубежья.

Расстояние  от  с.п. Рождествено до международного аэропорта  «Курумоч» - 50 км.

Трубопроводный транспорт

Трубопроводный транспорт является важным элементом транспортной инфраструктуры Самарской области, на долю которого приходится около 43% грузоперевозок. Трубопроводы образуют комплексные технические транспортные коридоры, которые проходят в основном параллельно железнодорожным и автомобильным магистралям.

Добыча и переработка нефти и газа на территории Самарской области привела к созданию разветвленной сети трубопроводов различного диаметра и назначения. Они производят транспортировку нефти, газа и целого ряда продуктов нефтехимии. Трубопроводы образуют комплексные технические транспортные коридоры, которые проходят в основном параллельно железнодорожным и автомобильным магистралям.

Природный газ на территории района  практически  не добывается, потребляемый газ поступает из-за пределов района, причем в последние годы наметилась тенденция к постепенному снижению поставок в район природного газа. Газораспределение на территории района от магистральных АГРС до потребителей осуществляют ООО «Средневолжская  газовая  компания»,

Протяженность  действующих  газопроводных  сетей  на  территории района составляет 806,2 км.   Уровень  газификации  жилья  составляет 80,3%.  Не  имеют  сетевого  природного  газа  14 населенных  пунктов  района, в том числе часть населенных пунктов сельского поселения Рождествено (Новинки, Усинский, Выползово, Подгоры, Гаврилова Поляна).

Строительство газопроводов высокого давления Рождествено - Усинский - Выползово - Подгоры - Гаврилова Поляна (15,6 км) входит в перечень объектов, планируемых для размещения на территории сельского поселения.

## 2.4 Характеристика сети дорог с.п. Рождествено

Внешняя инженерно-транспортная инфраструктура представлена на территории сельского поселения Рождествено автомобильным, трубопроводным и водным транспортом. Основная часть дорог имеет грунтовое покрытие.

Автомобильные дороги являются важнейшей составной частью транспортной инфраструктуры с.п. Рождествено. Они связывают территорию сельского поселения с соседними территориями, населенные пункты поселения с районным центром, обеспечивают жизнедеятельность всех населенных пунктов поселения, во многом определяют возможности развития поселения, по ним осуществляются автомобильные перевозки грузов и пассажиров. От уровня развития сети автомобильных дорог во многом зависит решение задач достижения устойчивого экономического роста сельского поселения, повышения конкурентоспособности местных производителей и улучшения качества жизни населения.

К автомобильным дорогам общего пользования межмуниципального значения относятся муниципальные дороги, улично-дорожная сеть и объекты дорожной инфраструктуры, расположенные в границах сельского поселения, находящиеся в муниципальной собственности сельского поселения.

Развитие экономики поселения во многом определяется эффективностью функционирования автомобильного транспорта, которая зависит от уровня развития и состояния автомобильных дорог.

Недостаточный уровень развития дорожной сети приводит к значительным потерям экономики и населения поселения, является одним из наиболее существенных ограничений темпов роста социально-экономического развития с.п. Рождествено, поэтому совершенствование сети автомобильных дорог важно для поселения. Это в будущем позволит обеспечить приток трудовых ресурсов, развитие производства, а это в свою очередь приведет к экономическому росту поселения.

Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.

В условиях, когда объем инвестиций в дорожный комплекс является явно недостаточным, а рост уровня автомобилизации значительно опережает темпы роста развития дорожной сети, на первый план выходят работы по содержанию и эксплуатации дорог. При выполнении текущего ремонта используются современные технологии с использование специализированных звеньев машин и механизмов, позволяющих сократить ручной труд и обеспечить высокое качество выполняемых работ. При этом текущий ремонт в отличие от капитального, не решает задач, связанных с повышением качества дорожного покрытия - характеристик ровности, шероховатости, прочности и т.д. Недофинансирование дорожной отрасли, в условиях постоянного роста интенсивности движения, изменения состава движения в сторону увеличения грузоподъемности транспортных средств, приводит к несоблюдению межремонтных сроков, накоплению количества участков, нуждающихся в ремонте. Учитывая вышеизложенное, в условиях ограниченных финансовых средств стоит задача их оптимального использования с целью максимально возможного снижения количества проблемных участков автомобильных дорог и сооружений на них.

Применение программно-целевого метода в развитии автомобильных дорог общего пользования межмуниципального значения с.п. Рождествено позволит системно направлять средства на решение неотложных проблем дорожной отрасли в условиях ограниченных финансовых ресурсов. В связи с недостаточностью финансирования расходов на дорожное хозяйство в бюджете с.п. Рождествено, эксплуатационное состояние значительной части улиц поселения по отдельным параметрам перестало соответствовать требованиям нормативных документов и технических регламентов. Возросли материальные затраты на содержание улично-дорожной сети в связи с необходимостью проведения значительного объема работ по ямочному ремонту дорожного покрытия улиц.

Протяженность автомобильных  дорог  общего пользования межмуниципального значения по территории с.п. Рождествено составляет 39,920 км. Остальные автодороги поселения являются подъездами к отдельно стоящим населенным пунктам. Основная часть дорог имеет твердое покрытие.

Автомобильные дороги общего пользования межмуниципального значения на территории сельского поселения Рождествено приведены в таблице 2.4.1

Таблица 2.4.1 - Автомобильные дороги общего пользования межмуниципального  значения на территории сельского поселения Рождествено*.

| № п/п | Идентификационный номер | Наименование автомобильной дороги общего пользования | Общая протяженность на территории района, км | Асфальто-бетонные, км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 36 ОП МЗ 36Н-161 | Рождествено - Новинки - Шелехметь | 16,500 | 16,500 |
| 2 | 36 ОП МЗ 36Н-162 | "Рождествено - Новинки" - Торновое | 4,100 | 4,100 |
| 3 | 36 ОП МЗ 36Н-163 | Рождествено - Выползово - Подгоры | 14,100 | 14,100 |
| 4 | 36 ОП МЗ 36Н-731 | Подгоры - Гаврилова Поляна | 5,220 | 5,220 |

* согласно Постановления Правительства Самарской области от 9 августа 2006 г. N 106 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ИЛИ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ» (с изменениями на 02 апреля 2021 года).

Классификация автомобильных дорог общего пользования межмуниципального значения поселения и их отнесение к категориям автомобильных дорог (первой, второй, третьей, четвертой, пятой категориям) осуществляются в зависимости от транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автомобильных дорог в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Основные автомобильные дороги выполняют связующие функции между улицами и отдельными объектами населенных пунктов с.п. Рождествено. В соответствии с ГОСТ Р 52398 «Классификация автомобильных дорог, основные параметры и требования» дороги общего пользования поселения относятся к классу автомобильных дорог «Дорога обычного типа (не скоростная дорога)» с категорией I и II. Для I и II категории предусматривается количество полос – 2, 4, ширина полосы 4,5 метра, разделительная полоса не требуется, допускается пересечение в одном уровне с автомобильными дорогами, велосипедными и пешеходными дорожками, с железными дорогами и допускается доступ на дорогу с примыканием в одном уровне.

Автомобильные дороги общего пользования межмуниципального значения  «Рождествено - Новинки – Шелехметь»; «Рождествено – Новинки – Торновое»; «Рождествено - Выползово – Подгоры»; «Подгоры - Гаврилова Поляна» пересекающие территорию с.п. Рождествено относятся к  IV категории. Согласно Приказу министерства транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области от 15 июня 2010 г. № 37, внешняя граница придорожных полос автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения вне населенных пунктов устанавливается от оси дорог на расстоянии:

-  для дорог IV категории с 2-полосным движением не менее 65 м.

Улично-дорожная сеть населенного пункта с. Рождествено характеризуется низкой степенью благоустройства. Большая часть улиц имеет грунтовое покрытие, средняя ширина улиц в границах линий застройки составляет 4,5 м. Характеристика улично-дорожной сети представлена в таблице 2.4.2.

Для населенных пунктов сельского поселения Рождествено принята следующая классификация категорий улиц и дорог:

  - поселковая дорога;

  - главная улица;

  - основная улица в жилой застройке;

  - второстепенная улица в жилой застройке;

  - проезд;

  - хозяйственный проезд, скотопрогон.

Поселковая дорога – осуществляет связь населённого пункта с внешними дорогами общей сети.

Главная улица – осуществляет связь жилых территорий с общественным центром.

Основная улица в жилой застройке – осуществляет связь внутри жилых территорий с главной улицей по направлениям с интенсивным движением.

Второстепенная улица в жилой застройке - осуществляет связь между основными жилыми улицами.

Проезд – осуществляет связь жилых домов, расположенных в глубине квартала, с улицей.

Хозяйственный проезд, скотопрогон – прогон личного скота и проезд грузового транспорта к приусадебным участкам.

Общая протяженность улиц сельского поселения составляет 84,825 км, в том числе по покрытию: с грунтовым покрытием – 50,10 км; с твердым покрытием асфальт – 33,525 км,  щебень  1,2 км. По территории поселения проходят грунтовые дороги хозяйственного назначения.

Таблица 2.4.2 – Характеристика улично-дорожной сети с.п. Рождествено

| Наименование улиц | Основные характеристики | Состояние дорожного покрытия |
| --- | --- | --- |
|  | Общая протяжен-ность/ км | Асфальтовое, бетонное/ км | щебеноч-ное/ км | грунт/ км |  |
| с. Рождествено |
| ул. Пацаева | 1,75 | 1,75 |  |  | удов. |
| ул. Фокина | 1,875 | 1,875 |  |  | удов. |
| ул. Советская | 1,875 | 1,875 |  |  | удов. |
| ул. Крестьянская | 1,75 | 1,75 |  |  | удов. |
| ул. Полевая | 1,6 | 1,6 |  |  | удов. |
| ул. Садовая | 1,25 | 1,25 |  |  | удов. |
| ул. Ново-Садовая | 1,25 | 1,0 |  | 0,25 | удов. |
| ул. Ново-Рабочая | 1,25 | 1,25 |  |  | неудов. |
| ул. Колхозная | 0,9 | 0,9 |  |  | удов. |
| ул. Колхозный пер. | 0,5 |  |  | 0,5 | удов. |
| ул. Территория леспромхоза | 0,3 |  |  | 0,3 | удов. |
| ул. Территория лесхоза | 0,1 |  |  | 0,1 | удов. |
| ул. Хлебная | 0,4 |  |  | 0,4 | удов. |
| ул. Чехова | 0,4 |  |  | 0,4 | удов. |
| ул. Лермонтова | 0,4 |  |  | 0,4 | удов. |
| ул. Гвардейская | 0,25 |  |  | 0,25 | удов. |
| ул. Раздельная | 0,2 |  |  | 0,2 | удов. |
| ул. Пушкина | 0,15 |  |  | 0,15 | удов. |
| ул. Гаражная | 0,2 |  |  | 0,2 | удов. |
| ул. Московская | 0,2 |  |  | 0,2 | удов. |
| ул. Ленинградская | 0,1 |  |  | 0,1 | удов. |
| ул. Спортивная | 0,1 |  |  | 0,1 | удов. |
| ул. Жуковского | 0,15 |  |  | 0,15 | удов. |
| ул. Фрунзе | 0,25 |  |  | 0,25 | удов. |
| ул. Фабричная | 0,725 |  |  | 0,725 | удов. |
| ул. Ново-Фабричная | 0,25 |  |  | 0,25 | удов. |
| ул. Фабричный переулок | 0,375 |  |  | 0,375 | удов. |
| ул. Набережная | 0,3 |  |  | 0,3 | удов. |
| ул. Берег Воложки | 0,25 | 0,25 |  |  | удов. |
| ул. Ново-набережная | 1,3 |  |  | 1,3 | удов. |
| ул. Луговая | 1,975 | 1,975 |  |  | удов. |
| ул. Островского | 1,2 |  |  | 1,2 | удов. |
| ул. Песочная | 0,95 |  |  | 0,95 | удов. |
| ул. Лесная | 1,15 |  |  | 1,15 | удов. |
| ул. Родниковая | 0,6 |  |  | 0,6 | удов. |
| ул. Совхозная | 0,5 | 0,5 |  |  | удов. |
| ул. Овражная | 0,25 |  |  | 0,25 | удов. |
| Овражный переулок | 0,3 |  |  | 0,3 | удов. |
| ул. Стадионная | 0,15 |  |  | 0,15 | удов. |
| ул. Заводская | 1,4 |  | 0,3 | 1,1 | удов. |
| ул. Шоссейная | 2,25 | 2,25 |  |  | удов. |
| ул. Комсомольская | 0,4 | 0,4 |  |  | удов. |
| ул. Центральная | 0,35 | 0,35 |  |  | удов. |
| ул. Молодежная | 0,75 | 0,75 |  |  | удов. |
| ул. 40 лет Победы | 0,3 | 0,3 |  |  | удов. |
| ул. Пионерская | 1,25 | 0,25 |  | 1,0 | удов. |
| ул. Территоия спиртзавода | 0,3 |  |  | 0,3 | удов. |
| ул. Парниковая | 0,8 | 0,8 |  |  | удов. |
| ул. Кирпичная | 1,0 |  |  | 1,0 | удов. |
| ул. Западная | 0,75 |  |  | 0,75 | удов. |
| ул. Новая | 0,1 |  |  | 0,1 | удов. |
| ул. Самарская | 1,0 |  |  | 1,0 | удов. |
| ул. Тополей | 1,0 |  |  | 1,0 | удов. |
| ул. Волжская | 1,0 |  |  | 1,0 | удов. |
| пос. Северный |
| ул. Зеленая | 0,3 |  |  | 0,3 | удов. |
| ул. Сосновая | 0,3 |  |  | 0,3 | удов. |
| ул. Строителей | 0,2 |  |  | 0,2 | удов. |
| пос. Усинский |
| ул. Набережная | 1,7 |  |  | 1,7 | удов. |
| ул. Больничная | 0,1 |  |  | 0,1 | удов. |
| ул. Юбилейная | 0,3 | 0,3 |  |  | неудов. |
| ул. Зеленая | 0,2 |  |  | 0,2 | удов. |
| с.Выползово |
| ул. Песочная | 0,5 |  |  | 0,5 | удов. |
| ул. Кооперативная | 1,6 | 0,4 |  | 1,2 | удов. |
| ул. Советская | 1,0 | 0,2 |  | 0,8 | удов. |
| ул. Чапаевская | 0,6 |  |  | 0,6 | удов. |
| ул. Пролетарская | 1,5 |  |  | 1,5 | удов. |
| ул. Крестьянская | 0,6 |  |  | 0,6 | удов. |
| с. Подгоры |
| ул. Кавалеров Славы | 3,0 | 2,5 |  | 0,5 | удов. |
| ул. Ленинская | 2,5 |  |  | 2,5 | удов. |
| ул. Рабочая | 0,7 |  |  | 0,7 | удов. |
| ул. Лесная | 0,5 |  |  | 0,5 | удов. |
| пос. Гаврилова поляна |
| ул. Центральная | 1,5 | 1,5 |  |  | удов. |
| ул. Лесная | 1,5 | 1,5 |  |  | удов. |
| ул. Нагорная | 1,0 | 1,0 |  |  | удов. |
| ул. Набережная | 1,0 |  |  | 1,0 | удов. |
| с. Новинки |
| ул. Центральная | 1,8 | 1,8 |  |  | удов. |
| ул. Полевая | 1,8 |  |  | 1,8 | удов. |
| ул. Озерная | 1,8 |  |  | 1,8 | удов. |
| с. Шелехметь |
| ул. Шоссейная | 1,75 | 1,75 |  |  | удов. |
| ул. Дачная | 1,7 |  |  | 1,7 | удов. |
| ул. Горная | 1,5 | 0,5 |  | 1,0 | удов. |
| ул. Озерная | 2,1 |  |  | 2,1 | удов. |
| ул. Лесная | 2,3 |  |  | 2,3 | удов. |
| с. Торновое |
| ул. Советская | 1,5 | 1,0 |  | 0,5 | удов. |
| ул. Ворошилова | 1,7 |  | 0,5 | 1,2 | удов. |
| ул. Красноармейская | 1,3 |  |  | 1,3 | удов. |
| ул. Некрасова | 1,2 |  |  | 1,2 | удов. |
| ул. Кооперативная | 0,7 |  | 0,4 | 0,3 | удов. |
| ул. Садовая | 0,8 |  |  | 0,8 | удов. |
| ул. Ново-Садовая | 0,6 |  |  | 0,6 | удов. |
| ул. Полевая | 1,15 |  |  | 1,15 | удов. |
| ул. Заовражная | 0,4 |  |  | 0,4 | удов. |
| Итого: | 84,825 | 33,525 | 1,2 | 50,10 |  |

Классификация улично-дорожной сети с.п. Рождествено:

- село Рождествено. Основными улицами являются улицы: Берег Воложки, Пацаева, Шоссейная, Колхозная.

Бесхозяйные автомобильные дороги общего пользования местного значения инвентаризируются и ставятся на обслуживание. На сегодняшний день бесхозяйные автомобильные дороги на территории с.п. Рождествено отсутствуют.

Неразвитость и плохое состояние автомобильных дорог общего пользования усугубляет проблемы в социальной сфере из-за несвоевременного оказания срочной и профилактической медицинской помощи, дополнительных потерь времени и ограничения в перемещениях населения, создание ситуации повышенной аварийной опасности. Автомобильные дороги общего пользования местного значения требуют проведения строительства, реконструкции и модернизации покрытий.

На территории с.п. Рождествено имеются объекты обслуживания транспортных средств (АЗС). Хранение личного транспорта преимущественно осуществляется на придомовых территориях.

Сведения об объектах обслуживания транспортных средств представлены в таблице 2.4.3

Таблица 2.4.3 Перечень дорожного сервиса на территории с.п. Рождествено

| № п/п | Наименование | Адрес |
| --- | --- | --- |
| 1 | АЗС «Приоритет» | с. Рождествено, ул. Пацаева, 84 |

Важной составной частью благоустройства автомобильных дорог является придорожный сервис, представляющий собой систему предприятий и сооружений, обеспечивающих обслуживание автомобильного движения по дорогам, создающим удобство проезжающим, способствующим повышению безопасности движения и эффективности работы автомобильного транспорта.

К предприятиям и сооружениям дорожного сервиса, предназначенным для обслуживания и создания комфортных условий участникам дорожного движения и обслуживания автотранспортных средств, относятся: площадки отдыха; стоянки и остановочные площадки; гостиницы, мотели и кемпинги; пункты питания; предприятия торговли, автозаправочные станции; станции технического обслуживания; пункты мойки автомобилей и шиномонтажа и другие объекты придорожного сервиса, расположенные на региональных и межмуниципальных автомобильных дорогах на расстоянии не далее 100 метров от  них.

Существующая сеть таких предприятий, расположенных вдоль автомобильных дорог в сельском поселении Рождествено в настоящее время не развита. Станции технического обслуживания, пункты мойки автомобилей, шиномонтажа на территории с.п. Рождествено отсутствуют.

## 2.5 Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации с.п. Рождествено

На протяжении последних лет наблюдается тенденция к увеличению числа автомобилей на территории  Волжского района Самарской области. Основной прирост этого показателя осуществляется за счет увеличения числа легковых автомобилей находящихся в собственности граждан.

По состоянию на 01.01.2020 г. в сельском поселении Рождествено специально оборудованного транспорта для перевозки маломобильных групп населения отсутствует.

Автомобильный парк сельского поселения преимущественно состоит из легковых автомобилей, принадлежащих частным лицам.

По данным администрации с.п. Рождествено, сведения о количестве легковых автомобилей, находящихся в собственности граждан проживающих на территории с.п. Рождествено отсутствуют.

Для решения социальной задачи жизнеобеспечения сельского поселения Рождествено, газоснабжение, водоснабжения населения, водоотведения в пределах полномочий, установленных законодательством РФ и  предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории с.п. Рождествено находятся подведомственные организации.

Основная часть перевозимых грузов сельскохозяйственного назначения перевозится привлеченным транспортом.

Коллективные крытые стоянки в населённых пунктах с.п. Рождествено отсутствуют. Хранение личного транспорта преимущественно осуществляется на приусадебных участках.

Возле общественных зданий и магазинов специальные парковочные места для автомобилей маломобильных групп населения с установкой дорожных знаков ПДД 8.17 «Инвалиды»  не определены.

## 2.6 Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока

Пассажирский транспорт является важнейшим элементом сферы обслуживания населения, без которого невозможно нормальное функционирование общества. Он призван удовлетворять потребности населения в передвижениях, вызванные производственными, бытовыми, культурными связями Основным и единственным пассажирским транспортом является автобус.

Транспортное сообщение населения сельского поселения Рождествено с другими сельскими и муниципальными образованиями осуществляется пригородным транспортом, автомобильным транспортом и паромной переправой.

Транспортные предприятия на территории поселения отсутствуют. Основным видом пассажирского транспорта поселения является автобусное сообщение и паромная переправа. Между населенными пунктами сельского поселения имеется регулярный внутрисельский транспорт. Большинство трудовых передвижений в поселении приходится на личный транспорт и пешеходные сообщения.

На территории сельского поселения установлены  автобусные остановки, автобусное сообщение с районным и областным центром отсутствуют. Грузовой транспорт в основном представлен сельскохозяйственной техникой. В основе формирования улично-дорожной сети населенных пунктов лежат: основная улица, второстепенные улицы, проезды, хозяйственные проезды.

Внешние транспортные связи с областным центром – городом Самара и другими населенными пунктами области жители сельского поселения могут осуществлять через паромную переправу, а потом автобусными сообщениями и пригородным железнодорожным транспортом. Автобусные перевозки детей до объектов образования в сельском поселении Рождествено не осуществляются.

Автостанция в поселении  отсутствует. Для посадки и высадки пассажиров имеются остановочные площадки и отстойно-разворотная площадка общественного транспорта.

В границах населённых пунктов обеспечение населения общественным пассажирским транспортом не организовано.

Транспортный спрос населения  сельского поселения Рождествено на пригородные пассажирские перевозки неудовлетворен существующими маршрутами городских, пригородных и междугородных автобусов, в силу территориального расположения поселения.

## 2.7 Характеристика условий немоторизированного (пешеходного и велосипедного) передвижения

На территории с.п. Рождествено велосипедное движение в организованных формах не представлено и отдельной инфраструктуры не имеет. Движение велосипедистов и пешеходов осуществляется в соответствии с требованиями ПДД по дорогам общего пользования

Улично-дорожная сеть внутри населенных пунктов требует формирования пешеходных тротуаров, необходимых для упорядочения движения пешеходов, укладки асфальтобетонного покрытия, ограничение дорожного полотна.

Перечень пешеходных переходов с.п. Рождествено  представлен в таблице 2.7.1.

Таблица 2.7.1 Перечень пешеходных переходов с.п. Рождествено на 01.01.2020 г

| № п/п | Местонахождение | Кол-во переходов, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | с. Рождествено ул. Пацаева | 3 |
| 2 | с. Новинки | 1 |
| 3 | с. Шелехметь | 1 |

## 2.8 Характеристика движения грузовых транспортных средств, оценка работы транспортных средств коммунальных и дорожных служб, состояние инфраструктуры для данных транспортных средств

В настоящее время в связи с общим увеличением объема грузов, перевозимых автомобильным транспортом на значительные расстояния, доля крупнотоннажного транзитного транспорта на межрегиональных маршрутах имеет тенденцию к росту. В связи с этим снижается пропускная способность автомобильных дорог общего пользования, что ограничивает интенсивность движения и отрицательно влияет на экономическое развитие региона.

Основная часть перевозимых грузов сельскохозяйственного назначения в с.п. Рождествено перевозится привлеченным транспортом.

Коммунальные службы с.п. Рождествено оснащены спецтехникой для содержания автомобильных дорог.

Обслуживанием автомобильных дорог в районе занимается филиал «Волжское  ДЭУ» ГКП Самарской области «АСАДО», основные функции которого –  выполнение работ и оказание услуг по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования муниципального и межрегионального значения, строительство на них сооружений в рамках государственного заказа.

Очистка сельского поселения от коммунальных и неутилизированных отходов осуществляется планово-регулярным методом. Сбор хозяйственно-бытового мусора осуществляется централизованным контейнерным способом и вывозится специальным транспортом на полигон твёрдых коммунальных отходов.

Сбор и вывоз ТБО производится из секционных жилых домов, детских дошкольных учреждений, общеобразовательных школ, аптек, магазинов, клубов, административных, хозяйственных и других организаций.

Механизированная уборка дорог является одной из сложных и важных задач жилищно-коммунальных организаций.

Летом выполняются работы, обеспечивающие максимальную чистоту дорог и приземных слоёв воздуха. Зимой проводят наиболее трудоёмкие работы: удаление свежевыпавшего и уплотнённого снега, борьбу с гололёдом, предотвращение снежно-ледяных образований.

Для прохождения технического обслуживания автотранспорта –  собственная производственно-техническая база, оборудование и персонал в                с.п. Рождествено отсутствуют.

## 2.9 Анализ уровня безопасности дорожного движения

Обеспечение безопасности дорожного движения является одной из важных социально-экономических и демографических задач Российской Федерации. Аварийность на автомобильном транспорте наносит огромный материальный и моральный ущерб как обществу в целом, так и отдельным гражданам. Дорожно-транспортный травматизм приводит к исключению из сферы производства людей трудоспособного возраста. Гибнут и становятся инвалидами дети.

Одним из главных направлений демографической политики, в соответствии с Концепцией демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, обозначено снижение смертности населения, прежде всего высокой смертности мужчин в трудоспособном возрасте от внешних причин, в том числе в результате дорожно-транспортных происшествий.

Цели повышения уровня безопасности транспортной системы, сокращения темпов роста количества дорожно-транспортных происшествий, снижение тяжести их последствий, числа пострадавших и погибших в них обозначены и в Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2035 года.

Таким образом, задачи сохранения жизни и здоровья участников дорожного движения за счет повышения качества и оперативности медицинской помощи пострадавшим и, как следствие, сокращение демографического и социально-экономического ущерба от дорожно-транспортных происшествий и их последствий согласуются с приоритетными задачами социально-экономического развития Российской Федерации в долгосрочной и среднесрочной перспективе и направлены на обеспечение снижения темпов убыли населения Российской Федерации, создание условий для роста его численности.

Дорожно-транспортные происшествия на дорогах являются одной из серьезнейших социально-экономических проблем и в с.п. Рождествено.

Наиболее многочисленной и самой уязвимой группой участников дорожного движения являются пешеходы. Сложная обстановка с аварийностью во многом определяется постоянно возрастающей мобильностью населения, увеличивающейся диспропорцией между приростом числа автомобилей и приростом протяженности автомобильных дорог, не рассчитанной на современные транспортные потоки. Следствием такого положения является ухудшение условий движения, а также экологической обстановки в сельском поселении.

За период с 2018 г. по 2020 г. включительно в с.п. Рождествено зарегистрирован ряд случаев дорожно-транспортных происшествий.

Таблица 2.9.1 Количество зарегистрированных случаев ДТП

| Наименование | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Наезд на пешехода |
| с. Рождествено, ул Шоссейная, 2Д | - | 1 - ранено | - |
| с. Рождествено, ул Пацаева, 32 | - | 1 - ранено | - |
| с. Рождествено, ул Колхозная, 17 | - | - | 1 - ранено |
| с. Рождествено, ул Шоссейная, 2 а | 1 - ранено | - | - |
| Наезд на велосипедиста |
| Рождествено - Выползово – Подгоры, 1 км. | - | 2 - ранено | - |
| с. Рождествено, ул Совхозная, 13Б | - | 1 - ранено | - |
| Рождествено - Выползово – Подгоры, 9км | 1 - ранено | - | 1 - ранено |
| Съезд с дороги |
| Рождествено - Выползово – Подгоры, 7 км | - | - | 1 - ранено |
| Рождествено - Новинки – Шелехметь, 12 км | - | - | 3 - ранено |
| Опрокидывание |
| Рождествено - Выползово – Подгоры, 8 км | - | 1 - ранено | - |
| с Рождествено, ул Фабричная, 52 | 1 - ранено | - | - |
| Рождествено - Новинки – Торновое, 2 км | 1 – ранено 1 - погибло | - | - |
| Наезд на препятствие |
| с Рождествено, ул Полевая, 124 | 1 - погибло | - | - |
| Рождествено - Новинки – Шелехметь, 3 км | 1 - погибло | - | - |
| Подгоры - Гаврилова Поляна, 6 км | 1 - ранено | - | - |

Основными видами дорожно-транспортных происшествий стали: наезд на пешеходов, опрокидывание, наезд на велосипедиста, наезд на препятствие.

Основными причинами совершения ДТП с тяжкими последствиями, по данным Государственной инспекции безопасности дорожного движения Самарской области, являются: несоответствие скорости движения конкретным дорожным условиям; нарушение скоростного режима; нарушение правил обгона и нарушение правил дорожного движения пешеходами.

Одним из важных технических средств организации дорожного движения являются дорожные знаки, информационные указатели, предназначенные для информирования об условиях и режимах движения водителей и пешеходов. Качественное изготовление дорожных знаков, правильная их расстановка в необходимом объеме и информативность оказывают значительное влияние на снижение количества дорожно-транспортных происшествий и в целом повышают комфортность движения на дорогах.

При реализации мероприятий по организации дорожного движения особая роль принадлежит внедрению технических средств: нанесение дорожной разметки, установка дорожных ограждений и направляющих устройств, светофорное регулирование, наличие пешеходных переходов.

Эффективное управление дорожным движением позволит обеспечивать равномерную загрузку транспортной сети, увеличивая ее пропускную способность, не допуская перегрузки уязвимых зон, а также прогнозировать развитие транспортной структуры.

Сведения о дорожных знаках и пешеходных переходах представлены в таблицах  2.9.2  и 2.9.4

Таблица 2.9.2 Ведомость размещения дорожных знаков в с.п. Рождествено

| № п/п | Наименование улиц, дорог, проездов | Кол-во дорожных знаков шт. |
| --- | --- | --- |
|  | Рождествено |  |
| 1 | Совхозная | 14 |
| 2 | Фокина | 11 |
| 3 | Шоссейная | 5 |
| 4 | Фрунзе | 1 |
| 5 | Советская | 7 |
| 6 | Садовая | 1 |
| 7 | Полевая | 5 |
| 8 | Крестьянская | 7 |
| 9 | Колхозная | 14 |
|  | Гаврилова Поляна |  |
| 10 | Лесная | 3 |
| 11 | Центральная | 21 |

Таблица 2.9.3 Ведомость размещения пешеходных переходов в с.п. Рождествено с.п. на 01.01.2020 г

| № п/п | Местонахождение | Кол-во переходов, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | с. Рождествено ул. Пацаева | 3 |
| 2 | с. Новинки | 1 |
| 3 | с. Шелехметь | 1 |

Таблица 2.9.4 Ведомость размещения светофорных объектов в с.п. Рождествено с.п. на 01.01.2020 г.

| № п/п | Место дислокации | Состав светофорного объекта | Кол-во секций, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рождествено ул. Пацаева | транспортный светофор |  |
|  |  | пешеходный светофор | 1 |
|  |  | дополнительная секция |  |
|  | ВСЕГО: | транспортный светофор |  |
|  |  | пешеходный светофор | 1 |
|  |  | дополнительная секция |  |

В рамках государственной программы Самарской области «Развитие транспортной системы Самарской области (2014 - 2025 годы)» (с изменениями на 09 ноября 2020 года) предусмотрено увеличение площади дорожного покрытия, пропускной способности и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения.

Достижение цели Программы обеспечивается за счет решения следующих задач:

капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения;

капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.

Решение задач Программы осуществляется путем реализации комплекса мероприятий по капитальному ремонту и ремонту дорог местного значения.

Комплекс мероприятий по капитальному ремонту и ремонту включает в себя комплекс работ по реконструкции автомобильных дорог, замене и (или) восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и (или) их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильной дороги и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги и не изменяются границы полосы отвода автомобильной дороги.

## 2.10 Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения

Автомобильный транспорт и инфраструктура автотранспортного комплекса относится к главным источникам загрязнения окружающей среды. Основной причиной высокого загрязнения воздушного бассейна выбросами автотранспорта является увеличение количества автотранспорта, его изношенность и некачественное топливо. Отработавшие газы двигателей внутреннего сгорания содержат вредные вещества и соединения, в том числе канцерогенные. Нефтепродукты, продукты износа шин, тормозных накладок, хлориды, используемые в качестве антиобледенителей дорожных покрытий, загрязняют придорожные полосы и водные объекты. Главный компонент выхлопов двигателей внутреннего сгорания (кроме шума) – окись углерода (угарный газ) – опасен для человека, животных, вызывает отравление различной степени в зависимости от концентрации. При взаимодействии выбросов автомобилей и смесей загрязняющих веществ в воздухе могут образоваться новые вещества, более агрессивные. На прилегающих территориях к автомобильным дорогам вода, почва и растительность являются носителями ряда канцерогенных веществ. Недопустимо выращивание здесь овощей, фруктов и скармливание травы животным.

Уровень загрязнения атмосферного воздуха – по данным Федерального Государственного бюджетного учреждения ФГБУ «Приволжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (ФГБУ «Приволжское УГМС»), регистрируется как повышенный и высокий.

С целью выявления изменений уровня загрязнения атмосферного воздуха, в области проводят эпизодические обследования.

Эпизодические наблюдения недостаточно полно характеризуют состояние загрязнения окружающей среды. Единственным максимально точным способом получения необходимой информации является регулярный экологический мониторинг, охватывающий большинство районов и населенных пунктов Самарской области.

Интенсивное загрязнение гидросферы автотранспортом происходит вследствие ряда факторов. Одним из них является отсутствие гаражей для тысяч индивидуальных автомобилей, хранящихся на открытых площадках, во дворах жилых застроек. Владельцы производят ремонт и техническое обслуживание своими силами, что они и делают, конечно, без учёта экологических последствий. Примером могут служить частные мойки или несанкционированные площадки для мойки автомобилей: из-за отсутствия моечных пунктов эту операцию зачастую выполняют на берегу реки, озера или пруда. Между тем автолюбители всё в больших объёмах пользуются синтетическими моющими средствами, которые представляют определённую опасность для водоёмов. Еще одним фактором воздействия транспорта на окружающую среду и человека является шум, создаваемый двигателем внутреннего сгорания, шасси автомобиля (в основном механизмами трансмиссии и кузова), и в результате взаимодействия шины с дорожным покрытием. Интенсивность шума зависит от топографии местности, скорости и направления ветра, температурного градиента, влажности воздуха, наличия и типа шумозащитных сооружений и др.

Уровень воздействия дорог и автомобильного движения на компоненты окружающей среды находится в прямой зависимости от количества автотранспорта, структуры и интенсивности автотранспортного потока, объемов используемого топлива, наличия транзитного транспорта, сезонной неравномерности в распределении выбросов отработавших газов, качества дорожного покрытия и пр.

Отрицательные воздействия дороги и автомобильного движения на окружающую среду проявляются следующим образом:

- осуществляется изъятие земель под дорожное строительство;

- загрязняется воздух отработавшими газами и пылью;

- загрязняются почвы вдоль дороги нефтепродуктами, соединениями тяжелых металлов, в том числе свинца при использовании этилированного бензина;

- загрязняются грунтовые воды за счет фильтрации ливневых и талых сточных вод с дорожного полотна и придорожных территорий нефтепродуктами от потерь горюче - смазочных материалов, хлоридами при использовании их в составе противогололедных смесей;

- загрязняются поверхностные водные объекты при попадании в них стока с дорог, несущего истертую резину, несгоревшие углеводороды, тяжелые металлы, нефтепродукты от потерь топлива, масла, соли и пр.;

- создается угроза зеленым насаждениям под воздействием атмосферных и почвенных загрязнений;

- осуществляется вибрационное, шумовое, электромагнитное, тепловое воздействие на окружающую среду.

Одним из направлений в работе по снижению негативного влияния автотранспорта на загрязнение окружающей среды является:

- переход, по возможности, на использование газобаллонного топлива,

- качественная регулировка двигателя,

- использование нейтрализаторов отработанных газов,

- выбор рационального режима работы двигателя,

- минимизация количества поездок на автомобиле, по возможности объединение для совместных поездок с соседями или коллегами,

- для передвижения на небольшие расстояния – использование велосипеда или пешеходные прогулки,

- контроль работы транспорта.

На территории с.п. Рождествено имеются автодороги регионального и  межмуниципального  значения.

Уровень неблагоприятного воздействия автодорог определяется в основном концентрациями загрязняющих веществ, создаваемыми в приземном слое атмосферы, и дальностью распространения атмосферного загрязнения.

Расчёт зоны атмосферного загрязнения от автодорог необходимо проводить по специально разработанным методикам с учётом интенсивности транспортного потока.

Зона акустического дискомфорта представляет собой участки, расположенные по обе стороны от дороги, в пределах которых уровни шума (звукового давления) превышают нормативные значения  55 дБА в дневной и 45 дБА в ночной периоды суток.

Согласно «Рекомендациям по учёту требований по охране окружающей среды при проектировании автомобильных дорог и мостовых переходов» (М.: Федеральный дорожный департамент, 1995 г.), зона действия вибрации автотранспортных магистралей в среднем не превышает 30 - 50 м от кромки дорожного полотна.

Для защиты жилой застройки от шума и выхлопных газов автомобилей следует предусматривать вдоль дороги полосу зелёных насаждений шириной не менее 10 м.

## 2.11 Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры сельского поселения

Развитие транспортной инфраструктуры с.п. Рождествено Самарской области планируется осуществлять по следующим направлениям:

- формирование инфраструктуры транспорта, соответствующей потребностям экономики и населения;

- создание муниципальной транспортной системы, обеспечивающей оптимальные способы доставки грузов и пассажиров, развитие системы транспортных коммуникаций;

- улучшение транспортной доступности, повышение мобильности и деловой активности населения.

В генеральном плане разработана схема развития транспортной инфраструктуры с учётом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки.

Действующим генеральным планом с.п. Рождествено предусмотрены мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры, позволяющие создать законченную улично-дорожную сеть, обеспечивающую удобную и надежную транспортную связь жилой застройки с общественным центром и местами приложения труда.

С учетом высокой капиталоемкости дорожного хозяйства ремонт автомобильных дорог местного значения может осуществляться только на основе муниципальных целевых программ с привлечением средств областного бюджета.

Для обеспечения комфортного проживания жителей с.п. Рождествено  необходимо увеличивать и совершенствовать улично-дорожную сеть. В связи с этим, генеральным планом планируется провести:

- реконструкцию существующих автомагистралей и дорог с приведением их к необходимым нормируемым показателям соответствующим технической категории дороги;

- резервирование коридоров под сеть общегородских магистральных улиц и дорог в проектируемых жилых районах;

- повышение пропускной способности улиц;

Генеральным планом в границах с.п. Рождествено предполагается застройка за счет освоения свободных территорий и земель в границах населенных пунктов общей площадью 61,5 га.

Расширение зон застройки в пределах границ сельского поселения потребует прироста протяженности улично-дорожной сети.

Генеральным планом предусмотрено построить в проектируемой застройке к 2033 году улично-дорожную сеть с твердым покрытием – 57,85 км новых дорог, в том числе:

- село Рождествено – 23,9 км;

- село Шелехметь – 7,9 км;

- село Выползово – 4,8 км;

- село Торновое – 7,45 км;

- посёлок Усинский – 1,0 км;

- село Подгоры – 4,2 км;

- посёлок Гаврилова Поляна – 5,0 км;

- село Новинки – 3,6 км

Кроме того, необходимо провести работы по обустройству существующих улиц и дорог населенных пунктов.

Обустройство улиц и проездов заключается в асфальтировании проезжей части и тротуаров, устройстве щебеночного покрытия обочин, посеве трав, посадке деревьев на газонах, установке скамеек и урн.

Общественный транспорт

Существенное улучшение транспортного сообщения проектом генерального плана предлагается достигнуть за счет:

- прокладки асфальтированных автодорог для обеспечения устойчивых транспортных связей жилых районов в населенных пунктах сельского поселения Рождествено с общественными  центрами;

- создания новых улиц.

Для развития общественного транспорта предусматривается:

- создание эффективного взаимодействия общественного, пригородного и индивидуального транспорта;

- подключение новых селитебных территорий к существующему общественному транспорту.

При реконструкции улиц необходимо предусмотреть: расширение проезжих частей, уличное освещение, пешеходные тротуары, водоотводные сооружения, средства организации дорожного движения (дорожные знаки, разметка, светофоры), перекладку инженерных коммуникаций, благоустройство и озеленение прилегающих территорий; строительство новых улиц в проектируемой застройке с учетом предлагаемой планировочной и транспортной структуры, нормативных документов и требований.

## 2.12 Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры

## с.п. Рождествено

Мероприятия Программы реализуются в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Самарской области и правовыми актами органов местного самоуправления с.п. Рождествено.

Законодательной базой для разработки Программы являются Конституция Российской Федерации, Гражданский кодекс Российской Федерации, Налоговый кодекс Российской Федерации, Бюджетный кодекс Российской Федерации, другие нормативные правовые акты, регулирующие общественные отношения, а также подзаконные нормативные правовые акты, относящиеся непосредственно к сфере деятельности транспортного комплекса.

Программа разработана во исполнение и в соответствии с требованиями:

Градостроительный кодекс Российской Федерации;

Федеральный закон от 29.12.2014 № 456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»

Федеральный закон РФ от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

Постановление правительства Российской Федерации от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»

Устав с.п. Рождествено м.р. Волжский Самарской области;

Генеральный план с.п. Рождествено м.р. Волжский Самарской области, разработанный в 2013 году ОАО «Гипрогор»;

Положение о территориальном планировании с.п. Рождествено;

Государственная программа Самарской области «Развитие транспортной системы Самарской области (2014 - 2025 годы)» (с изменениями на 15 июня 2020 года);

Областная целевая программа модернизации и развития сети автомобильных дорог Самарской области до 2025 года, утверждена Законом Самарской области от 12.05.2005 № 108-ГД).

Основными направлениями совершенствования нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры поселения являются:

- применение экономических мер, стимулирующих инвестиции в объекты транспортной инфраструктуры;

- координация мероприятий и проектов строительства и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры между органами государственной власти (по уровню вертикальной интеграции) и бизнеса;

- координация усилий федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, представителей бизнеса и общественных организаций в решении задач реализации мероприятий (инвестиционных проектов);

- запуск системы статистического наблюдения и мониторинга необходимой обеспеченности учреждениями транспортной инфраструктуры поселений в соответствии с утвержденными и обновляющимися нормативами;

- разработка стандартов и регламентов эксплуатации и (или) использования объектов транспортной инфраструктуры на всех этапах жизненного цикла объектов.

## 2.13 Оценка финансирования транспортной инфраструктуры

Финансовой основой реализации муниципальной программы являются средства бюджета с.п. Рождествено. Привлечение средств областного бюджета учитывается как прогноз софинансирования мероприятий в соответствии с действующим законодательством. Ежегодные объемы финансирования программы определяются в соответствии с утвержденным бюджетом с.п. Рождествено на соответствующий финансовый год и с учетом дополнительных источников финансирования.

Общий объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий Программы на весь расчетный срок, составляет 1343256,27  тыс. руб., из них:

2021 год – 300,00 тыс. руб.;

2022 год – 300,00  тыс. руб.;

2023 год – 300,00 тыс. руб.;

2024 год – 300,00 тыс. руб.;

2025 год – 300,00 тыс. руб.;

2026-2033 годы – 1339656,27 тыс. руб.

Стоимость мероприятий определена ориентировочно, основываясь на стоимости уже проведенных аналогичных мероприятий и укрупненных нормативов цены строительства НЦС 81-02-08-2021 Автомобильные дороги, НЦС -81-02-16-2021 Малые архитектурные формы (тротуары, дорожки, площадки).

Транспортная система сельского поселения является элементом транспортной системы региона, поэтому решение всех задач, связанных с оптимизацией транспортной инфраструктуры на территории, не может быть решено только в рамках полномочий органов местного самоуправления муниципального образования. Данные в Программе предложения по развитию транспортной инфраструктуры предполагается реализовывать с участием бюджетов всех уровней.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется в следующих формах бюджетных ассигнований: оплата муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в целях реализации полномочий сельского поселения по ремонту дорог местного значения.

Указанные в настоящей Программе средства, необходимые на реализацию мероприятий Программы, рассчитаны для ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети, уровень состояния которых требует дополнительных финансовых вложений к возможностям местного бюджета для изготовления проектной документации и строительства дорог улично-дорожной сети.

Реальная ситуация с возможностями федерального и областного бюджетов пока не позволяет обеспечить конкретное планирование мероприятий такого рода даже в долгосрочной перспективе. Таким образом, возможности органов местного самоуправления поселения должны быть сконцентрированы на решении посильных задач на доступной финансовой основе (содержание, текущий ремонт дорог). Объемы финансирования муниципальной программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке.

Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектно-сметной документации.

# 3. ПРОГНОЗ ТРАНСПОРТНОГО СПРОСА, ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМОВ И ХАРАКТЕРА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ НА ТЕРРИТОРИИ с.п. РОЖДЕСТВЕНО

## 3.1 Прогноз социально-экономического и градостроительного развития с.п. Рождествено

В результате изучения демографических явлений, происходящих в с.п. Рождествено, построен сценарий возможного развития демографической ситуации.

Развитие транспортной инфраструктуры с.п. Рождествено определено Генеральным планом, который, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, комплексно решает задачи обеспечения устойчивого развития округа, развития его инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, и действующими государственными и муниципальными программами.

Проектные решения разработаны с учетом перспективы развития на расчетный срок до 2033 года включительно.

Планировочная структура с.п. Рождествено предусматривает:

- компактное размещение и взаимосвязь территориальных зон с учетом их допустимой совместимости;

- зонирование и структурное членение территории в увязке с системой общественных центров, транспортной и инженерной инфраструктурой;

- эффективное использование территорий в зависимости от ее градостроительной ценности, допустимой плотности застройки, размеров земельных участков;

- комплексный учет архитектурно-градостроительных традиций, природно-климатических, историко-культурных, этнографических и других местных особенностей;

- эффективное функционирование и развитие систем жизнеобеспечения, экономию топливно-энергетических и водных ресурсов;

- условия  для  беспрепятственного  доступа  к  объектам  социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры в соответствии с требованиями нормативных документов;

- охрану окружающей среды, памятников истории и культуры;

- охрану недр и рациональное использование природных ресурсов.

Стратегической целью государственной жилищной политики на территории Самарской области, в том числе на территории с.п. Рождествено,  является формирование рынка доступного жилья, обеспечение комфортных условий проживания граждан, создание эффективного жилищного сектора.

Жилые зоны могут предназначаться для индивидуальной жилой застройки, малоэтажной смешанной жилой застройки, среднеэтажной смешанной жилой застройки, а также иных видов застройки согласно градостроительным регламентам.

В целях создания благоприятных условий для развития жилищного строительства органам местного самоуправления необходимо осуществлять:

  - подготовку земельных участков для жилищного строительства, в том числе подготовку инженерной и транспортной инфраструктур на планируемых площадках для жилищного строительства;

  - освоение земель сельскохозяйственного назначения, прилегающих к населенным пунктам и расположенных вблизи от мест подключения к инженерным коммуникациям, в целях развития малоэтажной застройки;

  - содействие в реализации мероприятий национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России»;

  - увеличение объемов строительства жилья и коммунальной инфраструктуры;

  - приведение существующего жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества;

  - обеспечение доступности жилья и коммунальных услуг в соответствии с платежеспособным спросом населения;

  - развитие финансово-кредитных институтов рынка жилья.

Генеральным планом предусматривается строительство нового жилья на свободных территориях. Развитие жилой зоны предусматривает строительство индивидуальной жилой застройки.

В соответствии с Региональными нормативами, в сельских населенных пунктах следует предусматривать размещение преимущественно малоэтажной жилой застройки индивидуальными жилыми домами усадебного типа.

Согласно данным генерального плана  принято 1500 м2 (15 соток), включая площадь застройки. Развитие жилой зоны до 2033 года в поселке Рождествено планируется на следующих площадках:

- на площадке № 1 общей площадью территории – 41,5 га, расположенной в западной части села Рождествено (планируется размещение 165 участков под индивидуальное жилищное строительство, ориентировочная общая площадь жилищного фонда – 24 750 м2, расчетная численность населения – 578 человек);

- на площадке № 2 общей площадью территории – 20 га, расположенной в восточной части села Шелехметь (планируется размещение 80 участков под индивидуальное жилищное строительство, ориентировочная общая площадь жилищного фонда – 12 000 м2, расчетная численность населения – 280 человек).

При расчёте населения принят средний состав семьи - 3,5 чел.

Характеристика планируемых объектов жилищного фонда с. п. Рождествено на расчетный срок развития до 2033 представлена в таблице 3.1.1

Таблица 3.1.1 – Общая  площадь жилого фонда и численность проживающего в нем населения к 2033 г.

| Местоположение и № площадки | Площадь, га | Площадь, м2 | Назначение | Количество проект-ых участков | Числ-ть. населения, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| в селе Рождествено на новых территориях |
| ПЛОЩАДКА № 1 в западной части села | 41,5 | 24 750 | ИЖС | 165 | 578 |
| в селе Шелехметь на новых территориях |
| ПЛОЩАДКА № 2 в восточной части села | 20 | 12 000 | ИЖС | 80 | 280 |
| Всего в сельском поселении | 61,5 | 36 750 |  | 245 | 858 |

Итого на расчетный срок строительства (до 2033 г.) за счет освоения свободных территорий в границах с. п. Рождествено планируется размещение 245 усадебных участков.

Площадь проектируемой территории –61,5 га.

Ориентировочная общая площадь планируемого жилого фонда усадебной застройки, составит – 36 750 м2.

Прирост численности населения с учетом перспективного развития.

Этот вариант прогноза численности населения с. п. Рождествено рассчитан с учетом территориальных резервов в пределах сельского поселения и освоения новых территорий, которые могут быть использованы под жилищное строительство.

В сельском поселении Рождествено на участках, отведенных под жилищное строительство, при полном их освоении к концу расчетного периода развития будет проживать ориентировочно 7 811 человек.

В целом численность населения с. п. Рождествено, согласно Генплану, к 2033 году ориентировочно возрастет на 858 человек.

Прирост площади жилого фонда сельского поселения Рождествено представлен в таблице 3.1.2.

Таблица 3.1.2 – Прирост площади жилого фонда с. п. Рождествено

| Наименование показателя | Значение на 01.01.2021 | Прирост фонда | Значение на расчетный срок развития 2033г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Площадь жилого фонда, м2 | 227 010 | 36 750 | 263 760 |
| Численность населения, чел. | 6 953 | 858 | 7 811 |
| Средняя обеспеченность жильем, м2/чел | 32,6 |  | 33,77 |

При анализе показателей современного использования территории с. п. Рождествено и текущего уровня социально - экономического и градостроительного развития, можно сделать следующие выводы:

- Территория сельского поселения  в целом благоприятна для рекреационной деятельности.

- Достаточное обеспечение объектами торговли и бытового обслуживания.

- Наличие территориальных резервов.

- Наличие трудовых ресурсов позволяет обеспечить потребности населения и расширение производства.

- Расположение с.п. Рождествено на территории национального Парка «Самарская Лука».

Развитие экономики поселения во многом определяется эффективностью функционирования автомобильного транспорта, которая зависит от уровня развития и состояния сети внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования.

Недостаточный уровень развития дорожной сети приводит к значительным потерям экономики и населения поселения, является одним из наиболее существенных ограничений темпов роста социально-экономического развития поселения, поэтому совершенствование сети внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования имеет важное значение для с.п. Рождествено.

## 3.2 Прогноз транспортного спроса с.п. Рождествено

При планируемом увеличении численности населения с.п. Рождествено к 2033 году до 7 811 человек, ожидается значительный прирост пассажиропотока что позволяет сделать прогноз о значительном изменении транспортного спроса, объемов и характера передвижения населения на территории с.п. Рождествено.

Уровень автомобилизации (включая легковой, грузовой и мототранспорт) в с.п. Рождествено имеет дальнейшую тенденцию к росту.

Требования к обеспеченности легкового автотранспорта автозаправочными станциями (АЗС), станциями технического обслуживания (СТО) и местами постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей обозначены в СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89», а именно:

- согласно п. 11.41, потребность в АЗС составляет: одна топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей;

- согласно п. 11.40, потребность в СТО составляет: один пост на 200 легковых автомобилей;

Исходя из общего количества легковых автомобилей, нормативных требований и наличия объектов дорожного сервиса, в настоящее время с.п. Рождествено необеспеченно объектами дорожного сервиса.

Размещение гаражей на сегодняшний день не требуется, так как дома в жилой застройке имеют придомовые участки, обеспечивающие потребность в местах постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей.

Предприятия и организации, предоставляющие автотранспортные услуги населению на территории с.п. Рождествено отсутствуют.

При этом предприятия и организации, предоставляющие автотранспортные услуги населению, обязаны систематически, не реже 1 раза в 5 лет, организовывать обследования пассажиропотока. Полученный в результате обследования материал служит основанием для корректировки маршрутной схемы отдельных маршрутов, составления расписания движения автобусов, организации укороченных маршрутов. Обследование пассажиропотоков проводится в соответствии с действующими нормативными документами.

Интенсивность грузового транспорта на территории с.п. Рождествено не значительная и на расчетный срок сильно не изменится.

## 3.3 Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта

В период реализации Программы транспортная инфраструктура по видам транспорта не перетерпит существенных изменений. Основным видом транспорта остается автомобильный. Транспортная связь с районным, областным и населенными пунктами будет осуществляться общественным транспортом (автобусное сообщение) и паромной переправой, внутри населенных пунктов личным транспортом и пешеходное сообщение. Для целей обслуживания действующих на территории сельского поселения предприятий сохраняется использование грузового транспорта.

## 3.4 Прогноз развития дорожной сети поселения

Основными направлениями развития  дорожной сети поселения в период реализации Программы будет являться сохранение протяженности, соответствующей нормативным требованиям, автомобильных дорог общего пользования за счет ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог, поддержание автомобильных дорог на уровне соответствующем категории дороги, путем нормативного содержания дорог, повышения качества и безопасности дорожной сети.

Для обеспечения комфортного проживания жителей необходимо провести работы по обустройству (реконструкции и капитальному ремонту) существующих дорог населенных пунктов сельского поселения.  Перечень населенных пунктов предоставлен в таблице 3.4.2.

Генеральным планом на территории сельского поселения Рождествено планируется до 2033 г. строительство автомобильных дорог на новых территориях и реконструкция дорог в существующей застройке.

Перечень по строительству автомобильных дорог на новых территориях  предоставлен в таблицах 3.4.1 и 3.4.2

Таблица 3.4.1 Перечень по строительству автомобильных дорог на новых территориях

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Вид работ, который планируется в целях размещения объекта | Срок, до которого планируется размещение объекта, г. | Основные характеристики объекта | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Протяженность, км | Иные характеристики |  |
| 1 | Улицы и автомобильные дороги местного значения | село Рождествено | строительство | 2033 | 23,9 | - | Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется |
| 2 |  | село Шелехметь | строительство | 2033 | 7,9 |  |  |
| 3 |  | село Выползово | строительство | 2033 | 4,8 |  |  |
| 4 |  | село Торновое | строительство | 2033 | 7,45 |  |  |
| 5 |  | посёлок Усинский | строительство | 2033 | 1,0 |  |  |
| 6 |  | село Подгоры | строительство | 2033 | 4,2 |  |  |
| 7 |  | посёлок Гаврилова Поляна | строительство | 2033 | 5,0 |  |  |
| 8 |  | село Новинки | строительство | 2033 | 3,6 |  |  |

Кроме того, необходимо провести работы по обустройству существующих улиц и дорог населенных пунктов сельского поселения.

Обустройство улиц и проездов заключается в асфальтировании проезжей части и тротуаров, устройстве щебеночного покрытия обочин, посеве семян и т.п.

Существенное улучшение транспортного сообщения Проектом генерального плана предлагается достигнуть за счет:

- прокладки асфальтированных автодорог для обеспечения устойчивых транспортных связей жилых районов в населенных пунктах сельского поселения Рождествено с общественными центрами;

- создания новых улиц;

- создания условий для эффективного взаимодействия общественного, пригородного и индивидуального транспорта;

- подключение новых территорий к существующему общественному транспорту.

Таблица 3.4.2 Перечень по обустройству существующих дорог  в с.п. Рождествено

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Вид работ, который планируется в целях размещения объекта | Срок, до которого планируется размещение объекта, г. | Основные характеристики объекта | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Протяженность обустройства, км | Иные характеристики |  |
| 1. | Улицы в жилой застройке и автомобильные дороги местного значения | с. Рождествено | реконструкция | 2033 |  | - | Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется |
|  |  | ул. Ново-Садовая |  |  | 0,25 |  |  |
|  |  | ул. Колхозный пер. |  |  | 0,5 |  |  |
|  |  | ул. Территория леспромхоза |  |  | 0,3 |  |  |
| 2. |  | ул. Территория лесхоза |  |  | 0,1 |  |  |
| 3. |  | ул. Хлебная |  |  | 0,4 |  |  |
|  |  | ул. Чехова |  |  | 0,4 |  |  |
|  |  | ул. Лермонтова |  |  | 0,4 |  |  |
|  |  | ул. Гвардейская |  |  | 0,25 |  |  |
|  |  | ул. Раздельная |  |  | 0,2 |  |  |
|  |  | ул. Пушкина |  |  | 0,15 |  |  |
|  |  | ул. Гаражная |  |  | 0,2 |  |  |
|  |  | ул. Московская |  |  | 0,2 |  |  |
|  |  | ул. Ленинградская |  |  | 0,1 |  |  |
|  |  | ул. Спортивная |  |  | 0,1 |  |  |
|  |  | ул. Жуковского |  |  | 0,15 |  |  |
|  |  | ул. Фабричная |  |  | 0,725 |  |  |
|  |  | ул. Ново-Фабричная |  |  | 0,25 |  |  |
|  |  | ул. Фабричный переулок |  |  | 0,375 |  |  |
|  |  | ул. Набережная |  |  | 0,3 |  |  |
|  | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Вид работ, который планируется в целях размещения объекта | Срок, до которого планируется размещение объекта, г. | Основные характеристики объекта | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО) |
|  |  |  |  |  | Протяженность обустройства, км | Иные характеристики |  |
|  | Улицы в жилой застройке и автомобильные дороги местного значения | ул. Ново-набережная | реконструкция | 2033 | 1,3 | - | Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется |
|  |  | ул. Островского |  |  | 1,2 |  |  |
|  |  | ул. Песочная |  |  | 0,95 |  |  |
|  |  | ул. Лесная |  |  | 1,15 |  |  |
|  |  | ул. Родниковая |  |  | 0,6 |  |  |
|  |  | ул. Овражная |  |  | 0,25 |  |  |
|  |  | Овражный переулок |  |  | 0,3 |  |  |
|  |  | ул. Стадионная |  |  | 0,15 |  |  |
|  |  | ул. Заводская |  |  | 1,1 |  |  |
|  |  | ул. Пионерская |  |  | 1,0 |  |  |
|  |  | ул. Территоия спиртзавода |  |  | 0,3 |  |  |
|  |  | ул. Кирпичная |  |  | 1,0 |  |  |
|  |  | ул. Западная |  |  | 0,75 |  |  |
|  |  | ул. Самарская |  |  | 1,0 |  |  |
|  |  | ул. Тополей |  |  | 1,0 |  |  |
|  |  | ул. Волжская |  |  | 1,0 |  |  |
|  |  | пос. Северный |  |  |  |  |  |
|  |  | ул. Зеленая |  |  | 0,3 |  |  |
|  |  | ул. Сосновая |  |  | 0,3 |  |  |
|  |  | ул. Строителей |  |  | 0,2 |  |  |

|  | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Вид работ, который планируется в целях размещения объекта | Срок, до которого планируется размещение объекта, г. | Основные характеристики объекта | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Протяженность обустройства, км | Иные характеристики |  |
|  | Улицы в жилой застройке и автомобильные дороги местного значения | пос. Усинский | реконструкция | 2033 |  | - | Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется |
|  |  | ул. Набережная |  |  | 1,7 |  |  |
|  |  | ул. Больничная |  |  | 0,1 |  |  |
|  |  | ул. Зеленая |  |  | 0,2 |  |  |
|  |  | с.Выползово |  |  |  |  |  |
|  |  | ул. Песочная |  |  | 0,5 |  |  |
|  |  | ул. Кооперативная |  |  | 1,2 |  |  |
|  |  | ул. Советская |  |  | 0,8 |  |  |
|  |  | ул. Чапаевская |  |  | 0,6 |  |  |
|  |  | ул. Пролетарская |  |  | 1,5 |  |  |
|  |  | ул. Крестьянская |  |  | 0,6 |  |  |
|  |  | с. Подгоры |  |  |  |  |  |
|  |  | ул. Кавалеров Славы |  |  | 0,5 |  |  |
|  |  | ул. Ленинская |  |  | 2,5 |  |  |
|  |  | ул. Рабочая |  |  | 0,7 |  |  |
|  |  | пос. Гаврилова поляна |  |  |  |  |  |
|  |  | ул. Набережная |  |  | 1,0 |  |  |
|  |  | с. Новинки |  |  |  |  |  |
|  |  | ул. Полевая |  |  | 1,8 |  |  |
|  |  | ул. Озерная |  |  | 1,8 |  |  |
|  |  | с. Шелехметь |  |  |  |  |  |
|  |  | ул. Дачная |  |  | 1,7 |  |  |

|  | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Вид работ, который планируется в целях размещения объекта | Срок, до которого планируется размещение объекта, г. | Основные характеристики объекта | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Протяженность обустройства, км | Иные характеристики |  |
|  | Улицы в жилой застройке и автомобильные дороги местного значения | ул. Горная | реконструкция | 2033 | 1,0 | - | Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется |
|  |  | ул. Озерная |  |  | 2,1 |  |  |
|  |  | ул. Лесная |  |  | 2,3 |  |  |
|  |  | с. Торновое |  |  |  |  |  |
|  |  | ул. Советская |  |  | 0,5 |  |  |
|  |  | ул. Ворошилова |  |  | 1,2 |  |  |
|  |  | ул. Красноармейская |  |  | 1,3 |  |  |
|  |  | ул. Некрасова |  |  | 1,2 |  |  |
|  |  | ул. Кооперативная |  |  | 0,3 |  |  |
|  |  | ул. Садовая |  |  | 0,8 |  |  |
|  |  | ул. Ново-Садовая |  |  | 0,6 |  |  |
|  |  | ул. Полевая |  |  | 1,15 |  |  |
|  |  | ул. Заовражная |  |  | 0,4 |  |  |

Согласно «Региональным нормам градостроительного проектирования Самарской области» (п. 11.7): «Планировочные средства обустройства улиц и дорог включают выделение специализированных и обособленных полос движения транспорта, разделительных и краевых полос безопасности, устройство направляющих островков и островков безопасности, размещение и планировочную организацию остановочных пунктов, уличных стоянок, въездов или выездов, транспортных пересечений, въездов и выездов в гаражи и стоянки, в зоны пешеходного и «успокоенного» движения транспорта и др.

К техническим средствам относятся дорожные знаки и указатели, ограждения проезжих частей, тротуаров и велодорожек, освещение улиц и дорог, шумозащитные устройства и озеленение, выполняемые в соответствии действующими нормативными документами, с данными СНиП 2.07.01-89*, СНиП23-05-95*, СНиП 23-03-2003, а также ГОСТ 51256-99».

## 3.5 Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения

При сохранившейся тенденции к увеличению уровня автомобилизации населения, с учетом прогнозируемого увеличения количества транспортных средств, без изменения пропускной способности дорог, предполагается повышение интенсивности движения по основным направлениям к объектам тяготения.

Прогноз изменения уровня автомобилизации и количества автомобилей у населения на территории с.п. Рождествено представлен в таблице 3.5.1.

Таблица 3.5.1 – Прогноз изменения уровня автомобилизации (с учетом мототранспорта и грузового транспорта)  и количества автомобилей у населения на территории с.п. Рождествено

| № | Показатели | на 01.01. 2020 год | 2021-2033 годы (прогноз) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая численность населения, тыс. чел. | 6,953 | 7,811 |
| 2 | Количество автотранспорта у населения, ед. | - | 3241 |
| 3 | Уровень автомобилизации населения, ед./1000 чел. | 415 | 415 |

Определение параметров дорожного движения является неотъемлемой частью при определении мероприятий по снижению аварийности на дороге, а также для совершенствования регулирования дорожного движения на перекрестке. К основным параметрам дорожного движения относят: интенсивность движения; интенсивность прибытия на зеленый сигнал; динамический коэффициент приведения состава транспортного потока; поток насыщения, установившийся интервал убытия очереди автомобилей; коэффициент загрузки полосы движением; доля зеленого сигнала в цикле; коэффициент приращения очереди; средняя длина очереди в автомобилях и метрах; удельное число остановок автомобиля; коэффициент безостановочной проходимости.

В сельском поселении Рождествено на расчетный срок изменений параметров дорожного движения не прогнозируется.

## 3.6 Прогноз показателей безопасности дорожного движения

В с.п. Рождествено в перспективе предполагается рост количества автотранспорта, а вследствие этого увеличение интенсивности движения.

В перспективе возможно ухудшение ситуации из-за следующих причин:

- постоянно возрастающая мобильность населения;

- массовое пренебрежение требованиями безопасности дорожного движения со стороны участников движения;

- неудовлетворительное состояние автомобильных дорог;

- недостаточный технический уровень дорожного хозяйства;

- несовершенство технических средств организации дорожного движения.

Чтобы не допустить негативного развития ситуации, необходимо:

- создание современной системы контроля выполнения мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения;

- развитие систем видеофиксации нарушений правил дорожного движения;

- развитие целевой системы воспитания и обучения детей безопасному поведению на улицах и дорогах;

- проведение разъяснительной и предупредительно-профилактической работы среди населения по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения с использованием СМИ.

Технические средства организации дорожного движения (дорожные знаки, разметки, ограждения), соответствующие требованиям нормативных правовых актов, действующих в области обеспечения безопасности дорожного движения, на территории  с.п. Рождествено соответствуют.

## 3.7 Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье человека

В период действия Программы предполагается изменения центров транспортного тяготения, структуры, маршрутов и объемов грузовых и пассажирских перевозок. Причиной увеличения негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения станет рост автомобилизации населения в совокупности с ростом его численности, в связи с чем усилится загрязнение атмосферы выбросами в воздух дыма и газообразных загрязняющих веществ, и увеличением воздействия шума на здоровье человека.

Почвы в зоне влияния автомобильных дорог подвергаются загрязнению горюче-смазочными материалами (далее – ГСМ), соединениями тяжелых металлов, дорожной пылью, - оказывающими негативное воздействие на состояние окружающей среды и здоровье людей в целом.

Кроме этого обычны потери ГСМ от ходовой части автотранспортных средств и поступление бытового мусора на придорожную полосу.

Не убираемый с обочины дороги снежный покров, являющийся депонирующей средой, при таянии является источником вторичного загрязнения почв и подземных вод, особенно в условиях использования химического способа удаления снега и льда с дорожных покрытий.

Засоление почв, происходящее в результате просачивания растворенных хлор- и аммиак-содержащих соединений в зоны расположения придорожных посадок, ухудшает структуру и состав почвы, что в итоге может вызвать гибель деревьев и кустарников в придорожной полосе.

В связи с формированием высокого уровня загрязнения почв и подземных вод в зонах влияния автомагистралей, недопустимо использование придорожных земель ни для каких сельскохозяйственных целей, включая заготовку травянистых кормов и выпас скота.

Экологическими показателями, характеризующими экологически безопасное состояние автомобильной дороги, является концентрация свинца и хлоридов, не превышающих нормативные значения ПДК токсичных веществ в почве.

Уровень неблагоприятного воздействия автодорог определяется в основном концентрациями загрязняющих веществ, создаваемыми в приземном слое атмосферы, и дальностью распространения атмосферного загрязнения.

Расчёт зоны атмосферного загрязнения от автодорог необходимо проводить по специально разработанным методикам с учётом интенсивности транспортного потока.

По территории с.п. Рождествено проходят автодороги регионального и муниципального значения. При движении транспорта образуется акустическое (шумовое) загрязнение придорожных территорий.

Еще одним фактором воздействия транспорта на окружающую среду является отсутствие моечных пунктов. Эту операцию зачастую выполняют на берегу реки, озера или пруда. Между тем автолюбители всё в больших объёмах пользуются синтетическими моющими средствами, которые представляют определённую опасность для водоёмов.

# 4 ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ С.П. РОЖДЕСТВЕНО С ПОСЛЕДУЮЩИМ ВЫБОРОМ ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА

При рассмотрении принципиальных вариантов развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Рождествено учитывался прогноз численности населения, прогноз социально-экономического и градостроительного развития, деловая активность на территории поселения.

Транспортная система сельского поселения является элементом транспортной системы региона, поэтому решение всех задач, связанных с оптимизацией транспортной инфраструктуры на территории, не может быть решено только в рамках полномочий органов местного самоуправления муниципального образования. Данные в Программе предложения по развитию транспортной инфраструктуры предполагается реализовывать с участием бюджетов всех уровней. Задачами органов местного самоуправления станут организационные мероприятия по обеспечению взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления, подготовка инициативных предложений для органов местного самоуправления Ставропольского района и органов государственной власти Самарской области по развитию транспортной инфраструктуры.

Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплутационное состояние дорог. Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту, и зависит напрямую от объемов финансирования. При этом текущий ремонт в отличие от капитального, не решает задач, связанных с повышением качества дорожного покрытия - характеристик ровности, шероховатости, прочности и т.д.

В условиях, когда объем инвестиций в дорожный комплекс является явно недостаточным, а рост уровня автомобилизации значительно опережает темпы роста развития дорожной инфраструктуры, на первый план выходят работы по содержанию и эксплуатации дорог.  Поэтому в Программе выбирается вариант качественного содержания и капитального ремонта дорог.

# 5 МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ

Достижение целей и решение задач Программы обеспечивается путем реализации мероприятий, которые разрабатываются исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы транспортной инфраструктуры поселения. Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности. Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектно-сметной документации. Стоимость мероприятий определена ориентировочно, основываясь на стоимости уже проведенных аналогичных мероприятий. Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства бюджета сельского поселения.

Механизм реализации Программы включает в себя:

- систему мероприятий, проводящихся по обследованию, содержанию, ремонту, паспортизации автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении;

- мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения (приобретение дорожных знаков);

- мероприятия по организации транспортного обслуживания населения.

Перечень мероприятий Программы по ремонту дорог формируется администрацией с.п. Рождествено по итогам обследования состояния дорожного покрытия не реже одного раза в год, в начале осеннего или в конце весеннего периодов и с учетом решения первостепенных проблемных ситуаций, в том числе от поступивших обращений (жалоб) граждан. Перечень и виды работ по содержанию и текущему ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них определяются муниципальным контрактом (договором) в соответствии с классификацией, устанавливаемой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере дорожного хозяйства, а также в случае капитального ремонта, реконструкции и строительства проектно-сметной документацией, разработанной на конкретный участок автомобильной дороги.

## 5.1 Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта

В период реализации Программы внесение изменений в структуру транспортной инфраструктуры по видам транспорта не планируется.

## 5.2 Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов

С учетом сложившейся экономической ситуации, мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов в период реализации Программы не предусматриваются.

## 5.3 Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства

Хранение автотранспорта на территории сельского поселения осуществляется, в основном, на придомовых участках жителей сельского поселения.

В дальнейшем необходимо предусматривать организацию мест стоянок автомобилей возле зданий общественного назначения с учётом прогнозируемого увеличения уровня автомобилизации населения.

Предполагается, что ведомственные и грузовые автомобили будут находиться на хранении в коммунально-складской и промышленной зоне сельского поселения. Постоянное и временное хранение легковых автомобилей населения предусматривается на парковках придомовых участков жителей сельского поселения.

## 5.4 Мероприятия по развитию пешеходного и велосипедного передвижения

Пешеходное и велосипедное движение как средство передвижения обладает многими преимуществами с точки зрения здоровья человека и охраны окружающей среды. Благодаря переходу от вождения транспортных средств к пешеходному или велосипедному движению можно снизить уровень аварийности, сократить затраты на дорожные и парковочные сооружения, а также снизить степень воздействия на окружающую среду и укрепить здоровье населения.

С учетом сложившейся экономической ситуацией, мероприятия по развитию велосипедного передвижения, в период реализации Программы не предусматриваются. Мероприятия по развитию велосипедного передвижения возможны к реализации как дополнительные только при получении дополнительных доходов местного бюджета или появления возможности финансирования из иных источников.

## 5.5 Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб

Корректировка расположения мусорных площадок в с.п. Рождествено с обустройством заездов для коммунального транспорта, чтобы не создавать помех на дороге и не создавать аварийных ситуаций (весь период).

Мероприятия по развитию инфраструктуры для транспортных средств коммунальных и дорожных служб в период реализации Программы не предусматриваются

## 5.6 Мероприятия по развитию сети дорог поселения

В целях  повышения качественного уровня дорожной сети сельского поселения, снижения уровня аварийности, связанной с состоянием дорожного покрытия и доступности к центрам тяготения и территориям перспективной застройки предлагается в период действия Программы реализовать комплекс мероприятий по развитию дорог поселения. Перечень программных мероприятий рассчитан согласно укрупненных нормативов цены строительства НЦС 81-02-08-2021 сборник №8 «Автомобильные дороги» утвержденные Приказом Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства № 130/пр от 11.03.2021 г.

Таблица 5.6.1 – Перечень программных мероприятий по развитию сети дорог на территории сельского поселения Рождествено на 2021 – 2033 годы,

| № п/п | Наименование программы | Протяженность, км | Сроки реализации/ год | Объем финансирования, тыс. руб. | Ответственный за реализацию мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СТРОИТЕЛЬСТВО*: |
|  | село Рождествено | 23,9 | 2033 | 298885,3 | Администрация сельского поселения |
|  | село Шелехметь | 7,9 | 2033 | 98794,71 | Администрация сельского поселения |
|  | село Выползово | 4,8 | 2033 | 60027,17 | Администрация сельского поселения |
|  | село Торновое | 7,45 | 2033 | 93167,17 | Администрация сельского поселения |
|  | посёлок Усинский | 1,0 | 2033 | 12505,66 | Администрация сельского поселения |
|  | село Подгоры | 4,2 | 2033 | 52523,77 | Администрация сельского поселения |
|  | посёлок Гаврилова Поляна | 5,0 | 2033 | 62528,3 | Администрация сельского поселения |
|  | село Новинки | 3,6 | 2033 | 45020,38 | Администрация сельского поселения |
| Итого строительство: |  |  | 723452,43 |  |
| РЕКОНСТРУКЦИЯ**: |
| с. Рождествено |
|  | ул. Ново-Садовая | 0,25 | 2033 | 3126,42 | Администрация сельского поселения |
|  | ул. Колхозный пер. | 0,5 | 2033 | 6252,83 | Администрация сельского поселения |
|  | ул. Территория леспромхоза | 0,3 | 2033 | 3751,70 | Администрация сельского поселения |
|  | ул. Территория лесхоза | 0,1 | 2033 | 1250,57 | Администрация сельского поселения |
|  | ул. Хлебная | 0,4 | 2033 | 5002,26 | Администрация сельского поселения |
|  | ул. Чехова | 0,4 | 2033 | 5002,26 | Администрация сельского поселения |
|  | ул. Лермонтова | 0,4 | 2033 | 5002,26 | Администрация сельского поселения |
|  | ул. Гвардейская | 0,25 | 2033 | 3126,42 | Администрация сельского поселения |
|  | ул. Раздельная | 0,2 | 2033 | 2501,13 | Администрация сельского поселения |
|  | ул. Пушкина | 0,15 | 2033 | 1875,85 | Администрация сельского поселения |
|  | ул. Гаражная | 0,2 | 2033 | 2501,13 | Администрация сельского поселения |
|  | ул. Московская | 0,2 | 2033 | 2501,13 | Администрация сельского поселения |
|  | ул. Ленинградская | 0,1 | 2033 | 1250,57 | Администрация сельского поселения |
|  | ул. Спортивная | 0,1 | 2033 | 1250,57 | Администрация сельского поселения |
|  | ул. Жуковского | 0,15 | 2033 | 1875,85 | Администрация сельского поселения |
|  | ул. Фабричная | 0,725 | 2033 | 9066,60 | Администрация сельского поселения |
|  | ул. Ново-Фабричная | 0,25 | 2033 | 3126,42 | Администрация сельского поселения |
|  | ул. Фабричный переулок | 0,375 | 2033 | 4689,62 | Администрация сельского поселения |
|  | ул. Набережная | 0,3 | 2033 | 3751,70 | Администрация сельского поселения |
|  | ул. Ново-набережная | 1,3 | 2033 | 16257,36 | Администрация сельского поселения |
|  | ул. Островского | 1,2 | 2033 | 15006,79 | Администрация сельского поселения |
|  | ул. Песочная | 0,95 | 2033 | 11880,38 | Администрация сельского поселения |
|  | ул. Лесная | 1,15 | 2033 | 14381,51 | Администрация сельского поселения |
|  | ул. Родниковая | 0,6 | 2033 | 7503,40 | Администрация сельского поселения |
|  | ул. Овражная | 0,25 | 2033 | 3126,42 | Администрация сельского поселения |
|  | Овражный переулок | 0,3 | 2033 | 3751,70 | Администрация сельского поселения |
|  | ул. Стадионная | 0,15 | 2033 | 1875,85 | Администрация сельского поселения |
|  | ул. Заводская | 1,1 | 2033 | 13756,23 | Администрация сельского поселения |
|  | ул. Пионерская | 1,0 | 2033 | 12505,66 | Администрация сельского поселения |
|  | ул. Территоия спиртзавода | 0,3 | 2033 | 3751,70 | Администрация сельского поселения |
|  | ул. Кирпичная | 1,0 | 2033 | 12505,66 | Администрация сельского поселения |
|  | ул. Западная | 0,75 | 2033 | 9379,25 | Администрация сельского поселения |
|  | ул. Самарская | 1,0 | 2033 | 12505,66 | Администрация сельского поселения |
|  | ул. Тополей | 1,0 | 2033 | 12505,66 | Администрация сельского поселения |
|  | ул. Волжская | 1,0 | 2033 | 12505,66 | Администрация сельского поселения |
| пос. Северный |
|  | ул. Зеленая | 0,3 | 2033 | 3751,70 | Администрация сельского поселения |
|  | ул. Сосновая | 0,3 | 2033 | 3751,70 | Администрация сельского поселения |
|  | ул. Строителей | 0,2 | 2033 | 2501,13 | Администрация сельского поселения |
| пос. Усинский |
|  | ул. Набережная | 1,7 | 2033 | 21259,62 | Администрация сельского поселения |
|  | ул. Больничная | 0,1 | 2033 | 1250,57 | Администрация сельского поселения |
|  | ул. Зеленая | 0,2 | 2033 | 2501,13 | Администрация сельского поселения |
| с.Выползово |
|  | ул. Песочная | 0,5 | 2033 | 6252,83 | Администрация сельского поселения |
|  | ул. Кооперативная | 1,2 | 2033 | 15006,79 | Администрация сельского поселения |
|  | ул. Советская | 0,8 | 2033 | 10004,53 | Администрация сельского поселения |
|  | ул. Чапаевская | 0,6 | 2033 | 7503,40 | Администрация сельского поселения |
|  | ул. Пролетарская | 1,5 | 2033 | 18758,49 | Администрация сельского поселения |
|  | ул. Крестьянская | 0,6 | 2033 | 7503,40 | Администрация сельского поселения |
| с. Подгоры |
|  | ул. Кавалеров Славы | 0,5 | 2033 | 6252,83 | Администрация сельского поселения |
|  | ул. Ленинская | 2,5 | 2033 | 31264,15 | Администрация сельского поселения |
|  | ул. Рабочая | 0,7 | 2033 | 8753,96 | Администрация сельского поселения |
| пос. Гаврилова поляна |
|  | ул. Набережная | 1,0 | 2033 | 12505,66 | Администрация сельского поселения |
| с. Новинки |
|  | ул. Полевая | 1,8 | 2033 | 22510,19 | Администрация сельского поселения |
|  | ул. Озерная | 1,8 | 2033 | 22510,19 | Администрация сельского поселения |
| с. Шелехметь |
|  | ул. Дачная | 1,7 | 2033 | 21259,62 | Администрация сельского поселения |
|  | ул. Горная | 1,0 | 2033 | 12505,66 | Администрация сельского поселения |
|  | ул. Озерная | 2,1 | 2033 | 26261,89 | Администрация сельского поселения |
|  | ул. Лесная | 2,3 | 2033 | 28763,02 | Администрация сельского поселения |
| с. Торновое |
|  | ул. Советская | 0,5 | 2033 | 6252,83 | Администрация сельского поселения |
|  | ул. Ворошилова | 1,2 | 2033 | 15006,79 | Администрация сельского поселения |
|  | ул. Красноармейская | 1,3 | 2033 | 16257,36 | Администрация сельского поселения |
|  | ул. Некрасова | 1,2 | 2033 | 15006,79 | Администрация сельского поселения |
|  | ул. Кооперативная | 0,3 | 2033 | 3751,70 | Администрация сельского поселения |
|  | ул. Садовая | 0,8 | 2033 | 10004,53 | Администрация сельского поселения |
|  | ул. Ново-Садовая | 0,6 | 2033 | 7503,40 | Администрация сельского поселения |
|  | ул. Полевая | 1,15 | 2033 | 14381,51 | Администрация сельского поселения |
|  | ул. Заовражная | 0,4 | 2033 | 5002,26 | Администрация сельского поселения |
| Итого по реконструкции: |  |  | 615903,81 |  |

*Согласно Положения о территориальном планировании с.п. Рождествено.

**Нуждаются в реконструкции автодороги с грунтовым покрытием

## 5.7 Мероприятия по организации дорожного движения, в том числе мероприятия по повышению безопасности дорожного движения

Для достижения цели по повышению безопасности в области автомобильных дорог необходимо решить задачи, связанные с повышением надежности и безопасности движения на автомобильных дорогах местного значения, а также обеспечением устойчивого функционирования дорожной сети.

В целях повышения безопасности движения по автомобильным дорогам местного значения предусмотрены мероприятия представленные в таблице 5.7.1.

Таблица 5.7.1 – Перечень программных мероприятий по организации дорожного движения на территории сельского поселения Рождествено на 2021 –                 2033 годы

| № п/п | Наименование программы | Сроки реализации | Объем финансирования, тыс. руб. | Ответственный за реализацию мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Инвентаризация с оценкой технического состояния автомобильных дорог местного значения. Содержание дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них. Размещение дорожных знаков и указателей на улицах населенных пунктов. Обустройство тротуаров. Разметка пешеходных переходов. Ямочный ремонт. | 2021-2033 | 3900,00 | администрация сельского поселения |

## 5.8 Мероприятия по снижению негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровье населения

Мероприятия по снижению негативного воздействия транспорта на окружающую среду.

Одним из путей экономии жидкого нефтяного топлива и снижения уровня загрязнения окружающей среды является замена (полная или частичная) бензинов и дизельных топлив другими энергоносителями, не нефтяного происхождения.

Среди альтернативных типов топлив в настоящее время привлекает внимание целый ряд продуктов различного происхождения: сжатый природный газ, сжиженные газы нефтяного происхождения и сжиженные природные газы, различные синтетические спирты, газовые конденсаты, водород, топлива растительного происхождения и т.д.

Известные способы защиты компонентов экосистем от вредного воздействия дорожно-транспортного комплекса сводятся к 4 направлениям:

1. Организационно-правовые мероприятия включают формирование нового эколого-правового мировоззрения, эффективную реализацию государственной экологической политики, создание современного экологического законодательства и нормативно-правовой базы экологической безопасности, а меры государственный, административный и общественный контроль функций по охране природы. Они направлены на разработку и исполнение механизмов экологической политики, природоохранного законодательства на транспорте, экологических стандартов, норм, нормативов и требований к транспортной технике, топливно-смазочным материалам, оборудованию, состоянию транспортных коммуникаций и др.

2. Архитектурно-планировочные мероприятия  обеспечивают совершенствование планирования всех функциональных зон поселения (промышленной, селитебной – предназначенной для жилья, транспортной, санитарно-защитной, зоны отдыха и др.) с учетом инфраструктуры транспорта и дорожного движения, разработку решений по рациональному землепользованию и застройке территорий, сохранению природных ландшафтов, озеленению и благоустройству.

3. Конструкторско-технические и экотехнологические мероприятия позволяют внедрить современные инженерные, санитарно-технические и технологические средства защиты окружающей среды от вредных воздействий на предприятиях и объектах транспорта, технические новшества в конструкции, как автотранспортных средств, так и объектов дорожного комплекса.

4. Эксплуатационные мероприятия осуществляются в процессе эксплуатации транспортных средств и направлены на поддержание их состояния на уровне заданных экологических нормативов за счет технического контроля и высококачественного обслуживания.

Перечисленные группы мероприятий реализуются независимо друг от друга и позволяют достичь определенных результатов. Максимальный эффект достигается при их комплексном применении.

## Мероприятия по мониторингу и контролю за работой транспортной инфраструктуры и качеством транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности

Мониторинг и контроль за работой транспортной инфраструктуры, качеством транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности, движением большегрузного автомобильного транспорта, определение ущерба автомобильным дорогам, нанесенного тяжеловесными автотранспортными средствами, осуществляет администрация сельского поселения Рождествено.

# 6 ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ДОРОГ

График реализации мероприятий программы представлен в таблице 6.1.

Таблица 6.1 – График реализации мероприятий программы

| Наименование мероприятия | Период реализации |
| --- | --- |
|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| Инвентаризация с оценкой технического состояния автомобильных дорог местного значения. Содержание дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них. Размещение дорожных знаков и указателей на улицах населенных пунктов. Обустройство тротуаров. Разметка пешеходных переходов. Ямочный ремонт. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Строительство: |
| село Рождествено, 23,9 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| село Шелехметь, 7,9 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| село Выползово, 4,8 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| село Торновое, 7,45 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| посёлок Усинский, 1,0 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| село Подгоры, 4,2 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| посёлок Гаврилова Поляна, 5,0 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| село Новинки, 3,6 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| Реконструкция: |
| с. Рождествено |
| ул. Ново-Садовая, 0,25 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| ул. Колхозный пер., 0,5 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| ул. Территория леспромхоза, 0,3 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| ул. Территория лесхоза, 0,1 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| ул. Хлебная, 0,4 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| ул. Чехова, 0,4 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| ул. Лермонтова, 0,4 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| ул. Гвардейская, 0,25 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| ул. Раздельная, 0,2 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| ул. Пушкина, 0,15 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| ул. Гаражная, 0,2 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| ул. Московская, 0,2 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| ул. Ленинградская, 0,1 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| ул. Спортивная, 0,1 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| ул. Жуковского, 0,15 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| ул. Фабричная, 0,725 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| ул. Ново-Фабричная, 0,25 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| ул. Фабричный переулок, 0,375 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| ул. Набережная, 0,3 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| ул. Ново-набережная, 1,3 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| ул. Островского, 1,2 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| ул. Песочная, 0,95 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| ул. Лесная, 1,15 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| ул. Родниковая, 0,6 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| ул. Овражная, 0,25 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| Овражный переулок, 0,3 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| ул. Стадионная, 0,15 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| ул. Заводская, 1,1 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| ул. Пионерская, 1,0 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| ул. Территоия спиртзавода, 0,3 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| ул. Кирпичная, 1,0 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| ул. Западная, 0,75 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| ул. Самарская, 1,0 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| ул. Тополей, 1,0 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| ул. Волжская, 1,0 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| пос. Северный |
| ул. Зеленая, 0,3 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| ул. Сосновая, 0,3 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| ул. Строителей, 0,2 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| пос. Усинский |
| ул. Набережная, 1,7 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| ул. Больничная, 0,1 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| ул. Зеленая, 0,2 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| с.Выползово |
| ул. Песочная 0,5 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| ул. Кооперативная, 1,2 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| ул. Советская, 0,8 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| ул. Чапаевская, 0,6 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| ул. Пролетарская, 1,5 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| ул. Крестьянская, 0,6 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| с. Подгоры |
| ул. Кавалеров Славы, 0,5 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| ул. Ленинская, 2,5 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| ул. Рабочая, 0,7 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| пос. Гаврилова поляна |
| ул. Набережная, 1,0 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| с. Новинки |
| ул. Полевая, 1,8 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| ул. Озерная, 1,8 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| с. Шелехметь |
| ул. Дачная, 1,7 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| ул. Горная, 1,0 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| ул. Озерная, 2,1 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| ул. Лесная, 2,3 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| с. Торновое |
| ул. Советская, 0,5 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| ул. Ворошилова, 1,2 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| ул. Красноармейская, 1,3 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| ул. Некрасова, 1,2 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| ул. Кооперативная, 0,3 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| ул. Садовая, 0,8 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| ул. Ново-Садовая, 0,6 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| ул. Полевая, 1,15 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| ул. Заовражная, 0,4 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |

# 7 ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТУ  И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Финансирование программы осуществляется за счет средств Федерального бюджета, бюджета Самарской области и бюджета с.п. Рождествено. Ежегодные объемы финансирования программы определяются в соответствии с утвержденным бюджетом сельского поселения на соответствующий финансовый год и с учетом дополнительных источников финансирования. Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятия Программы на расчетный срок составляет 1343256,27 тыс. рублей. Оценка финансовых потребностей и источники финансирования мероприятий программы представлены в таблице 7.1.

Таблица 7.1 - Оценка финансовых потребностей и источники финансирования мероприятий программы

| Наименование мероприятия | Источники финансирования | Стоимость выполнения, тыс. руб. | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| Инвентаризация с оценкой технического состояния автомобильных дорог местного значения. Содержание дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них. Размещение дорожных знаков и указателей на улицах населенных пунктов. Обустройство тротуаров. Разметка пешеходных переходов. Ямочный ремонт. | Бюджет сельского поселения | 3900,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| СТРОИТЕЛЬСТВО: |
| село Рождествено, 23,9 км | Областной бюджет | 298885,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 298885,3 |
| село Шелехметь, 7,9 км | Областной бюджет | 98794,71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 98794,71 |
| село Выползово, 4,8 км | Областной бюджет | 60027,17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60027,17 |
| село Торновое, 7,45 км | Областной бюджет | 93167,17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 93167,17 |
| посёлок Усинский, 1,0 км | Областной бюджет | 12505,66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12505,66 |
| село Подгоры, 4,2 км | Областной бюджет | 52523,77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52523,77 |
| посёлок Гаврилова Поляна, 5,0 км | Областной бюджет | 62528,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62528,3 |
| село Новинки, 3,6 км | Областной бюджет | 45020,38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45020,38 |
| РЕКОНСТРУКЦИЯ: |
| с. Рождествено |
| ул. Ново-Садовая, 0,25 км | Бюджет сельского поселения | 3126,42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3126,42 |
| ул. Колхозный пер., 0,5 км | Бюджет сельского поселения | 6252,83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6252,83 |
| ул. Территория леспромхоза, 0,3 км | Бюджет сельского поселения | 3751,70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3751,70 |
| ул. Территория лесхоза, 0,1 км | Бюджет сельского поселения | 1250,57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1250,57 |
| ул. Хлебная, 0,4 км | Бюджет сельского поселения | 5002,26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5002,26 |
| ул. Чехова, 0,4 км | Бюджет сельского поселения | 5002,26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5002,26 |
| ул. Лермонтова, 0,4 км | Бюджет сельского поселения | 5002,26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5002,26 |
| ул. Гвардейская, 0,25 км | Бюджет сельского поселения | 3126,42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3126,42 |
| ул. Раздельная, 0,2 км | Бюджет сельского поселения | 2501,13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2501,13 |
| ул. Пушкина, 0,15 км | Бюджет сельского поселения | 1875,85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1875,85 |
| ул. Гаражная, 0,2 км | Бюджет сельского поселения | 2501,13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2501,13 |
| ул. Московская, 0,2 км | Бюджет сельского поселения | 2501,13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2501,13 |
| ул. Ленинградская, 0,1 км | Бюджет сельского поселения | 1250,57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1250,57 |
| ул. Спортивная, 0,1 км | Бюджет сельского поселения | 1250,57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1250,57 |
| ул. Жуковского, 0,15 км | Бюджет сельского поселения | 1875,85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1875,85 |
| ул. Фабричная, 0,725 км | Бюджет сельского поселения | 9066,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9066,60 |
| ул. Ново-Фабричная, 0,25 км | Бюджет сельского поселения | 3126,42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3126,42 |
| ул. Фабричный переулок, 0,375 км | Бюджет сельского поселения | 4689,62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4689,62 |
| ул. Набережная, 0,3 км | Бюджет сельского поселения | 3751,70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3751,70 |
| ул. Ново-набережная, 1,3 км | Бюджет сельского поселения | 16257,36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16257,36 |
| ул. Островского, 1,2 км | Бюджет сельского поселения | 15006,79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15006,79 |
| ул. Песочная, 0,95 км | Бюджет сельского поселения | 11880,38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11880,38 |
| ул. Лесная, 1,15 км | Бюджет сельского поселения | 14381,51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14381,51 |
| ул. Родниковая, 0,6 км | Бюджет сельского поселения | 7503,40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7503,40 |
| ул. Овражная, 0,25 км | Бюджет сельского поселения | 3126,42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3126,42 |
| Овражный переулок, 0,3 км | Бюджет сельского поселения | 3751,70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3751,70 |
| ул. Стадионная, 0,15 км | Бюджет сельского поселения | 1875,85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1875,85 |
| ул. Заводская, 1,1 км | Бюджет сельского поселения | 13756,23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13756,23 |
| ул. Пионерская, 1,0 км | Бюджет сельского поселения | 12505,66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12505,66 |
| ул. Территоия спиртзавода, 0,3 км | Бюджет сельского поселения | 3751,70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3751,70 |
| ул. Кирпичная, 1,0 км | Бюджет сельского поселения | 12505,66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12505,66 |
| ул. Западная, 0,75 км | Бюджет сельского поселения | 9379,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9379,25 |
| ул. Самарская, 1,0 км | Бюджет сельского поселения | 12505,66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12505,66 |
| ул. Тополей, 1,0 км | Бюджет сельского поселения | 12505,66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12505,66 |
| ул. Волжская, 1,0 км | Бюджет сельского поселения | 12505,66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12505,66 |
| пос. Северный |
| ул. Зеленая, 0,3 км | Бюджет сельского поселения | 3751,70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3751,70 |
| ул. Сосновая, 0,3 км | Бюджет сельского поселения | 3751,70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3751,70 |
| ул. Строителей, 0,2 км | Бюджет сельского поселения | 2501,13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2501,13 |
| пос. Усинский |
| ул. Набережная, 1,7 км | Бюджет сельского поселения | 21259,62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21259,62 |
| ул. Больничная, 0,1 км | Бюджет сельского поселения | 1250,57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1250,57 |
| ул. Зеленая, 0,2 км | Бюджет сельского поселения | 2501,13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2501,13 |
| с.Выползово |
| ул. Песочная 0,5 км | Бюджет сельского поселения | 6252,83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6252,83 |
| ул. Кооперативная, 1,2 км | Бюджет сельского поселения | 15006,79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15006,79 |
| ул. Советская, 0,8 км | Бюджет сельского поселения | 10004,53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10004,53 |
| ул. Чапаевская, 0,6 км | Бюджет сельского поселения | 7503,40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7503,40 |
| ул. Пролетарская, 1,5 км | Бюджет сельского поселения | 18758,49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18758,49 |
| ул. Крестьянская, 0,6 км | Бюджет сельского поселения | 7503,40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7503,40 |
| с. Подгоры |
| ул. Кавалеров Славы, 0,5 км | Бюджет сельского поселения | 6252,83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6252,83 |
| ул. Ленинская, 2,5 км | Бюджет сельского поселения | 31264,15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31264,15 |
| ул. Рабочая, 0,7 км | Бюджет сельского поселения | 8753,96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8753,96 |
| пос. Гаврилова поляна |
| ул. Набережная, 1,0 км | Бюджет сельского поселения | 12505,66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12505,66 |
| с. Новинки |
| ул. Полевая, 1,8 км | Бюджет сельского поселения | 22510,19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22510,19 |
| ул. Озерная, 1,8 км | Бюджет сельского поселения | 22510,19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22510,19 |
| с. Шелехметь |
| ул. Дачная, 1,7 км | Бюджет сельского поселения | 21259,62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21259,62 |
| ул. Горная, 1,0 км | Бюджет сельского поселения | 12505,66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12505,66 |
| ул. Озерная, 2,1 км | Бюджет сельского поселения | 26261,89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26261,89 |
| ул. Лесная, 2,3 км | Бюджет сельского поселения | 28763,02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28763,02 |
| с. Торновое |
| ул. Советская, 0,5 км | Бюджет сельского поселения | 6252,83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6252,83 |
| ул. Ворошилова, 1,2 км | Бюджет сельского поселения | 15006,79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15006,79 |
| ул. Красноармейская, 1,3 км | Бюджет сельского поселения | 16257,36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16257,36 |
| ул. Некрасова, 1,2 км | Бюджет сельского поселения | 15006,79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15006,79 |
| ул. Кооперативная, 0,3 км | Бюджет сельского поселения | 3751,70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3751,70 |
| ул. Садовая, 0,8 км | Бюджет сельского поселения | 10004,53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10004,53 |
| ул. Ново-Садовая, 0,6 км | Бюджет сельского поселения | 7503,40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7503,40 |
| ул. Полевая, 1,15 км | Бюджет сельского поселения | 14381,51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14381,51 |
| ул. Заовражная, 0,4 км | Бюджет сельского поселения | 5002,26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5002,26 |
| Итого: | 1343256,27 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 1339656,27 |

# 8 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Комплексная оценка эффективности реализации мероприятий Программы осуществляется ежегодно в течение всего срока ее реализации и включает в себя оценку степени выполнения мероприятий Программы, и оценку эффективности реализации программы. Критериями оценки эффективности реализации Программы являются степень достижения целевых индикаторов и показателей, установленных Программой, а также степень достижения показателей эффективности.

8.1. Оценка эффективности реализации программы осуществляется ежегодно по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год и в целом после завершения ее реализации координатором совместно с ответственным исполнителем и соисполнителями.

8.2. Оценка эффективности программы осуществляется с использованием следующих критериев: полнота и эффективность использования средств бюджета на реализацию Программы; степень достижения планируемых значений показателей Программы.

8.3. Расчет итоговой оценки эффективности Программы за отчетный финансовый год осуществляется в три этапа, раздельно по каждому из критериев оценки эффективности программы:

1-й этап - расчет P1 - оценки эффективности Программы по критерию «полнота и эффективность использования средств бюджета на реализацию Программы»;

2-й этап - расчет P2 - оценки эффективности муниципальной Программы по критерию «степень достижения планируемых значений показателей Программы»;

3-й этап - расчет Pитог - итоговой оценки эффективности Программы.

8.4. Итоговая оценка эффективности Программы (Pитог) не является абсолютным и однозначным показателем эффективности Программы. Каждый критерий подлежит самостоятельному анализу причин его выполнения (или невыполнения) при оценке эффективности реализации Программы.

8.5. Расчет P1 - оценки эффективности Программы по критерию «полнота и эффективность использования средств бюджета на реализацию Программы» осуществляется по следующей формуле:

P1 = (Vфакт + u) / Vпл * 100%, (1) где:

Vфакт - фактический объем бюджетных средств, направленных на реализацию Программы за отчетный год;

Vпл - плановый объем бюджетных средств на реализацию Программы в отчетном году;

u - сумма «положительной экономии».

К «положительной экономии» относится: экономия средств бюджетов в результате осуществления закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд

8.6. Интерпретация оценки эффективности Программы по критерию «полнота и эффективность использования средств бюджетов на реализацию Программы» осуществляется по следующим критериям: Программа выполнена в полном объеме, если P1 = 100%; Программа в целом выполнена, если 80% < P1 < 100%; Программа не выполнена, если P1 < 80%.

8.7. Расчет P2 - оценки эффективности Программы по критерию «степень достижения планируемых значений показателей Программы» осуществляется по формуле:

P2 = SUM Ki / N, i = 1 (2), где:

Ki - исполнение i планируемого значения показателя Программы за отчетный год в процентах;

N - число планируемых значений показателей Программы.

Исполнение по каждому показателю Программы за отчетный год осуществляется по формуле:

Ki = Пi факт / Пi пл * 100%, (3) где:

Пi факт - фактическое значение i показателя за отчетный год;

Пi пл - плановое значение i показателя на отчетный год.

В случае если фактическое значение показателя превышает плановое более чем в 2 раза, то расчет исполнения по каждому показателю Программы за отчетный год осуществляется по формуле:

Ki = 100%. (4)

В случае если планом установлено значение показателя равное нулю, то при превышении фактического значения показателя плана расчет исполнения по каждому показателю осуществляется по формуле:

Ki = 0%. (5)

8.8. Интерпретация оценки эффективности программы по критерию «степень достижения планируемых значений показателей Программы» осуществляется по следующим критериям: Программа перевыполнена, если P2 > 100%; Программа выполнена в полном объеме, если 90% < P2 < 100%;  Программа в целом выполнена, если 75% < P2 < 95% программа не выполнена, если P2 < 75%.

8.9. Итоговая оценка эффективности Программы осуществляется по формуле:

Pитог = (P1 + P2) / 2, (6) где:

Pитог - итоговая оценка эффективности Программы за отчетный год.

8.10. Интерпретация итоговой оценки эффективности Программы осуществляется по следующим критериям:

P итог > 100% высокоэффективная; 90% < P итог < 100% эффективная; 75% < P итог < 90% умеренно эффективная; P итог < 75% неэффективная.

# 9 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМ ПРЕОБРАЗОВАНИЯМ, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ПРАВОВОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РОЖДЕСТВЕНО

В рамках реализации настоящей Программы не предполагается проведение институциональных преобразований, структуры управления и взаимосвязей при осуществлении деятельности в сфере проектирования, строительства и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры. Нормативно-правовая база для Программы сформирована и не изменяется.