Государственное унитарное предприятие Самарской области

Институт «ТеррНИИгражданпроект»

Изменения в генеральный план

сельского поселения Рождествено

муниципального района Волжский

Самарской области

Положение о территориальном планировании

сельского поселения Рождествено

муниципального района Волжский

Самарской области

г. Самара, 2022 г.

# Положение

о территориальном планировании

# сельского поселения Рождествено

# муниципального района Волжский

# Самарской области

1. Общие положения

1.1. В соответствии с градостроительным законодательством Генеральный план сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской области (далее – Генеральный план) является документом территориального планирования муниципального образования. Генеральным планом определено, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, назначение территорий сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской области в целях обеспечения их устойчивого развития, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

1.2. Генеральный план разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Самарской области, Уставом сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской области, иными нормативными правовыми актами сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской области.

1.3. При осуществлении территориального планирования сельского поселения Рождествено учтены интересы Российской Федерации, Самарской области, муниципального района Волжский по реализации полномочий федеральных органов государственной власти, органов государственной власти Самарской области и органов местного самоуправления муниципального района Волжский, а также необходимость создания благоприятных условий для реализации на территории Самарской области приоритетных национальных проектов, федеральных и областных целевых программ, программ развития муниципального района Волжский.

1.4. Генеральный план включает:

- положение о территориальном планировании сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской области;

- карту границ населённых пунктов, входящих в состав сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской области (М 1:25 000);

- карту функциональных зон сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской области (М 1:25 000);

- карты планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской области (М 1:10000).

1.5. Положение о территориальном планировании сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской области включает:

- сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения сельского поселения Рождествено, их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов;

- параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения муниципального района Волжский, объектов местного значения сельского поселения Рождествено, за исключением линейных объектов.

1.6. Карты планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Рождествено  включают:

- карту планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской области (М 1:10 000);

- карту планируемого размещения объектов инженерной инфраструктуры местного значения сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской области (М 1:10 000).

1.7. На картах планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Рождествено отображены планируемые для размещения объекты местного значения – объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления сельского поселения Рождествено полномочий по вопросам местного значения сельского поселения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законами Самарской области, Уставом сельского поселения Рождествено и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие сельского поселения Рождествено. Планируемые для размещения линейные объекты, расположенные за границами населенных пунктов сельского поселения Рождествено, отображены как на картах планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской области (М 1:10 000), так и на карте функциональных зон сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской области (М 1:25 000).

1.8. Функциональное зонирование территории отображено на картах Генерального плана в соответствии с требованиями Приказа Минэкономразвития Российской Федерации от 09.01.2018 №10 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793». Для определения границ функциональных зон может применяться как карта функциональных зон сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской области (М 1:25 000), так и карты планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской области (М 1:10 000).

1.9. Виды объектов местного значения сельского поселения Рождествено, отображенные на картах планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Рождествено, соответствуют требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации и части 2.1 статьи 5 Закона Самарской области от 12.07.2006 № 90-ГД «О градостроительной деятельности на территории Самарской области».

Отображение объектов на картах Генерального плана выполнено в соответствии с требованиями Приказа Минэкономразвития Российской Федерации от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793».

1.10. Реализация Генерального плана осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами, утверждаемыми Администрацией сельского поселения Рождествено, и реализуемыми за счет средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами Администрации сельского поселения Рождествено, программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения, программами комплексного развития социальной инфраструктуры поселения и (при наличии) инвестиционными программами организаций коммунального комплекса. Указанные мероприятия могут включать:

1) подготовку и утверждение документации по планировке территории в соответствии с Генеральным планом;

2) принятие в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, решений о резервировании земель, об изъятии, в том числе путем выкупа, земельных участков для муниципальных нужд, о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую;

3) создание объектов местного значения сельского поселения Рождествено на основании документации по планировке территории.

1.11. В случае, если программы, реализуемые за счет средств бюджета сельского поселения Рождествено, решения органов местного самоуправления  сельского поселения Рождествено, иных главных распорядителей средств бюджета сельского поселения Рождествено,  предусматривающие создание объектов местного значения сельского поселения Рождествено, инвестиционные программы субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, приняты до утверждения Генерального плана и предусматривают создание объектов местного значения сельского поселения Рождествено, подлежащих отображению в Генеральном плане, но не предусмотренных Генеральным планом, или в случае внесения в Генеральный план изменений в части размещения объектов местного значения такие программы и решения подлежат приведению в соответствие с Генеральным планом в двухмесячный срок соответственно с даты их утверждения, даты внесения в них изменений.

1.12. В случае если программы, реализуемые за счет средств бюджета сельского поселения Рождествено, решения органов местного самоуправления  сельского поселения Рождествено, предусматривающие создание объектов местного значения сельского поселения Рождествено, инвестиционные программы субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса принимаются после утверждения Генерального плана и предусматривают создание объектов местного значения сельского поселения Рождествено, подлежащих отображению в Генеральном плане, но не предусмотренных Генеральным планом, в Генеральный план в пятимесячный срок с даты утверждения таких программ и принятия таких решений вносятся соответствующие изменения.

1.13. В случае, если в Генеральный план внесены изменения, предусматривающие строительство или реконструкцию объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, которые являются объектами местного значения и не включены в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения, программы комплексного развития социальной инфраструктуры поселения, данные программы подлежат приведению в соответствие с Генеральным планом в трехмесячный срок с даты внесения соответствующих изменений в Генеральный план.

1.14. Указанные в настоящем Положении характеристики планируемых для размещения объектов местного значения сельского поселения Рождествено (площадь, протяженность, количество мест и иные) являются ориентировочными и подлежат уточнению в документации по планировке территории и в проектной документации на соответствующие объекты.

1.15. Вновь построенные, прошедшие реконструкцию или капитальный ремонт объекты должны соответствовать требованиям доступности для маломобильных групп населения (в том числе инвалидов-колясочников, инвалидов по слуху и зрению).

1.16. Характеристики зон с особыми условиями использования территории планируемых объектов местного значения сельского поселения Рождествено, в случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, определены в соответствии с законодательством Российской Федерации, действовавшим на момент подготовки Генерального плана.

Размеры санитарно-защитных зон объектов местного значения сельского поселения Рождествено, являющихся источниками воздействия на среду обитания, определены в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74 (далее также – СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)

Размеры санитарно-защитных зон планируемых объектов местного значения сельского поселения Рождествено, являющихся источниками воздействия на среду обитания, для которых СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 не установлены размеры санитарно-защитной зоны и рекомендуемые разрывы, а также размеры санитарно-защитных зон планируемых объектов местного значения сельского поселения Рождествено IV - V класса опасности определяются проектами ориентировочного размера санитарно-защитной зоны соответствующих объектов.

1.17. Применение отображенных на картах материалов по обоснованию Генерального плана зон с особыми условиями использования территории осуществляется с учетом положений Земельного кодекса Российской Федерации о том, что установление, изменение, прекращение существования зоны с особыми условиями использования территории осуществляются на основании решения уполномоченного органа государственной власти, органа местного самоуправления и положений статьи 26 Федерального закона от 03.08.2018 №  342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Зоны с особыми условиями использования территорий, в том числе возникающие в силу закона, ограничения использования земельных участков в таких зонах считаются установленными, измененными со дня внесения сведений о зоне с особыми условиями использования территории, соответствующих изменений в сведения о такой зоне в Единый государственный реестр недвижимости.

Определенные в соответствии с требованиями законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и отображенные на картах материалов по обоснованию Генерального плана ориентировочные, расчетные (предварительные) санитарно-защитные зоны применяются в порядке, установленном статьей 26 Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

1.18. Отображение на картах Генерального плана планируемых для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения муниципального района Волжский не определяет их местоположение, а осуществляется в целях определения функциональных зон их размещения.

1.19. Учет интересов Самарской области при осуществлении территориального планирования сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской области:

- Строительство площадки сезонного накопления твердых коммунальных отходов в с. Рождествено Волжского района Самарской области (4,2031 га, вместимостью до 3 тыс.тонн);

- Строительство газопровода межпоселкового  от с. Рождествено до п. Усинский- с. Выползово- с. Подгоры - п. Гаврилова Поляна м.р. Волжский Самарской области;

- Строительство канатной дороги через р. Волгу (протяжённость 7 км);

- Строительство автомобильной дороги Подгоры - Ширяево (категория автомобильной дороги  -IV, протяжённость - 15,5 км).;

- Строительство берегоукрепления Саратовского водохранилища в с. Рождествено - 9,0 га;

- Строительство взлетно-посадочной площадки для малой авиации и вертолетов;

- Развитие туристско-рекреационного комплекса. Реализация инвестиционных проектов. Туристско-рекреационный комплекс «Жигулевская жемчужина».

1.20. Отображение на картах Генерального плана существующих и планируемых объектов, не являющихся объектами федерального значения, объектами регионального значения, объектами местного значения, осуществляется в информационных целях.

2. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения

объектов местного значения сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский

Самарской области, их основные характеристики и местоположение

#### 2.1. Объекты физической культуры и массового спорта

| № п/п | Перечень объектов | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Вид работ, который планируется в целях размещения объекта | Срок, до которого планируется размещение объекта, год | Основные характеристики объекта | Функциональные зона | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Спортивное сооружение | Открытые плоскостные спортивные сооружения | село Рождествено, между ул. Шоссейная и ул. Стадионная | реконструкция | 2033 | Площадь земельного участка -0,8 га Площадь объекта- 7140 кв.м | Зоны рекреационного назначения | Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется |
| 2. | Объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные сооружения (объекты) (в т.ч. физкультурно-оздоровительный комплекс) | Физкультурно-спортивный комплекс со спортивным залом | село Рождествено, на площадке № 1 по ул. Волжская | строительство | 2033 | Площадь земельного участка -0,5 га Площадь пола спортивного зала – 90 кв.м |  |  |
| 3. | Спортивное сооружение | Спортивные плоскостные сооружения | село Рождествено, по ул. Ново-Рабочая | строительство | 2033 | Площадь земельного участка - 0,1 га Площадь объекта- 270 кв.м | Жилая зона |  |
| 4 | Спортивное сооружение |  | село Рождествено, на площадке № 1 | строительство | 2033 | Площадь земельного участка - 1,4 га Площадь объекта- 1579 кв.м | Зоны рекреационного назначения |  |
| 5 | Спортивное сооружение |  | посёлок Гаврилова Поляна, по ул. Центральная | строительство | 2033 | Площадь земельного участка - 0,1 га Площадь объекта- 270 кв.м |  |  |
| 6 | Спортивное сооружение |  | село Выползово, по ул. Советская | строительство | 2033 | Площадь земельного участка - 0,7 – 1,0 га Площадь объекта- 270 кв.м |  |  |
| 7 | Спортивное сооружение |  | село Шелехметь, на площадке № 2 | строительство | 2033 | Площадь земельного участка - 0,9 – 1,2 га Площадь объекта- 270 кв.м |  |  |
| 8 | Спортивное сооружение |  | село Торновое, по ул. Советская | строительство | 2033 | Площадь земельного участка - 0,9 – 1,2 га Площадь объекта- 270 кв.м |  |  |
| 9 | Спортивное сооружение |  | село Новинки, по ул. Центральная | строительство | 2033 | Площадь земельного участка - 0,5 га Площадь объекта- 270 кв.м |  |  |

#### 2.3. Объекты водоснабжения

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Вид работ, который планируется в целях размещения объекта | Срок, до которого планируется размещение объекта, г. | Основные характеристики объекта | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Протяженность, км | Иные характеристики |  |
| 1. | Водопровод | село Рождествено, в том числе: | В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода: при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм; при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов. |
|  |  | на площадке № 1 | строительство | 2033 | 7,8 | - |  |
|  |  | в существующей застройке | реконструкция | 2033 | 11,5 | - |  |
|  |  | в существующей застройке | строительство | 2033 | 6,9 | - |  |
| 2. | Водопровод | село Шелехметь, в том числе: |  |
|  |  | на площадке № 2 (ул. Озёрная) | строительство | 2033 | 1,8 | - |  |
|  |  | в существующей застройке | реконструкция | 2033 | 1,3 | - |  |
|  |  | ул. Шоссейная | строительство | 2033 | 2,8 | - |  |
| 3. | Водопровод | посёлок Гаврилова Поляна, в том числе: |  |
|  |  | в существующей застройке | реконструкция | 2033 | 2,0 | - |  |
|  |  | по ул. Центральная, ул. Лесная, ул. Нагорная | Строительство | 2033 | 2,9 | - |  |
| 4. | Водопровод | село Новинки, в том числе: |  |
|  |  | в существующей застройке | реконструкция | 2033 | 1,3 | - |  |
| 5. |  | село Подгоры, в том числе: |  |
|  | Водопровод | по ул. Лесная | строительство | 2033 | 1,0 | - |  |
| 6. | Водопровод | село Торновое, в том числе: |  |
|  |  | в существующей застройке | реконструкция | 2033 | 5,8 | - |  |
|  |  | между ул. Садовая и ул. Советская | строительство | 2033 | 0,6 | - |  |
| 7. | Водопровод | посёлок Усинский, в том числе: |  |
|  |  | в существующей застройке | реконструкция | 2033 | 0,9 | - |  |
|  |  | в северо-восточной части, в центральной части, в юго-западной части | строительство | 2033 | 4,8 | - |  |
| 8 | Водопровод | село Выползово, в том числе: |  |
|  |  | ул.Пролетарская | строительство | 2033 | 0,4 |  |  |
| 9. | Водозабор | село Рождествено, в северной части | строительство | 2033 | - | артезианские скважины – 2 шт. | В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 радиус 1-ого пояса зоны санитарной охраны от 30 до 50 м в зависимости от защищенности подземных вод. Размеры 2-ого и 3-его поясов зоны санитарной охраны определяются на основании гидрогеологических расчетов |
| 10. | Водозабор | село Шелехметь, площадка № 2 | строительство | 2033 | - | артезианская скважина – 1 шт. |  |
| 11. | Водозабор | посёлок Гаврилова Поляна, в западной части | строительство | 2033 | - | артезианская скважина – 1 шт. |  |
| 12 | Водонапорная башня | посёлок Гаврилова Поляна в южной части ул. Лесная | строительство | 2033 | - | объем – 100 куб.м | В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 граница первого пояса зоны санитарной охраны водопроводных сооружений принимается на расстоянии не менее 15 м от объекта |
| 13. | Водонапорная башня | село Шелехметь, площадка № 2 | строительство | 2033 | - | объем – 100 куб.м |  |
| 14. | Резервуар (противопожарный резервуар) | посёлок Усинский, в северной части села | строительство | 2033 | - | объем –100 куб.м | Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется |
| 15 | Водопроводные очистные сооружения | село Рождествено, в районе ул.Пионерская | строительство | 2033 |  | мощность – до 400 куб.м/сут | В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 граница первого пояса зоны санитарной охраны водопроводных сооружений принимается на расстоянии не менее 15 м от объекта |
| 16 | Водопроводные очистные сооружения | село Рождествено, в районе ул.Западная | строительство | 2033 |  | мощность – до 400 куб.м/сут |  |

#### 2.4. Объекты водоотведения

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Вид работ, который планируется в целях размещения объекта | Срок, до которого планируется размещение объекта, г. | Основные характеристики объекта | Функциональные зоны (за исключением линейных объеков) | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сети канализации | село Рождествено, в том числе: | В соответствии с табл. 15 СП 42.13330 определяется на стадии проекта планировки территории |
|  |  | на площадке № 1 | строительство | 2033 | Протяжённость - 7,34 км | - |  |
| 2. | Канализационные насосные станции | село Рождествено, в том числе: | В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ориентировочный размер санитарно-защитной зоны объекта – 15 м |
|  |  | на площадке № 1 | строительство | 2033 | 50 куб. м/сут | Жилые зоны |  |
|  |  | восточнее площадки № 1 | строительство | 2033 | 50 куб. м/сут |  |  |
| 3. | Очистные сооружения (КОС) | село Рождествено, севернее площадки № 1 | строительство | 2033 | мощность – до 400 куб.м/сут | Зона сельскохозяйственного использования | В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ориентировочный размер санитарно-защитной зоны объекта – 200 м |
| 4 | Очистные сооружения (КОС) | село Рождествено севернее села | строительство |  | мощность – до 400 куб.м/сут - | Зона специального назначения | В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ориентировочный размер санитарно-защитной зоны объекта – 200 м |

#### 2.5. Объекты газоснабжения

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Вид работ, который планируется в целях размещения объекта | Срок, до которого планируется размещение объекта, год | Основные характеристики объекта | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Протяженность, км | Иные характеристики |  |
| 1. | Газопровод распределительный низкого давления | село Рождествено, | строительство | 2033 | 27,4 | - | В соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878, вдоль трасс наружных газопроводов охранные зоны устанавливаются в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода; вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны |
|  |  | село Шелехметь, | строительство | 2033 | 5,1 | - |  |
|  |  | село Выползово | строительство | 2033 | 13,1 | - |  |
|  |  | посёлок Гаврилова Поляна | строительство | 2033 | 5,5 | - |  |
|  |  | село Новинки | строительство | 2033 | 10,7 | - |  |
|  |  | село Подгоры | строительство | 2033 | 10,2 | - |  |
|  |  | село Торновое | строительство | 2033 | 8,1 | - |  |
|  |  | посёлок Усинский | строительство | 2033 | 2,5 | - |  |
| 2. | Газопровод распределительный высокого давления | село Рождествено | строительство | 2033 | 6,2 | - |  |
|  |  | село Новинки | строительство | 2033 | 0,5 | - |  |
|  |  | село Подгоры | строительство | 2033 | 1,2 | - |  |
|  |  | село Выползово | строительство | 2033 | 3,5 | - |  |
|  |  | посёлок Усинский | строительство | 2033 | 1,6 | - |  |
|  |  | посёлок Гаврилова Поляна | строительство | 2033 | 2,2 | - |  |
| 3. | Пункт редуцирования газа (ПРГ) | село Рождествено | строительство | 2033 | - | 8 шт. | В соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878, охранная зона устанавливается в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ объекта |
|  |  | село Новинки | строительство | 2033 | - | 3 шт. |  |
|  |  | село Шелехметь | строительство | 2033 |  | 1 шт. |  |
|  |  | село Торновое | строительство | 2033 | - | 3 шт. |  |
|  |  | село Выползово | строительство | 2033 | - | 4 шт. |  |
|  |  | село Подгоры | строительство | 2033 | - | 4 шт. |  |
|  |  | посёлок Гаврилова Поляна | строительство | 2033 | - | 4 шт. |  |
|  |  | посёлок Усинский | строительство | 2033 | - | 2 шт. |  |

#### 2.6. Объекты электроснабжения

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Вид работ, который планируется в целях размещения объекта | Срок, до которого планируется размещение объекта, год | Основные характеристики объекта | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Протяженность, км | Иные характеристики |  |
| 1. | Линии электропередачи 10 кВ | село Рождествено, площадка № 1 | строительство | 2033 | 3,0 | напряжение – 10 (6) кВ | В соответствии с Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160, размер охранной зоны – 10 м по обе стороны от крайних проводов (5 м – для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов) |
|  |  | село Шелехметь, на площадке № 2 | строительство | 2033 | 0,5 | напряжение – 10 (6) кВ |  |
|  |  | село Подгоры, в южной части | строительство | 2033 | 0,05 | напряжение – 10 (6) кВ |  |
| 2. | Трансформаторная подстанция (ТП) | село Рождествено, в том числе: |  |  |  |  | В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 размер санитарно-защитной зоны устанавливается в зависимости от типа (открытые, закрытые), мощности на основании расчетов физического воздействия на атмосферный воздух, а также результатов натурных измерений |
|  |  | на площадке № 1 | строительство | 2033 | - | 3 шт., мощность - 1х100 кВА |  |
|  |  | севернее площадки № 1 | строительство | 2033 | - | 1 шт., мощность - 2х63 кВА |  |
|  |  | севернее площадки № 1 | строительство | 2033 | - | 1 шт.,мощность - 2х40 кВА |  |
|  |  | северо-восточнее площадки № 1 | строительство | 2033 | - | 1 шт., мощность - 2х40 кВА |  |
| 3. | Трансформаторная подстанция (ТП) | село Шелехметь, в том числе 2 шт. на площадке № 2 | строительство | 2033 | - | 1 шт., мощность - 2х63 кВА, 1 шт. мощность – 1х160 кВА |  |
| 4. | Трансформаторная подстанция (ТП) | село Подгоры, в южной части | строительство | 2033 | - | 1 шт., мощность - 2х63 кВА |  |

#### 2.7. Объекты улично-дорожной сети населённых пунктов

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Вид работ, который планируется в целях размещения объекта | Срок, до которого планируется размещение объекта, год | Основные характеристики объекта | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Протяженность, км | Иные характеристики |  |
| 1. | Улица в жилой застройке | село Рождествено, в том числе: на площадке №1, в северной части - от ул.Фрунзе до ул.Советская | строительство | 2033 | 16,1 | площадь асфальтового покрытия – 112,7 тыс. м2 | Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется |
|  |  | село Рождествено, в том числе: ул. Молодёжная, ул. Заводская, ул. Стадионная, ул.Ново-Набережная, ул. островского, ул. Песочная, ул. Лесная, пер. Овражный, ул. Фабричная, ул. Ново-Фабричная, пер. Колхозный, пер.Фабричный, ул. Чехова, ул. Хлебная, ул. Гвардейская, ул. Лермонтова, ул.Раздельная, ул. Московская, ул. Пушкина, ул. Ленинградская, ул. Фрунзе, ул.Жуковского, ул. Придорожная, ул. Западная, ул. Парниковая, ул. Кирпичная | реконструкция | 2033 | 15,7 | площадь асфальтового покрытия – 109,9 тыс. м2 |  |
|  |  | село Шелехметь на площадке №2 | строительство | 2033 | 3,6 | площадь асфальтового покрытия – 25,2 тыс. м2 |  |
|  |  | село Шелехметь, в том числе: ул Дачная, ул Горная | реконструкция | 2033 | 3,1 | площадь асфальтового покрытия – 21,7 тыс. м2 |  |
|  |  | село Выползово, в том числе: ул Пролетарская, ул Советская, ул. Кооперативная | реконструкция | 2033 | 6,6 | площадь асфальтового покрытия – 46,2 тыс. м2 |  |
|  |  | село Торновое, в том числе: ул Ворошилова, ул Советская, ул. Кооперативная, ул.Красноармейская, ул. Некрасова, ул. Полевая, ул. Заовражная | реконструкция | 2033 | 4,0 | площадь асфальтового покрытия – 28,0 тыс. м2 |  |
|  |  | посёлок Усинский, в западной и в северной частях населённого пункта | строительство | 2033 | 2,4 | площадь асфальтового покрытия – 16,8 тыс. м2 |  |
|  |  | посёлок Усинский, в том числе: ул Больничная, ул Юбилейная, ул. Набережная | реконструкция | 2033 | 2,2 | площадь асфальтового покрытия – 15,4 тыс. м2 |  |
|  |  | село Подгоры, в том числе: ул. Ленинская, ул. Рабочая | реконструкция | 2033 | 3,2 | площадь асфальтового покрытия – 22,4 тыс. м2 |  |
|  |  | посёлок Гаврилова Поляна в том числе: - в существующей застройке взападной части посёлка, - переулок от ул. Центральная до пристани "Гаврилова Поляна" | реконструкция | 2033 | 0,9 | площадь асфальтового покрытия – 6,3 тыс. м2 |  |
|  |  | село Новинки, в западной части села | строительство | 2033 | 2,4 | площадь асфальтового покрытия – 16,8 тыс. м2 |  |
|  |  | село Новинки, ул. Полевая | реконструкция | 2033 | 1,7 | площадь асфальтового покрытия – 11,9 тыс. м2 |  |
| 2. | Главная улица | село Рождествено, в том числе: ул. Колхозная, ул. Ново-Рабочая | реконструкция | 2033 | 2,4 | площадь асфальтового покрытия – 16,8 тыс. м2 |  |
|  |  | село Подгоры ул. Кавалеров Славы | реконструкция | 2033 | 0,8 | площадь асфальтового покрытия – 5,6 тыс. м2 |  |
|  |  | село Торновое, ул. Советская | реконструкция | 2033 | 0,7 | площадь асфальтового покрытия – 4,9 тыс. м2 |  |

#### 2.8. Прочие объекты обслуживания

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Вид работ, который планируется в целях размещения объекта | Срок, до которого планируется размещение объекта, г. | Основные характеристики объекта | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Площадь земельного участка, га | Площадь объекта, кв. м |  |
| 1. | Административное здание | село Рождествено, по ул. Фокина, 58 | реконструкция | 2033 | 0,2 | 280 | Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется |

3. Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них

объектах регионального значения, объектах местного значения муниципального района Волжский,

объектах местного значения сельского поселения Рождествено, за исключением линейных объектов

(в границах населённых пунктов)

| Вид зоны | Площадь, га | Коэффициент застройки | Коэффициент плотности застройки | Плотность населения, чел./га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилые зоны | 1322,34 | 0,2 | 0,4 | 25 |
|  | объекты регионального значения: - обособленное структурное подразделение медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь (фельдшерско-акушерский пункт с аптекой) в селе Выползово по ул. Советская (площадь земельного участка – 0,2 га); объекты местного значения муниципального района: - дошкольная образовательная организация в селе Рождествено на площадке № 1 (50 мест, площадь земельного участка – 0,2 га), строительство; - дошкольная образовательная организация в селе Рождествено в районе ул Раздельная 1 (50 мест, площадь земельного участка – 0,2 га), строительство; - общеобразовательная организация в селе Рождествено по ул. Пацаева на 850 учащихся (реконструкция); - общеобразовательная организация, в селе Выползово по ул. Советская (реконструкция, 50 мест); - дошкольная образовательная организация в селе Шелехметь на площадке № 2 (40 мест, площадь земельного участка – 0,16 га), строительство; объекты местного значения сельского поселения: - спортивное сооружение в селе Рождествено по ул. Ново-Рабочая (площадь земельного участка – 0,1 га); - водонапорная башня в пос. Гаврилова Поляна в южной части ул. Лесная, объём 100 куб.м; - водозабор в пос. Гаврилова Поляна, в западной части посёлка (артезианская скважина – 1 шт.); - резервуар (противопожарный) в п. Усинский, объём 100 куб.м; - водопроводные очистные сооружения в с. Рождествено, ул. Пионерская мощность – до 400 куб.м/сут; - водопроводные очистные сооружения в с. Рождествено, ул. Западная, мощность – до 400 куб.м/сут; - трансформаторная подстанция (ТП) в селе Рождествено, на площадке № 1 (3 шт., мощность - 1х100 кВА); - трансформаторная подстанция (ТП) в селе Рождествено, северо-восточнее площадки № 1 (мощность - 2х40 кВА); - трансформаторная подстанция (ТП) в селе Шелехметь, на площадке № 2 (мощность - 2х63 кВА); - комплектная трансформаторная подстанция в селе Шелехметь, на площадке № 2 (мощность – 1х160 кВА); - трансформаторная подстанция (ТП) в селе Подгоры, в южной части (мощность - 2х63 кВА); - пункт редуцирования газа (ПРГ) в селе Рождествено (8 шт.); - пункт редуцирования газа (ПРГ) в селе Новинки (3 шт.); - пункт редуцирования газа (ПРГ) в селе Торновое (3 шт.); - пункт редуцирования газа (ПРГ) в селе Выползово (4 шт.); - пункт редуцирования газа (ПРГ) в селе Подгоры (4 шт.); - пункт редуцирования газа (ПРГ) в посёлке Гаврилова Поляна (4 шт.); - пункт редуцирования газа (ПРГ) в посёлке Усинский (2 шт.); - канализационная насосная станция в селе Рождествено, на площадке № 1; - канализационная насосная станция в селе Рождествено, восточнее площадки № 1 |
| Развитие жилой зоны в сельском поселении Рождествено планируется до 2033 года на следующих площадках: - на площадке № 1 общая площадью жилой зоны – 58,0 га, расположенной в западной части села Рождествено (планируется размещение 165 участков под индивидуальное жилищное строительство, ориентировочная общая площадь жилищного фонда – 24 750 кв.м, расчетная численность населения – 578 человек); - на площадке № 2 общая площадью жилой зоны – 16,3 га, расположенной в восточной части села Шелехметь (планируется размещение 80 участков под индивидуальное жилищное строительство, ориентировочная общая площадь жилищного фонда – 12 000 кв.м, расчетная численность населения – 280 человек). |
| Общественно-деловые зоны | 25,92 | 1,0 | 3,0 | - |
|  | объекты регионального значения: - обособленное структурное подразделение медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь (фельдшерско-акушерский пункт с аптекой) в селе Шелехметь на площадке № 2 (площадь земельного участка – 0,2 га); объекты местного значения сельского поселения: - объект культурно-досугового (клубного) типа в селе Шелехметь на площадке № 2 (150 посетительских мест); - административное здание в селе Рождествено, по ул. Фокина, 58 (реконструкция); |
| Производственная зона | 12,09 | 0,8 | 2,4 | - |
| Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур | 185,23 | 0,8 | 2,4 | - |
|  | объекты местного значения сельского поселения: - водозабор в селе Шелехметь, на площадке № 2 (артезианская скважина – 1 шт.); - водонапорная башня в селе Шелехметь, на площадке № 2; - водозабор в посёлке Гаврилова Поляна, в западной части (артезианская скважина – 1 шт.); |
| Зоны сельскохозяйственного использования | 14342,65 | 0,6 | 1,8 | - |
|  | объекты местного значения сельского поселения: - трансформаторная подстанция (ТП) в селе Рождествено, севернее площадки № 1 (мощность - 2х63 кВА); - трансформаторная подстанция (ТП) в селе Рождествено, севернее площадки № 1 (мощность - 2х40 кВА); - водозабор в селе Рождествено, в северной части (артезианские скважины – 2 шт.); - очистные сооружения (КОС) в селе Рождествено, севернее площадки № 1 (мощность – до 400 куб.м/сут.) |
| Зоны рекреационного назначения | 346,94 | - | - | - |
|  | объекты местного значения сельского поселения: - Объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные сооружения (объекты) (в т.ч. физкультурно-оздоровительный комплекс) в селе Рождествено на площадке № 1 по ул. Волжская (площадь пола спортивного зала – 90 кв.м); - Спортивное сооружение в селе Рождествено на площадке № 1 (площадь участка – 1,4 га); - Спортивные сооружения в селе Рождествено между ул. Шоссейная и ул. Стадионная (реконструкция); - Спортивное сооружение в посёлке Гаврилова Поляна по ул. Центральная (площадь земельного участка – 0,1 га); - Спортивное сооружение в селе Выползово по ул. Советская (площадь земельного участка – 0,7 – 1,0 га); - Спортивное сооружение в селе Шелехметь на площадке № 2 (площадь земельного участка – 0,9 – 1,2 га); - Спортивное сооружение в селе Торновое по ул. Советская (площадь земельного участка – 0,9 – 1,2 га); - Спортивное сооружение в селе Новинки по ул. Центральная (площадь земельного участка – 0,5 га). объекты регионального значения: - строительство берегоукрепления в селе Рождествено |
| Зоны специального назначения | 48,76 | - | - | - |
|  | объекты регионального значения: - площадка сезонного накопления твердых коммунальных отходов севернее с. Рождествено (площадь земельного участка 42031 кв.м); - очистные сооружения (КОС), - севернее села Рождествено, ул. Сосновая. |
| Зона водных объектов | 352,03 | - | - | - |
| Зона лесов | 25662,84 | - | - | - |